## Slide 1: 1. Расчет и проектирование склада арматурной стали и арматурных цехов. 2. Требование, предъявляемые к складу готовой продукций

## Slide 2
В производстве железобетона, как подразумевает название этого материала, неотъемлемую часть составляет металл, точнее, арматурные элементы, изготовленные из арматурной стали – плоские и пространственные каркасы, монтажные и анкерные элементы, закладные детали и пр.

## Slide 3
В зависимости от назначения арматурные элементы подразделяют на конструктивные, основное назначение которых – сохранение проектного положения других арматурных элементов (распределительная и монтажная арматура, фиксаторы закладных деталей) и расчетные, т.е. подвергаемые рабочим нагрузкам, назначаемые при проектировании (преднапрягаемые элементы, рабочая арматура каркасов и других элементов).

## Slide 4
Арматурные каркасы и сетки изготавливают в соответствии с рабочими чертежами, в которых указывают класс, марку, стали, длину стержней, их диаметр, и количество, шаг стержней в продольном и поперечном направлениях, места приварки закладных деталей, монтажных петель и т.д.

## Slide 5: Арматурный цех состоит из отделения:
Заготовки
Сварки
Укрупнительный сборки
Изготовления закладных деталей
В этих отделениях выполняются следующие основные операции:
Правка
Резка
Гнутье
Стыковая сварки
Сварка плоских каркасов и сеток
Гнутье сеток и каркасов
Укрепительная сборка объемных каркасов
Изготовление и металлизация закладных деталей
Доработка арматурных изделий

## Slide 6: Функциональное назначение арматуры
Рис.1- . Арматура железобетонных элементов:
1 – продольная арматура; 2 – хомуты; 3 – отогнутые стержни; 4 – монтажная арматура; 5 – монтажные петли; 6 – закладные детали; 7 – балка; 8 – колонна
Notes: Из рисунка видно, что рабочая продольная арматура воспринимает основные растягивающие напряжения в балке, в колонне воспринимает сжимающие напряжения, отогнутая арматура и хомуты воспринимают вместе с бетоном поперечную силу. Монтажная арматура служит как для передачи усилий на стержни рабочей арматуры, так и для изготовления арматурных каркасов.

## Slide 7: Виды арматуры для ЖБК

## Slide 9: Требование, предъявляемые к складу готовой продукций
Склады готовой продукции на предприятиях железобетонных изделий предназначены для приема и хранения принятых отделом технического контроля изделий до отгрузки их потребителю по железной дороге или автотранспортом. В теплое время года склад используют для выдерживания бетона с целью ускорения оборачиваемости пропарочных камер и форм. В некоторых случаях на складе ведут укрупнительную сборку составных конструкций (например, ферм), осматривают изделия и устраняют мелкие дефекты и повреждения.
Как правило, склад готовой продукции представляет собой открытую прямоугольную площадку, оборудованную подъемно-транспортными механизмами. Поверхность площадки должна иметь уклоны для стока атмосферных вод. На горизонтальных площадках устраиваются трапы для приема ливневых вод.

## Slide 10: СКЛАД СЫРЬЯ

## Slide 11: Склад сырья

## Slide 12: Складирование ЖБК

## Slide 13: Складирование ЖБК