## Slide 1: Су тұтыну мөлшері мен тәртібі

## Slide 2
Сумен жабдықтау жүйелерін жобалаудың алғашқы кезеңі тұтынушыларға судың қажетті мөлшерін анықтау жатады. Су тұтыну мөлшері дегеніміз уақыт бірлігіндегі әртүрлі мүдделерге немесе шығарылатын өнімнің бір бөлігіне жұмсалынатын судың мөлшері. Жалпы елді-мекеннің шығыны келесі шығындардан тұрады:
халық тұратын үйлер мен қоғамдық үйлердегі шаруашылық пен ауыз суының шығыны;
тұрғын жердің территориясын (көшелерді, алаңдарды, өсімдіктерді) суарып, жууға кететін, фонтандардың жұмысына кететін шығындар;
өндіріс орнына қажетті шығындар;
өртке қарсы шығындар.

## Slide 3
Аудандардың жабдықталу дәрежесі | 1 тұрғынға қажетті су мөлшері, л/тәу.
Үйлер ішкі су құбырымен және канализациямен жабдықталған: Жергілікті су ысытқышы бар орталықтандырылған ыстық су жүйесімен жабдықталған | 100 – 150 150-280
Көшедегі су колонкасынан қамтамасыз ететін үйлердегі бір тұрғынның бір тәуліктегі тұтынатын су мөлшері 30 – 50л.
Өндіріс орындарында технология мүддесіне жаратылатын судың шығыны өндірістің түріне, қабылданған технологиялық үрдіске, судың сапасына, сумен жабдықтау жүйенің түріне байланысты.
Шаруашылық пен ауыз суының тұтыну мөлшерін елді мекеннің жабдықталу дәрежесіне байланысты қабылдайды.
Шаруашылық ауыз су тұтыну мөлшері