## Slide 1: ГЕОТЕХНОЛОГИЯ

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕОТЕХНОЛО́ГИЯ - совокупность технологических процессов и методов извлечения из недр полезных ископаемых, а также использование георесурсов тех видов, утилизация которых не предполагает их извлечения.

## Slide 3
Геотехнология объединяет методы подготовки горных пород к выемке и их дальнейшей добычи, а также методы, направленные на техногенное преобразование недр (например, создание подземных полостей).
Применение тех или иных геотехнологий зависит от горно-геологических условий месторождений, климата, способов воздействия на природную среду и ведения горных работ, функциональной направленности, вида и агрегатного состояния извлекаемого полезного ископаемого и др.

## Slide 4: По способам воздействия на природную среду выделяют:
физико-техническую,
физико-химическую (включающую биологические и микробиологические методы),
комбинированную
и строительную геотехнологию.

## Slide 5: Физико-техническая геотехнология
основана на изменении структурного состояния массива руды путём разрушения при извлечении полезного ископаемого из недр.
Выделяют механический, буровзрывной и гидравлический способы изменения структурного состояния.

## Slide 6: Физико-химическая геотехнология
основана на придании подвижности извлекаемым компонентам, содержащимся в массиве, путём изменения их химического или агрегатного состояния.
Применяют различные способы изменения химического и/или агрегатного состояния (химическая реакция, воздействие физических полей, физико-химическое либо биохимическое воздействие).

## Slide 7: Комбинированная геотехнология –
сочетание элементов физико-технической (открытой и подземной разработки, гидродобычи и др.) и/или физико-химической (расплавление, выщелачивание, возгонка, газификация и др.) технологий с созданием единой схемы вскрытия и подготовки запасов на весь период освоения месторождений.

## Slide 8: Строительная геотехнология
направлена на создание устойчивых и долговечных подземных сооружений для ведения горных работ.

## Slide 9: Эффективность геотехнологий характеризуется
их малоотходностью, ресурсосбережением, ресурсовоспроизводством, поточностью (непрерывностью процессов выемки или черпания, погрузки или транспортирования и т. п.), комплексностью освоения месторождений, промышленной и экологической безопасностью.

## Slide 10: Примеры высокопроизводительных технологий:
биотехнологии добычи и глубокой переработки полезных ископаемых;
безвзрывное освоение месторождений;
выщелачивание полезных ископаемых и продуктов обогащения;
дегазация и разработка метаноносных залежей;
подземная газификация угля;
промышленное извлечение метана из нетронутых горными работами высокогазоносных угольных месторождений;
создание новых видов водоугольного топлива;
гидроскважинное извлечение полезных ископаемых;
безлюдная выемка в забоях и др.

## Slide 11
К числу перспективных геотехнологий относится также использование выработанного пространства для захоронения промышленных и бытовых отходов крупных городов.

## Slide 12: Понятие «ресурсовоспроизводящие технологии»
было сформулировано в нач. 1990-х гг.
К ним относятся геотехнологии, которые обеспечивают извлечение запасов полезных ископаемых с частичным воспроизводством или формированием новых видов минеральных ресурсов либо перевод потенциальных ресурсов в реальные.

## Slide 13: Например,
разработаны методы повышения технологических свойств вскрышных пород для превращения их в минеральное сырьё, воссоздание запасов торфа.
При продолжительном ведении горных работ выработанное пространство может оставаться потенциальным ресурсом, а может быть переведено в реальный ресурс путём изменения порядка разработки месторождения на ранних этапах его освоения.

## Slide 14: Применяемые геотехнологии предусматривают
допустимые по масштабам и интенсивности экологические размеры техногенной дестабилизации недр при использовании данных технологий, с одной стороны, и границы риска нарушения безопасности – с другой.

## Slide 15: Под термином «геотехнология»
понимается также группа горных наук (физико-техническая, физико-химическая и строительная геотехнологии, геотехника) о способах и процессах извлечения полезных ископаемых из недр Земли и водоёмов или использовании георесурсов тех видов, утилизация которых не предполагает их извлечения (например, подземные полости).