## Slide 1
Цифровая схемотехника
Лекция 1. Базовые логические элементы

## Slide 2
ВСЕ цифровые схемы состоят из 3-х базовых элементов:
«И»
«ИЛИ»
«НЕ»
(инвертор)
Цифровая схема – это такая схема, в которой сигнал может принимать только несколько дискретных состояний, которые обычно кодируют логические или цифровые значения.
В большинстве случаев используется бинарная логика, когда определенному уровню напряжения соответствует логическая “1”, другому – “0”. Поэтому все эти логические элементы (“И”, “ИЛИ”, “НЕ”) работают в двоичной логике.
Т.е. На вход мы можем подать либо “0”, либо “1” и на выходе получить либо “0”, либо “1”.

## Slide 3
Рассмотрим логику элемента «И»:
Т.к. у нас имеется 2-а входа, обозначим их Х1 и Х2 и
1-н выход – обозначим его У
И построим к нему таблицу инстинности
Таблица истинности – это такая таблица, в которой перебираются все комбинации, которые мы подаем на вход и снимаем с выхода
Операция «И» - конъюнкция
Алгебраическое выражение: Y=X1· X2
Y=X1^ X2
Т.е операция «И» это некий эквивалент УМНОЖЕНИЯ
Логика такая: элемент «И» выставляет «1» там, где на первом и на втором входе – «1»

## Slide 4
Рассмотрим случаи элемента «И»:
Y=X1·X1
Если Х1=0, то Y=0
Х1=1, то Y=1 (1х1=1)
1.
2.
0
Y=X1·0=0
Y=X1·1=Х1

## Slide 5
Рассмотрим логику элемента «ИЛИ»:
Т.к. у нас имеется 2-а входа, обозначим их Х1 и Х2 и
1-н выход – обозначим его У
И построим к нему таблицу инстинности
Операция «ИЛИ» - дизъюнкция
Т.е операция «ИЛИ» это некий эквивалент СЛОЖЕНИЯ
Логика такая: элемент «ИЛИ» выставляет «1» там, где хотя бы на одном входе есть «1»
0
Алгебраическое выражение: Y=X1+ X2
Y=X1˅X2
1+0=1
0+1=1
1+1=2, 210=102 → 1+0=1
0+0=0

## Slide 6
Рассмотрим случаи элемента «ИЛИ»:
0
1.
Y=X1+X1
Если Х1=0, то Y=0+0=0
Если Х1=1, то Y=1
2.
Y=X1+0=X1
0
3.
1
Y=X1+1=1

## Slide 7
Рассмотрим логику элемента «НЕ»:
Т.к. у нас имеется 1-н вход, обозначим его Х и
1-н выход – обозначим его У
И построим к нему таблицу инстинности
Т.е операция «НЕ» это операция ОТРИЦАНИЯ
Логика такая: элемент «НЕ» переворачивает значение.
Входы на всех элементах взаимозаменяемы и равнозначны. И даже если мы поменяем входы, логика не изменится.
Алгебраическое выражение: Y=Х

## Slide 8
Составим комбинационную схему (КС) из 3-х базовых элементов.
1) Общий вид КС показан на рис. (Х1, Х2, Х3, т.к. составляем схему из 3-х эл-ов)
КС
Х1
Х2
Х3
У
2. КС должна работать по следующей таблице истинности.
Составляем таблицу истинности:
 | X1 | X2 | X3 | Y
1) | 0 | 0 | 0 | 0
2) | 0 | 0 | 1 | 0
3) | 0 | 1 | 0 | 0
4) | 1 | 0 | 0 | 0
5) | 1 | 1 | 0 | 1
6) | 1 | 0 | 1 | 1
7) | 1 | 1 | 1 | 1
8) | 0 | 1 | 1 | 1
! На выходе выставляем «1» там, где их 2-е и более!
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
КС – это такая схема, где нет обратных связей, (т.е. когда выход подается на вход)
Находим все выходы,
которые приняли за «1»;
2. Записываем конъюнкцию (умножение) всех переменных. Там, где «0», ставим инверсию.
Табл.1

## Slide 9
Находим все выходы,
которые приняли за «1»;
2. Записываем конъюнкцию (умножение, ˄) всех переменных. Там, где «0», ставим инверсию.
3. Все конъюнкции объединяем операцией дизъюнкции (сложения, ˅).
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
(с предыдущего слайда)
Y=(X1˄X2^X3)˅
(X1˄X2^X3)˅
(X1˄X2^X3)˅
(X1˄X2^X3)
“И”
“ИЛИ”
совершенно дизъюнктивная нормальная форма
(все конъюнкции объединены в дизъюнкции)
(1)
По записи (1) можно построить схему. Помним, что операция конъюнкции, это и есть элемент «И». Т.е в каждом шаге у нас 3-и переменные, значит 3-и входа (Х1,Х2,Х3) и таких «И» у нас 4.

## Slide 10
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
X1˄X2^X3
Х1
Х2
Х3
1
Y
! У конъюнкции «И» приоритет выше, чем у дизъюнкции «ИЛИ»;
! Все конъюнкции объединены одной дизъюнкцией.
Т.е. есть провода: Х1,Х2,Х3
1) Первый элемент
X1˄X2^X3
соединяем
однако Х3 идет с инверсией (обозначаем полым кружком).
2) Подобным образом соединяем другие входы
Схема у нас получилась достаточно объемной. Ее можно минимизировать аналитическим способом. Самый распространенным способом является графический метод Карно.

## Slide 11
Для минимизации КС используем метод Карно.
Для этого:
1. Перепишем таблицу истинности в двухмерный вид:
2. Перебираем входы Х1 и Х2 в коде Грея,
Т.е. не по порядку, а когда каждое состояние отличается одним разрядом (соседние), а последний отличается с первым.
Х1
Х2
Х3
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
z3
z2
z1
Заполняем табл.2 используя полученные данные из табл.1
Х1 | Х2 | Х3 | Y
1 | 1 | 0 | 1
5) | 1 | 1 | 0 | 1
6) | 1 | 0 | 1 | 1
7) | 1 | 1 | 1 | 1
8) | 0 | 1 | 1 | 1
Используем строчки 5-8, т.к. остальные все дают «0» на выходе.

## Slide 12
Минимизация происходит следующим образом:
Накрываются области, клетки которых содержат «1». Но клетки должны быть числом 2n
Т.е. можно накрыть числа: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64… ТРИ клетки накрыть НЕЛЬЗЯ!
Сделаем 3-и накрытия по 2-е клетки: z1, z2, z3 , тогда Y=z1˅z2˅z3 (“ИЛИ”)
«?» Что же такое z?
z1 – это область, где Х1 меняет свое значение, а Х2 и Х3 - нет.
Т.е. мы вписываем те переменные, которые свое значение не меняют.
Z1=X2 и Х3
Z2=X1 и Х3
Z3=X1 и Х2
Y=X2X3˅X1X3˅X1X2 – Сокращенная форма

## Slide 13
Y=X2X3˅X1X3˅X1X2
Выражение минимизированной КС после упрощения ее методом Карно
Нарисуем новую схему. Согласно полученному выражению у нас имеется 3-и элемента «И» на 2-а входа и они объединены одним элементом «ИЛИ»
Х1
Х2
Х3
1
Y
- Двухуровневая схема

## Slide 14
Мы рассмотрели элементы «ИЛИ» («И») как бы отдельно. Однако каждый из этих элементов выполнен либо на транзисторах, либо на лампах, т.е. это некие физические объекты со своими свойствами. Среди прочих других свойств, есть такое свойство, как время срабатывания.
Например, имеем один элемент «И» и его временная диаграмма работы выглядит следующим образом:
&
Время
Логические уровни
Х0
Х1
Y
Х0
Х1
Y
0
0
0
1
1
1
Предположим, что Х0=«0»
Х1=«0»
У=0
Далее, меняем Х0 и Х1 одновременно (переключаем их на «1»)
Х0=«1»
Х1=«1»
У не может сразу отреагировать, т.к. есть время срабатывания (задержка), и у каждого элемента она своя
Т
Т – время срабатывания элементов

## Slide 15
Нарисуем диаграмму для такой схемы:
&
&
&
Х3
Х2
Х1
Х0
А
В
У
Х3
t
Х2
Х1
Х0
A
B
У
Предположим, что на все входы мы подаем «0».
Х0=«0»
Х1=«0»
А=«0»
(выход)
Х2=«0»
Х3=«0»
В=«0»
(выход)
А=«0»
В=«0»
У=«0»
(выход)
Меняем одновременно сигналы на «1»
Х0=«1»
Х1=«1»
А=«1»
(с задержкой)
Х2=«1»
Х3=«1»
В=«1»
(с задержкой)
2Т
Пока А и В меняли свое состояние, какое то время у них были «0», поэтому выход У также держит «0» (равному времени задержки А и В) и уже далее У изменяет свое состояние, но тоже со своей задержкой. Т.о вся схема сработала за 2Т (т.к. 2-а уровня, двухуровненвая схема).

## Slide 16
Нарисуем диаграмму для другой схемы:
&
&
&
Х3
Х2
Х1
Х0
А
В
Y
Сначала на все входы подаем «0».
Х0=«0», Х1=«0», Х2=«0», Х3=«0». А=«0», В=«0»
2. Одновременно переключаем все входы на «1».
Х0=«1», Х1=«1», Х2=«1», Х3=«1». А=«1» (с задержкой), В=«0» (с задержкой после А)
У меняет свое состояние, учитывая задержки А и В и добавляет еще свою задержку.
Х3
Y
B
Х2
A
Х1
Х0
3Т
Т.о вся схема сработала за 3Т

## Slide 17
Х3
Y
B
Х2
A
Х1
Х0
3Т
Продолжим рисовать временную диаграмму на той же координатной оси, что и на предыдущем слайде (после горизонтальной черты)
Предположим, что начальные состояние
не все были равны «0».
Х0=«1»
Х1=«1»
Х2=«1»
Х3=«0»
А=«1»
В=«1»
У=«0»
Меняем состояние некоторых иксов.
Х0=«1»
Х1=«0»
А=«0»
(с задержкой)
Х2=«1»
Х3=«1»
В=«1»
(с задержкой от А
+своя задержка)
В=«1»
Х3=«1»
Y=«1»
В=«0»
Х3=«1»
Y=«0»
с задержкой от А, В + своя задержка
3Т

## Slide 18
Т.о мы видим, что перед тем, как установиться в стабильное состояние, выход Y сделал ложное переключение (из-за последовательного срабатывания элементов).
Это явление называется дребезг схемы. Т.е получается, что время срабатывания всей схемы вычисляется по самому длинному пути прохождения сигнала.
Входы Х0 и Х1 имеют самый длинный путь (до Y), это 3Т.
Поэтому лучше строить двухуровневые схемы. Например, когда 3-и «И» объединены одним «ИЛИ».
&
&
&
1
Иногда на входах бывают инверторы (как например показано на рисунке). Однако они обрабатывают сигнал быстро и их временем можно пренебречь. Получается, что вся схема срабатывает за 2-а уровня, в то время, как другие схемы обрабатывают сигнал значительно дольше.

## Slide 19
Однако, обе схемы могут давать гонки сигналов. Просто на какой то схеме их может не быть, а могут быть и весьма большие, в зависимости от состояния переключения.
Рассмотрим общий случай.
Имеем КС. У нее множество входов и количество сигналов неизвестно. Предположим, что количество сигналов i, и один выход Y. Обозначим все на диаграмме.
Х0…Хi
КС
Y
Х0…Хi
Y
к
m
Предположим, что Х0…Хi изначально были в состоянии «к» и затем поменяли свое состояние на «m».
Y=«0» будет до тех пор, пока не переключат сигналы, а затем начинается «дребезг». На больших схемах он может быть многократным и достаточно длинным. Далее, через определенное время, схема переходит в стабильное состояние, например в «1». И заранее неизвестно, каким именно будет дребезг.