## Slide 1
Цифровая схемотехника
Лекция 2. Интеграция и Карты Карно.

## Slide 2
В лекции 1 мы познакомились с базовыми элементами из которых строится любая цифровая схема (элементы малой степени интеграции).
Попробовали создать на их основе небольшую КС и минимизировать ее с использованием метода Карно.
В данной лекции мы подробно рассмотрим карты Карно на примере синтеза элементов средней степени интеграции и попутно рассмотрим саму интеграцию.
Проделаем несколько упражнений для прочного освоения материала и синтеза КС.
Итак, все элементы средней степени интеграции состоят из элементов малой степени интеграции («И», «ИЛИ», «НЕ»). Но существуют и элементы высокой степени интеграции (процессоры и различные контроллеры).

## Slide 3
Элементы средней степени интеграции:
Мультиплексор – это устройство, имеющее много сигнальных входов и мало (один) выход.
Изображения на схемах: где Х0, Х1, А – входы
Y - выход
Х1
Х0
А
Мх
Y
Логика работы:
А – адресный вход.
На него можем подавать либо «0», либо «1».
Х0, Х1 – информационные входы
Если: на А подаем «0», то Х0 соединяем с Y
на А подаем «1», то Х1 соединяем с Y
Если: на А→«0»
на X0→«0»
Y→ «0»
Если: на А→«1»
на X1→«1»
Y→ «1»
Вне зависимости от того, что подаем на Х1
Если: на А→«1», то мультиплексор на выходе копирует то, что подали на Х1, вне зависимости от того, что подали на Х0.
Вне зависимости от того, что подаем на Х0

## Slide 4
Синтезируем схему мультиплексора.
Начнем с составления таблицы истинности:
Перебираем возможные комбинации;
Заполняем столбец Y;
Если на А подаем «0», то Y копирует состояние Х0, независимо от того, что подали на Х1;
Если на А подаем «1», то Y копирует состояние Х1;
Находим строчки, где на выходе у нас «1»;
Выписываем;
Там, где у нас «0» проставляем инверсию.
А | Х0 | Х1 | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
Таблица истинности
АХ0Х1
АХ0Х1
АХ0Х1
АХ0Х1
Y=
АХ0Х1 ˅
АХ0Х1˅
АХ0Х1˅
АХ0Х1
- Формула мультиплексора

## Slide 5
Y=
АХ0Х1 ˅
АХ0Х1˅
АХ0Х1˅
АХ0Х1
«И»
Исходя из полученного выражения, у нас:
4 – элемента «И» на 3 входа каждый
1 – элемент «ИЛИ» на 4 входа
Х0
Х1
1
Y
А
(1)

## Slide 6
Сминимизируем полученную схему.
Создадим схему, которая будет работать также, но с меньшим количеством элементов.
Составим карту Карно. Это та же таблица истинности, только в 2-х мерном виде.
0
1
Х0 и Х1 – перебираем состояния а коде Грея (отличается одним состоянием от предыдущего )
Переписываем Y из табл. Истинности
Выписывает Y→ «1». Записываем результат в клетке.
«Накрываем клетки» 2n (2, 4, 8, 16…), области z1 и z2.
А | Х0 | Х1 | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
Х0
Х1
А
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
z2
z1
результат
Тогда выражение принимает вид:
Y=z1˅z2
z1: Х1 – не меняет своего состояния
А – не меняет своего состояния
z1 = X1· A
z2 = X0· A
(т.к. А→ «0» - инверсия)

## Slide 7
Y=z1˅z2
z1 = X1· A
z2 = X0· A
Y= X1· A ˅ X0· A
Т.о наша схема принимает вид:
2-а элемента «И» на 2-а входа
1-н элемент «ИЛИ»
Х0
Х1
1
Y
А
Схема функционирует также, как и схема (1), но она намного меньше по количеству элементов.
(2)

## Slide 8
Рассмотрим элемент - дешифратор
Дешифратор - устройство для выделения (расшифровки) только предусмотренных сигналов из числа поступающих в приёмное устройство. Преобразует двоичный код (поступающий на вход) в единичный сигнал.
Дешифратор на схемах обозначается следующим образом:
Y0
Y1
Х0
Х1
Y3
Y2
X0, X1 – входы
Y0, Y1, Y2, Y3 - выходы
Логика работы
На вход Х подаем номер выхода Y тот, на котором хотим видеть «1».
Например: мы хотим видеть «1» на выходе Y1, значит мы должны подать:
Х0→ «0» Y0→ «0»
Х1→ «1» Y1→ «1»
Y2→ «0»
Если хотим
Y0→ «1»
Х0→ «1» Y0→ «1»
Х1→ «0» Y1→ «0»
Y2→ «0»
, то

## Slide 9
Таблица истинности дешифратора:
Х1 | Х0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Х1
Х0
Y3
“1”
“0”
“0”
“0”
“0”
“1”
Y2
Y1
Y0
Схема «неполного» дешифратора
(перебираем значения Х0 и Х1)

## Slide 10
«Полный дешифратор» имеет вход Е.
E – enable (англ. разрешать, давать возможность).
На выходе будет «1» только в том случае, если на вход Е подается «1».
Если на Е подается «0», то что бы мы не выставили на входе (Х0, Х1), на выходе ВСЕГДА будет «0».
Т.е. если Е→ «1», то дешифратор начинает работать.
Y0
Y1
Х0
Х1
Y3
Y2
Е
DC
Таблица истинности:
Е | Х1 | Х0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 11
Сразу попробуем нарисовать минимизированную схему методом карт Карно:
Выход: Y0=1
Выписываем «1»
Накрываем область Y0=z1
z0=X1X0E, Y0=X1X0E
Х0
Х1
Е
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
z0
Выход: Y1=1
Х0
Х1
Е
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
z1
z1=X1X0E, Y1=X1X0E
Выход: Y2=1
Х0
Х1
Е
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
Выход: Y3=1
Х0
Х1
Е
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
z3
3. Составляем карты Карно для всех выходов
z2
z2=X1X0E, Y2=X1X0E
z3=X1X0E, Y3=X1X0E
Y=X1X0E˅X1X0E˅X1X0E˅X1X0E

## Slide 12
Y=X1X0E˅X1X0E˅X1X0E˅X1X0E
- Общее выражение выхода
Составляем схему дешифратора (полного):
Х1
Х0
Y3
Y2
Y1
Y0
Е

## Slide 13
Элемент, выполняющий обратную функцию дешифратора – шифратор.
Х1
Х0
Х2
Х3
Y0
Y1
E
Схема шифратора
X0, X1, Х2, Х3 – входы
Y0, Y1 – выходы
Е - ошибка
Логика работы:
Если у дешифратора на входе мы выставляли код там, где хотели видеть «1 на выходе», то для шифратора:
там, где на входе мы выставляем «1», на выходе будем видеть код (код входа, на который была выставлена «1»).
Если «1» выставлена более, чем на одном входе, то это будет ошибкой (Е). Или если на входе вообще не будет «1» - это тоже ошибка (Е).

## Slide 14
Изобразим таблицу истинности шифратора:
Х0 | Х1 | Х2 | Х31 | Y1 | Y0 | E
0 | 0 | 0 | 0 | х | х | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | х | х | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | х | х | 1
0 | 1 | 1 | 0 | х | х | 1
0 | 1 | 1 | 1 | х | х | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | х | х | 1
1 | 0 | 1 | 0 | х | х | 1
1 | 0 | 1 | 1 | х | х | 1
1 | 1 | 0 | 0 | х | х | 1
1 | 1 | 0 | 1 | х | х | 1
1 | 1 | 1 | 0 | х | х | 1
1 | 1 | 1 | 1 | х | х | 1
Итак, если мы видим «1» больше, чем на 1-м входе, то это ошибка (Е) или если «1» нет вообще (в столбце Е проставляем «1», если ошибка и «0» - если верно)
Смотрим выходы Y:
Если у нас уже имеется ошибка («1» на Е), то нам неважно, что у нас на выходах (проставляем х)

## Slide 15
Составляем минимизированную схему для выхода Y1:
z2
Х3
Х2
Х1
Х0
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0
0
1
1
z1
3. Соединяем «1» при этом «х» можем захватывать так, как нам выгодно. Мы захватили 2-е «1».
z – та область, в диапазоне которой Х0 и Х1 меняют свое состояние.
Накрываем с перекрытием
В диапазоне области z1: Х0 и Х1 меняют свои значения, поэтому мы их не выписываем Х2 свое значение не меняет => z1 – область Х2.
Y1=z1˅z2
Z1=X2
Z2=X3
Y1=X2˅X3
- Выражение для Y1

## Slide 16
Такую же карту Карно составляем для Y0
Х3
Х2
Х1
Х0
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
1
0
1
0
z
Накрываем области в которых есть «1».
! При перекрытии областей «1» должно быть как можно больше, но 2n!
(2,4,8,16…)
z=X0·X2
Y0=X0·X2
Такую же карту Карно составляем для E
z7
Х3
Х2
Х1
Х0
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
z1
z3
z2
z4
z5
z6
Выписываем Е→ «1» (из табл. истинности)
Накрываем области («0» не должны попадать в область). Кроме того, области могут пересекаться.
z7 – без соседей, отдельностоящая

## Slide 17
Х3
Х2
Х1
Х0
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
z1
z3
z2
z4
z5
z6
Е=z1˅z2˅z3˅z4˅z5˅z6˅z7
z1 : в диапазоне этой области Х0, Х1 – меняют значения, а Х2 и Х3 – не меняют.
Z1=X2·X3
Z2=X1·X2
Z3=X0·X2
Z4=X1·X3
Z5=X0·X3
Z6=X0·X1
Z7=X0·X1·X2·X3
E=X2X3˅X1X2˅X0X2˅X1X3˅X0X3˅X0X1˅X0X1X2X3

## Slide 18
E=X2X3˅X1X2˅X0X2˅X1X3˅X0X3˅X0X1˅X0X1X2X3
Полная схема шифратора:
Y0=X0·X2
Y1=X2˅X3
&
&
&
&
&
&
&
&
1
X2
X1
X0
X3
1
Y0
Y1
E
Обозначим входы
Выход Y0 – «И»
Выход Y1 – «ИЛИ»
Выход Е
5. Т.о. мы имеем:
6 элементов «И» на 2-а входа
1 элемент на 4-е входа.
И все элементы «И» объединены операцией «ИЛИ»

## Slide 19
Рассмотрим подробнее карты Карно. До этого момента мы рассматривали карты на 3-и переменные.
Вообще, метод Карно эффективен, если у нас переменных не более 6.
Рассмотрим несколько примеров для того, чтобы лучше понять свойства карт Карно (свойство замкнутости карт Карно).
Пример 1.
Х4
Х3
Х2
Х1
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
z
1.Предположим, что имеем такую карту
2. Крайние столбики являются соседними друг другу
3. Область z:
Х1 и Х2 - изменяют свои состояния
Х3 – изменяет свои состояния
Х4 – постоянен («0»)
z=X4

## Slide 20
Пример 2.
Х4
Х3
Х2
Х1
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
z
1. Расставляем «1» по другому
2. Крайние строчки также являются соседними друг с другом
3. Область z:
Х3 и Х4 - изменяют свои состояния
Х1 – изменяет свои состояния
Х2 – постоянен («0»)
z=X2
Х4
Х3
Х2
Х1
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
z
Пример 3.
Z=X2X4
Область z:
Х1 и Х3 - изменяют свои состояния
Х2, X4 – постоянен («0»)

## Slide 21
Х4
Х3
Х2
Х1
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
z
Пример 4.
z=X2X4

## Slide 22
Пример 5. Рассмотрим карту Карно на 6 переменных.
Х1Х2Х3
Х4Х5Х6
000
001
011
010
110
111
101
100
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1
1 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
z
z2
Ось симметрии
z3
z4
В карте Карно есть оси симметрии. Они идут через каждые 4-е клетки.
Оси симметрии – если «1» располагается симметрично осям симметрии, то это и есть одна область.
Z=X1X2X3X5X6
Z2=X1X3X5X6
Z3=X3X5X6
Z4=X2X3X5X6
Ось симметрии – как элемент сгиба, а «1» соседние друг другу в 3-м измерении.

## Slide 23
Х4
Х3
Х2
Х1
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
z
Когда мы рисовали маленькую карту Карно, мы сказали, что крайние строчки и столбики соединяются друг с другом. Однако, если говорить строго, в карте Карно ось симметрии идет каждые 2-е клетки.
Если «1» стоят таким образом (рис) то объединяем крайние соседние. А можно думать, что они симметричны оси симметрии.

## Slide 24
Если согнуть лист по линии сгиба, то они окажутся друг над другом в 3-м измерении, поэтому
Х1Х2Х3
Х4Х5Х6
000
001
011
010
110
111
101
100
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1
1 0 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
z
z2
z3
1
1
1
1
1
1
Жирным – выделены оси симметрии (через 4 клетки)
Полужирным – (через 2 клетки)
Выделим области, т.к. они расположены симметрично, относительно оси симметрии
Z=X1X3X4X6
Z2=X3X4X6
z3 – объединяет все области
Z3=X3X6
Т.е. необходимо понять следующее: есть ось симметрии, проходящая каждые 2-е клетки. И если «1» находится симметрично оси симметрии, то их можно объединить в одну область.