## Slide 1
Цифровая схемотехника
Лекция 3. Комбинационные схемы

## Slide 2
В данной лекции заканчиваем говорить про комбинационные схемы (КС). С 4-й лекции уже начнем говорить про триггеры.
И первый вопрос, который мы рассмотрим в данной лекции – это использование мультиплексоров в качестве КС.
В современном проектировании цифровой аппаратуры такие задачи стоят крайне редко, если вообще стоят. Все дело в том, что лет 30 назад, когда все схемы собирали из микросхем малой и средней степени интеграции и ощущался их некий дефицит, подобные задачи были актуальны, а сейчас повсеместно используется Программирование Логической Интегральной Схемы (ПЛИС). Однако, для того, чтобы лучше понять ПЛИС, мы прорешаем пару тройку подобных задач

## Slide 3
Мультиплексор в качестве КС:
Мультиплексор – это устройство, имеющее много сигнальных входов и мало (один) выход.
В качестве примера возьмем все ту же КС (из лекции 2), которая выставляет на выходе «1», если на вход было подано более одной «1».
Еще раз нарисуем таблицу истинности этой схемы.
Наша схема на 3-и входа: Х0, Х1, Х2
1-н выход: Y
X2 | X1 | X0 | Y | входы
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 1 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 7
Т.о схема нам выставляет «1» на выходе, если на вход подано более одной «1» (на Y где более одной единицы выставляем «1», в остальных случаях «0»).
Нам необходимо построить КС на базе мультиплексора.
Начертим схему мультиплексора, где
А0, А1, А2 – адреса (адресные входы)
Х0, Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7 – входы
Y – выход
Суть: входы мы подаем на адресный вход мультиплексора

## Slide 4
X2 | X1 | X0 | Y | входы
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 1 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 7
- Мультиплексор, когда у него на входе (Х0) выставлен двоичный «0», соединяет нулевой вход с выходом Y (копирует значение Х0 на выход Y) (1-я строчка ТИ, вход 0);
Если на Х1 подаем «0», на выходе все равно «0» (2-я строчка ТИ, вход 1)
Если на Х2 подаем «0», на выходе все равно «0» (3-я строчка ТИ, вход 2)
Если на Х1 подаем «0», на выходе получаем «0» (5-я строчка ТИ, вход 4, Х4)
Если на Х2 подаем «1», на выходе получаем «1» (6-я строчка ТИ, вход 5, Х5)
Если на Х0 подаем «0», на выходе получаем «1» (более 1-й единицы на входе) (7-я строчка ТИ, вход 6, Х6)
Если на Х1 подаем «1», на выходе получаем «1» (8-я строчка ТИ, вход 7, Х7)
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y
Х0
Х1
Х2
«0»
«0»
«0»
«1»
«0»
«1»
«1»
«1»
!Т.о наш мультиплексор работает как КС!
Если на Х0 подаем «1», на выходе получаем «1» (4-я строчка ТИ, вход 3, Х3)

## Slide 5
А теперь представим, что у нас имеется мультиплексор НЕ на 3-и адресных входа, а на 2-а, в этом случае делаем так:
X2 | X1 | X0 | Y | входы
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 1 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 7
(ТИ взяла из предыдущего слайда)
На адресные входы подаем только Х0 и Х1
По ТИ смотрим, если на вход подали 00 (Х1=0, Х0=0), то на выходе также будет «0» (нулевой вход соединяем с выходом)
«0»
Если на вход (1)подаем 01: Х1=0, Х0=1, (2- строчка ТИ, вход 1), Х2 совпадает с Y (X2=0, Y=0)
Х1=0, Х0=1, (6- строчка ТИ, вход 5), Х2 совпадает с Y (X2=1, Y=1)
Значит на 1-й вход мультиплексора подаем Х2
«Х2»
Если на вход (2)подаем 10: Х1=0, Х0=1, (3- строчка ТИ, вход 2), Х2 совпадает с Y (X2=0, Y=0)
Х1=0, Х0=1, (7- строчка ТИ, вход 6), Х2 совпадает с Y (X2=1, Y=1)
Значит на 2-й вход мультиплексора подаем Х2
«Х2»
Х3
Х2
Х1
Х0
А0
А1
Mx
Y
Х0
Х1
«1»

## Slide 6
Если на вход (3)подаем 11:
Х1=0, Х0=1, (4- строчка ТИ, вход 3), Х2 не совпадает с Y (X2=0, Y=1)
Х1=0, Х0=1, (8- строчка ТИ, вход 7), Х2 совпадает с Y (X2=1, Y=1)
На 3-й вход мультиплексора подаем жесткую “1”, т.к. На обоих выходах “1”

## Slide 7
Рассмотрим задачу, когда вместо мультиплексора нам необходимо использовать дешифратор
3-и входа: Х0, Х1, Х2
8 выходов: Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7
E – ошибка, на нее всегда подаем «1»
Если на вход дешифратора подаем «0», то на выходе всегда будет «1»
(Н/р Х0=«0», то Y0=1, а на всех остальных выходах будет «0»)
Т.о там, где нам нужна «1» на выходе, эти выходы вытягиваем и заводим на элемент «ИЛИ»
Т.е. наша схема нам выдает «1» только на входе: 3,5,6,7 (см. ТИ)
X2 | X1 | X0 | Y | входы
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 1 | 1 | 1 | 3
1 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | 0 | 1 | 1 | 5
1 | 1 | 0 | 1 | 6
1 | 1 | 1 | 1 | 7
Табл. Истинности с предыдущего слайда
1
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
Y0
E
Y7
Y6
X2
X1
X0
DC
X0
X1
X1
«1»
«1»
«1»
«1»
«1»

## Slide 8
Пример: рассмотрим в качестве примера КС схему, у которой
4-е входа: Х0, Х1, Х2, Х3
3 выхода: Y0, Y1, Y2, Y3
Y2
Y1
Y0
E
X2
X1
X0
X3
Данная схема будет считать количество «1» на входе, т.е. будет работать посредством ТИ.

## Slide 9
Х3 | Х2 | Х1 | Х0 | Y2 | Y1 | Y0 | входы
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15
1-я строчка (вход 0): на входе нет «1», значит и на выходе нет «1»;
2-я строчка (вход 1): т.к. на Х0=«1», то Y0=1, на остальных выходах «0» (двоичная единица);
3-я строчка (вход 2): на вход подана одна «1», значит Y0=1, на остальных выходах «0»;
4-я строчка (вход 3): на вход подано две «1», значит на выходе будет двоичная двойка, или Y2=0, Y1=1, Y0=0;
И т.д.
Прежде чем реализовывать данную схему на мультиплексоре и дешифраторе, давайте сначала ее реализуем на элементах малой степени интеграции методом Карно.
Данная схема считает количество единиц:

## Slide 10
x1 | x2 | y0 | y1 | y2 | y3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Дешифратор (декодер) служит для преобразования n-разрядного позиционного двоичного кода в единичный выходной сигнал на одном из 2n выходов.
При каждой входной комбинации сигналов на одном из выходов появляется 1. Таким образом, по единичному сигналу на одном из выходов можно судить о входной кодовой комбинации. Таблица истинности для декодера с двумя входами изображена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Таблица истинности двухразрядного дешифратора

## Slide 11
Шифратор выполняет функцию, обратную декодеру (дешифратору), то есть преобразует непозиционный (унитарный) двоичный 2n разрядный код в n разрядный позиционный код.
При подаче на один из входов единичного сигнала на выходе формируется соответствующий двоичный код.
Составим таблицу истинности шифратора при n = 2.

## Slide 12
Выход: Y0
Х0
Х1
Х2
Х3
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
S8
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S7
Заполняем карту Карно, Поглядывая на ТИ с предыдущего слайда. Смотрим, при каких значениях Х у нас Y0=“1”.
Например: 2-я строчка
Х3 Х2 Х1 Х0
0 0 0 1
Значит в карте Карно ищем пересечение 00 и 01 и на пересечении ставим «1» и т.д.
Т.о наблюдаем такую картину: «1» стоят в шахматном порядке, ни одна из них не является соседней друг с другом, поэтому накрыть области нам не удастся.
Т.о. каждая «1» представляет собой отдельную область.
Получается, что
Y0=S1˅S2˅S3˅S4˅S5˅S6˅S7 ˅S8
S1 – это та область, в которой Х3=«0»,
Х2=«0»,
Х1=«1»,
Х0=«0»
S1=X3X2X1X0
Подобным образом записываем все области (запишите сами)
Реализуем на элементах малой степени интеграции

## Slide 13
Y0=X3X2X1X0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0 ˅ X3X2Х1Х0
S8
S4
S3
S2
S1
S7
S6
S5
Все тоже самое делаем для выхода Y1
Выход: Y1
Х0
Х1
Х2
Х3
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- Выписываем клетки с «1»;
Накрываем области. Вариантов накрытия несколько, главное придерживаться правила 2n.
Допустим, накрыли так, как показано на рисунке.
Получается, что
Y1=S1˅S2˅S3˅S4˅S5˅S6˅S7
S1 – это та область, в которой Х3 – меняется («0»→ «1»),
Х2 – НЕ меняется, («1»→ «1»),
Х1 и Х0=остаются постоянными
Х0 - инверсия
S1=X2X1X0
Подобным образом записываем все области (запишите сами)
Проверяем:

## Slide 14
Y1=X2X1X0 ˅ X3Х1Х0 ˅ X2Х1Х0 ˅ X3Х1Х0 ˅ X3X2Х1 ˅ X2Х1Х0 ˅ X3Х1Х0
S4
S3
S2
S1
S7
S6
S5
Проверяем:
Все тоже самое делаем для выхода Y2
Выход: Y2
Х0
Х1
Х2
Х3
0 0
0 1
1 1
1 0
0 0
0 1
1 1
1 0
1
Получается, что «1» у нас только в одном месте карты Карно.
Y2=X3X2X1X0
Саму КС рисовать не будем, это будет Вашим заданием

## Slide 15
Для начала, реализуем КС на мультиплексоре
Перерисуем ТИ со слайда 9.
Выход Y0
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y0
Х0
Х1
Х2
«X3»
«1»
A0, A1, A2 – адресные входы
На А0 подаем Х0, на А1 – Х1, А2 – Х2
Если на А0 (Х0) подаем 000, т.е. Х2 Х1 Х0
0 0 0
То мультиплексор соединяет Х0 с выходом Y0 (копирует с него значения)
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
0 0 0 0 0 - 1-я строчка ТИ (вход 0)
0 0 0 1 1 - 9-я строчка ТИ (вход 8)
(первая строчка после линии)
Y0 не совпадают между собой
(между строчек)
Y0 и Х3 совпадают между собой
На вход Х0 подаем значение Х3
У нас 3-и выхода, значит необходимо брать 3-и мультиплексора. Нарисуем мультиплексор для Y0

## Slide 16
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3 (следующая строчка, опускаемся вниз)
0 0 1 1 0 - 2-я строчка ТИ (вход 1)
0 0 1 0 1 - 10-я строчка ТИ (вход 9)
(вторая строчка после линии)
Y0 не совпадают между собой
(между строчек)
Y0 и Х3 не совпадают между собой
На вход Х1 подаем значение Х3
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y0
Х0
Х1
Х2
«X3»
«1»
Х3 и Y0 имеют прямо противоположные значения
«X3»

## Slide 17
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y0
Х0
Х1
Х2
«X3»
«X3»
«X3»
Т.о заполняем все входы
(попробуйте сами)
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3 (следующая строчка, опускаемся вниз)
0 1 0 1 0 - 3-я строчка ТИ (вход 2)
0 1 0 0 1 - 11-я строчка ТИ (вход 10)
(третья строчка после линии)
Y0 не совпадают между собой
(между строчек)
Y0 и Х3 не совпадают между собой
На вход Х2 подаем значение Х3
Х3 и Y0 имеют прямо противоположные значения

## Slide 18
Проверяем:
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
0 1 1 0 0 - 4-я строчка ТИ (вход 3)
0 1 1 1 1 - 12-я строчка ТИ (вход 11)
Y0 и Х3 совпадают
На вход Х3 подаем значение Х3
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
1 0 0 1 0 - 5-я строчка ТИ (вход 4)
1 0 0 0 1 - 13-я строчка ТИ (вход 12)
На вход Х4 подаем значение Х3
инверсия
Если: Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
1 0 1 0 0 - 6-я строчка ТИ (вход 5 )
1 0 1 1 1 - 14-я строчка ТИ (вход 13)
Y0 и Х3 совпадают
На вход Х5 подаем значение Х3
Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
1 1 0 0 0 - 7-я строчка ТИ (вход 6 )
1 1 0 1 1 - 15-я строчка ТИ (вход 14)
Х2 Х1 Х0 Y0 Х3
1 1 1 1 0 - 8-я строчка ТИ (вход 7 )
1 1 1 0 1 - 15-я строчка ТИ (вход 14)
Y0 и Х3 совпадают
инверсия
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y0
Х0
Х1
Х2
«X3»
«X3»
«X3»
«X3»
«X3»
«X3»
«X3»
«X3»
На вход Х6 подаем значение Х3
На вход Х7 подаем значение Х3

## Slide 19
Выход Y1
Рассуждаем подобным образом:
Если: Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
0 0 0 0 0 - 1-я строчка ТИ (вход 0)
0 0 0 0 1 - 9-я строчка ТИ (вход 8)
На Х0 подаем жесткий «0»
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
0 0 1 0 0 - 2-я строчка ТИ (вход 1)
0 0 1 1 1 - 10-я строчка ТИ (вход 9)
На вход Х1 подаем значение Х3
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
0 1 0 0 0 - 3-я строчка ТИ (вход 2)
0 0 1 1 1 - 11-я строчка ТИ (вход 10)
На вход Х2 подаем значение Х3
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y1
Х0
Х1
Х2
«0»
«Х3»
«Х3»

## Slide 20
Если: Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
0 1 1 1 0 - 4-я строчка ТИ (вход 3)
0 1 1 1 1 - 12-я строчка ТИ (вход 11)
Т.к на обоих выходах «1»,
На вход Х3 подаем жесткую «1»
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
1 0 0 0 0 - 5-я строчка ТИ (вход 4)
1 0 0 1 1 - 13-я строчка ТИ (вход 12)
На вход Х4 подаем значение Х3
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
1 0 1 1 0 - 6-я строчка ТИ (вход 5)
1 0 1 1 1 - 14-я строчка ТИ (вход 13)
На вход Х5 подаем жесткую «1»
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
1 1 0 1 0 - 7-я строчка ТИ (вход 6)
1 1 0 1 1 - 15-я строчка ТИ (вход 14)
На вход Х6 подаем жесткую «1»
Х2 Х1 Х0 Y1 Х3
1 1 1 1 0 - 8-я строчка ТИ (вход 7)
1 1 1 0 1 - 16-я строчка ТИ (вход 15)
На вход Х7 подаем значение Х3
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y1
Х0
Х1
Х2
«0»
«Х3»
«Х3»
«1»
«Х3»
«1»
«1»
Х3

## Slide 21
Выход Y2
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А2
А0
А1
Мх
Y2
Х0
Х1
Х2
Х3
Здесь все просто. Согласно ТИ, у нас везде «0» и только в последней 16-й строчке идет «1».
Т.о. входы Х0,Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6 объединяем и подаем на них «0».
А на 7-й вход подаем Х3
«0»
Х2 Х1 Х0 Y2 Х3
1 1 1 0 0 - 8-я строчка ТИ (вход 7)
1 1 1 1 1 - 16-я строчка ТИ (вход 15)
На вход Х7 подаем значение Х3
Вот так КС выглядит на мультиплексоре.
Теперь рассмотрим, как же данная схема будет выглядеть на дешифраторе.

## Slide 22
На вход Е подаем «1», чтобы дешифратор работал;
Дешифратор имеет 16 – выходов: Y0 – Y15;
Дешифратор имеет 4 входа: Х0, Х1, Х2, Х3;
Смотрим ТИ:
Для Y0: «1» там, где выходы:
Y1, Y2, Y4, Y7, Y8, Y11, Y13, Y14 и объединяем все выходы с элементом «ИЛИ»
Для Y1: «1» там, где выходы:
Y3, Y5, Y6, Y7, Y9, Y10, Y11, Y12, Y13, Y14 и объединяем все выходы с элементом «ИЛИ»
Для Y2: «1» там, где выход Y15
Y2
Y1
Y4
Выходы
Y14
Y7
Y8
Y13
Y11

## Slide 23
Y0
Х1
Х0
Х3
Х2
Х1
Х0
Y15
Х3
Х2
Y3
Y2
Y1
Y6
Y5
Y4
Y8
Y7
Y10
Y9
Y13
Y12
Y11
Y14
E
DC
«1»
«1»
«1»
Y2
Y0
Y1

## Slide 24
Наращивание мультиплексоров и дешифраторов
Предположим, что имеем несколько мультиплексоров на 2-а информационных входа (ИВ). Стоит задача, из нескольких мультиплексоров создать один мультиплексор, но на 4-е информационных входа (ИВ).
(A)
Х1
Х0
Х2
А1
Х3
А0
Y
Mx
(B)
Нам необходимо из мультиплексора (А) создать мультиплексор (В). Для этого, ставится такой же мультиплексор С и они объединяются общим мультиплексором D.
Объединяем адресные входы малых мультиплексоров А и С (А0). В мультиплексоре (D) – А1.
В мультиплексоре (В) отмечаем адресные входы А0 и А1.
Т.о. нарастили мультиплексор до 4-х ИФ
(D)
Х1
Х1
Х0
Х0
А
А
Y
Y
Mx
Mx
Х0
А
Y
Mx
(С)
Х1
Х0
Х1
Х2
Х3
A0
A1

## Slide 25
Задача: нам необходимо нарастить мультиплексор на 8 ИФ.
A0
Х1
Х1
Х0
Х0
А
А
Y
Y
Mx
Mx
Х0
А
Y
Mx
Х1
Х0
Х1
Х2
Х3
A1
Х1
Х0
А
Y
Mx
Х1
Х0
А
Y
Mx
Х0
А
Y
Mx
Х1
A2
Х4
Х5
Х6
Х7

## Slide 26
Рассмотрим, как наращивается дешифратор.
Y0 соединяем с Е (1-го дешифратора).
Y1 соединяем с Е (2-го дешифратора).
Y2 соединяем с Е (3-го дешифратора).
Y3 соединяем с Е (4-го дешифратора).
Х0
Х0
Y0
Х1
Х0
E
Y3
Y2
Y1
Y0
Х1
E
Х1
Y3
Y2
Y1
Х1
Х0
E
Y3
Y2
Y1
Y0
Х1
Х0
E
Y3
Y2
Y1
Y0
E
Y3
Y2
Y1
Y0
Х0
Х1
Х2
Х3
Х0 2-го деш-ра соединяем с Х0 1-го деш-ра.
Х1 2-го деш-ра соединяем с Х1 1-го деш-ра.
Х0 3-го деш-ра соединяем с Х0 2-го деш-ра.
Х1 3-го деш-ра соединяем с Х1 2-го деш-ра.
Х0 4-го деш-ра соединяем с Х0 3-го деш-ра.
Х1 4-го деш-ра соединяем с Х1 3-го деш-ра.
Когда Х2=0: дешифратор с выходами Y0, Y1, Y2, Y3 работает, перебирает «1».
Если нам нужен дешифратор на 4-е ИВ, то:
Х0 и Х1 перебирает «1» в каждом дешифраторе.
Х2 и Х3 выбирает в каком дешифраторе они будут переключаться.

## Slide 27
Если нам необходим дешифратор на 5 входов, то ниже (*) рисуется такая же схема (**).
Логика работы следующая (такая же, как на схеме предыдущего слайда):
Вход дешифратора (**) соединяем с Е двух схем и обозначаем, как Х4. Однако, на схему (*) мы подключаемся через инвертор. Собственно так и происходит наращвание дешифратора.
Х1
Х0
E
Y3
Y2
Y1
Y0
Х4
(**)
(*)

## Slide 28
Сокращение мультиплексора
Предположим, например, что мы имеем мультиплексор на 4-е информационных входа. А нам необходим мультиплексор на 1-н информационный вход.
Делается это просто:
Один ИВ А подаем сразу на 2-а ИВ (А1 и А0);
На Х0 подаем Х0
Х3 подаем Х1
Входы Х1 и Х2 – объединяем и подаем на них const. (либо «0» либо «1»).
Х3
Х2
Х1
Х0
А0
А1
Mx
Y
А
«0»/«1»
Х0
Х1

## Slide 29
Возьмем мультиплексор побольше, на 8 ИВ (Х0…Х7). Нам необходимо его сократить до 4-х ИВ.
А0 подаем на А0
А1 и А2 – объединяем и подаем А1
На Х0 подаем Х0
Если А1=«0»
А0=«1»
Х1 подаем на Х1
Если А1=«1» (А1=«1», А2=«1»)
А0=«0»
Х2 подаем
на Х5
Если А1=«1»
А0=«1»
Х3 подаем на Х6
Х5
Х4
Х3
Х2
Х1
Х0
Х7
Х6
А0
А2
А1
Мх
Y
Х0
Х1
Х2
Х3
А0
А1

## Slide 30
Сокращение дешифратора
Предположим, что мы имеем дешифратор на 3-и входа и 8-выходов
Х1
Х0
Х2
DC
Y3
Y2
Y1
Y0
Y4
Y5
Y6
Y7
Х0 подаем на Х0
Х1 подаем на Х1
Х2 подаем «0»
Т.о «1» будет перебираться в 4-х выходах (Y0-Y3), а ниже не пойдет.
Х0
Х1
«0»

## Slide 31
Наращивание простых элементов с малой степенью интеграции
?Рассмотрим вопрос, что нам делать с неиспользованными входами?
1. Элемент «ИЛИ»
1
«0»
Х1
Х0
Y
Например, имеем такой элемент на 4-е входа.
Вход мы подаем на Х0 и Х1, а остальные 2-а входа не используются. Что же с ними делать?
Если это элемент «ИЛИ», то неиспользованные входы можно объединить и посадить на «0».
Почему именно на «0»?
Все зависит от ТИ. Если у нас на входе «1», то на выходе будет «1».
Поэтому, если на вход подать «1», элемент «ИЛИ» не будет реагировать на входы Х0 и Х1, выход всегда будет выдавать «1».
1 способ

## Slide 32
2 способ
Также, как и в предыдущем способе объединяем 2-а нижних входа и объединяем их с Х1.
?Почему так?
Это вытекает из простого утверждения:
Например, мы возьмем элемент «ИЛИ» на 2-а входа и объединим их в один вход Х0.
Т.о когда Х0=«0», то «0» пойдет по 2-м входам и У=«0» (на выход будет подан «0»).
Если Х0=«1», то «1» пойдет по 2-м входам и значит У=«1» (на выход будет подана «1»).
Т.е. элемент «ИЛИ» работает как повторитель (такое подключение работает как повторитель).
1
Х0
Y
1
Х1
Х0
Y
«0»

## Slide 33
Аналогично и с элементом «И»
2. Элемент «И»
Предположим, мы имеем элемент «И» на 4-е входа.
Х0 и Х1 – входы, на которые подаем сигнал
Х2 и Х3 – свободные входы (на них вешаем «1» согласно ТИ)
Если хотя бы на одном входе будет «0», то элемент «И» будет давать «0». Поэтому, на неиспользованный вход мы вешаем «1».
&
Х1
Х0
Y
«1»
&
«1»
Х1
Х0
Y
1 способ
2 способ
Неиспользованный вход соединяем с соседним (как делали с элементом «ИЛИ»), т.е. если мы Х0 заведем на оба входа элемента «И», то
«0»
Х0=«0»
«0»
У=«0»
Х0=«1»
«1»
У=«1»
«1»
Элемент «И» работает как повторитель

## Slide 34
Теперь рассмотрим ситуацию, когда у нас имеется несколько элементов «ИЛИ» на 2-а входа, а нам необходим элемент «ИЛИ» на 4-е входа.
Построить данную схему можно 2-мя способами:
1 Способ: Берем 2-а элемента и объединяем третьим
«ИЛИ»
1
1
1
&
&
&
«И»
2 Способ:
1
1
1
&
&
&
Т.е у нас имеется 2-а элемента «И» («ИЛИ») на 4-е входа.