## Slide 1
Цифровая схемотехника
Лекция 4. Триггеры

## Slide 2
Триггер – логическая схема с обратной связью (ОС), представляющее собой элементарное запоминающее устройство или устройство хранения.
Но т.к. мы работаем только с двоичной логикой, то и триггер способен хранить только 2-а состояния «0» и «1».
В прошлых лекциях мы говорили о том, что создавать КС с ОС недопустимо, т.к. это может привести к возникновению триггерных схем.
Возникает вопрос? Чем отличается триггерная схема от триггера
Триггерные схемы (ТС) отличаются от триггеров (Т) по следующему признаку:
ТС при подаче на нее определенной комбинации и последовательности комбинаций может попадать в такие состояния, из которых уже не выходят ни при каких условиях. В этих состояниях схема может выдавать «0» или «1» или переходить в режим автогенерации. А у Т нет таких недостатков.

## Slide 3
В усилителях под обратной связью (ОС) подразумевается такая электрическая связь, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода усилителя подается обратно на его вход.
Различают, по признаку усиления:
положительную обратную связь (ПОС) и
отрицательную обратную связь (ООС).
При положительной ОС сигнал на вход усилителя поступает в фазе со входным сигналом.
При отрицательной ОС сигнал будет подаваться в противофазе с входным сигналом.
В усилителях используется, как правило, отрицательная обратная связь, а положительная - в генераторах и регенеративных радиоприемниках.

## Slide 4
На рис. показаны основные виды обратных связей, которые подразделяются на: (а) последовательная по напряжению; (б) параллельная по напряжению; (в) последовательная по току; (г) параллельная по току, где
К– коэффициент прямой передачи, или коэффициент усиления усилителя без обратной связи; β– коэффициент передачи цепи обратной связи.
четырехполюсник

## Slide 5
Рассмотрим пример:
Имеем 2-а элемента «И» с инверсией по выходу. И эти элементы объединены еще одним элементом «И» (на 3-и входа).
Х0, Х1, Х3 - входы
&
&
X3
X1
X0
&
Y
&
0
1
На первый эл-т «И» поданы: Х0 – с инв.
Х1
На второй эл-т «И» поданы: Х0
Х1 – с инв.
Имеется треттий эл-т «И». Его выход с инверсией идет на Х3 и далее опять на вход.
1
2
3
Данная схема реализует логику исключающего «ИЛИ» и содержит ОС. При подаче на ее входы комбинации Х0=0, Х1=1 схема на выходе выставит «1» и уже не снимет ее ни при каких условиях.
Как говорят в таких случаях – «Схема зависла».
Такого вида схемы принято называть – триггерными схемами.
(вы промоделируете данную схему в 5-й лаб работе)

## Slide 6
Нарисуем схему простого элемента – триггера.
Выглядит она следующим образом: Первый элемент «ИЛИ» с инверсией
Второй элемент «ИЛИ» с инверсией
Выход от второго элемента идет на вход первого.
Также имеются дополнительные входы Х0 и Х1 и выходы. Выходы у триггеров принято называть не У, как мы делали в КС, а Q.
Т.о. Q0 и Q1 – выходы триггера.
Следует сказать, что основа любого триггера – это кольцо, состоящее из 2-х элементов. Т.е. если первый инвертор выдает «0», то этот «0» идет на вход второго элемента и на выходе мы получим «1». Далее, эта «1» идет на вход первого элемента «ИЛИ», инвертируется, получается «0» и т.д. Т.о получается некая «ячейка хранения», которой можно управлять (используя для этого дополнительные входы).
1
1
Q0
Х1
Х0
Q1
(Q)
(Q)
(R)
(S)
0
1

## Slide 7
Рассмотрим логику работы триггера на временной диаграмме
(R) Х0
(S) Х1
(Q) Q0
(Q) Q1
- «сеточка», неопределенное состояние
Предположим, что Х0=«0», Х1=«0» (зеленым, круг, красный) и далее тоже самое по кругу
0
0
1
1
1
0
0
0
1
Установим, что Х0=«1», Х1=«0» (фиолет, круг, красный) и далее тоже самое по кругу
1
1
0
0
1
1
Эл-т «ИЛИ» выставляет «1», если хотя бы на одном входе есть «1»
Т.о. мы видим:
Q0 и Q1 всегда инверсны друг другу. Поэтому на схемах выходы триггеров обозначаются не Q0 и Q1, а Q и Q.
При Х0=«1», Q=«0» – сбрасывается и поэтому вход Х0 называют R (от англ. RESERT - сброс)
При Х1=«1», Q=«1», поэтому вход Х1 называют S (от англ. SET - установка )

## Slide 8
Т.о. триггеры на схемах изображаются следующим образом:
R
S
Q
Q
T
Бука «Т» означает, что это триггер
Т.к. здесь у нас входы R и S, то такой триггер называется RS - триггер
Работу триггера принято описывать таблицей истинности (ТИ)
R | S | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | +
1 | 1 | 1 | +
Q(t) – текущее состояние триггера на выходе
(в какой то момент времени t)
Q(t+1) – новое состояние в которое переключается триггер
Режим
хранения
Режим
установки
Режим
сброса
Запрещенный
режим
Там, где R=«0», S=«0», Q(t+1)=«0» - режим хранения
В данном режиме ни Q, ни Q свое состояние не меняют.
Если Q(t)=«0», то и Q(t+1)=«0» (1-я строчка ТИ)
Если Q(t)=«1», то и Q(t+1)=«1» (2-я строчка ТИ)
2. Если S=«1», то Q(t+1)=«1» - режим установки.
И при этом неважно, в каком состоянии был триггер
(Q(t) - неважно), он установится в «1» (3 и 4-я строчки ТИ)
3. Режим сброса. Неважно, в каком состоянии был триггер, он всегда сбросится на «0»
4. Запрещенный режим. Когда на входы подается «1» (R=«1», S=«1»), состояние триггера при этом режиме не определено.

## Slide 9
Почему данный режим называют запрещенным?
Нарисуем новую схему. Обычно в литературе схемы триггеров рисуются следующим образом:
1
1
Q0
Х1
Х0
Q1
(Q)
(Q)
(R)
(S)
1
1
R
S
Q
Q
Схемы идентичны
(*)
Однако схема (*) более понятна, т.к. там имеется кольцо из инверторов.
Работа: Если подать «1» на оба входа (R и S), мы видим нарушение логики работы. Q=«0», Q=«0»,
Т.е. на обоих выходах Q и Q с инверсией получается «0», а должна быть инверсия от Q. Поэтому такая комбинация R=«1», S=«1» является запрещенной (что мы и видим из ТИ).
Мы рассмотрели асинхронный RS - триггер

## Slide 10
Один из способов применения такого RS – триггера – это подавление дребезга контактов на кнопки.
Например, имеется кнопка, на которую подается «какое то значение» и «+5»В.
В тот момент, когда контакты у кнопки сжимаются, но не прижаты друг к другу, появляется такое явление, как дребезг контактов, а после уже устанавливается определенное значение.
Этот дребезг крайне нежелателен и поэтому, чтобы его подавить, подключают триггер по следующей схеме. В обычном отжатом состоянии (пассивном) кнопка подает «1» на вход R, на вход S при этом подается «0». При нажатии на кнопку, рычажок переключается на S, тогда S=«1», R=«0».
«+5»В
«1»
«1»
«+5»
R
S
Q
T

## Slide 11
Классификация триггеров
Динамические
Статические
- Это такие триггеры, при подаче команд, начинают выставлять на выходе сигналы определенной частоты
Т
- При подаче «1» триггер выдает «ступенчатую» частоту;
При подаче «0» - «прямая линия»
Так работают специфические триггеры, которые мало где используются.
Подробно мы их рассматривать не будем.

## Slide 12
Статические триггеры (классифицируются по):
1) Функциональному назначению
2) По способу ввода информации:
и др.
RS
JK
T
D
DV
RSV
RST
асинхронные
синхронные
комбинированные
(триггеры со сложной логикой)
триггеры со
статическим управлением
триггеры с
динамическим управлением
одноступенчатые
двухступенчатые
Динамические и статические классификации триггеров не исключают, а дополняют друг друга.

## Slide 13
Мы рассмотрели асинхронный RS-триггер.
Рассмотрим теперь одноступенчатый триггер. Схемы у ни очень похожи.
Рисуем обычный асинхронный RS-триггер, который только что рассматривали. На его входы ставим элемент «И». На одни входы подаются сигналы R и S, а на вторые – еще спец. Сигнал С – так называемый синхросигнал (синхронный одноступенчатый сигнал).
R
S
Q
T
&
&
R
C
S
Q
Хотя по большому счету, С – сигнал разрешения работы.
Т.е. Если С=«1» - элемент «И» пропускает сигналы R и S.
Если С=«0» - триггер не реагирует на сигналы R и S.
! С – тактовый синхросингал, как бы сигнал разрешения работы. Он в самой логике работы триггера не участвует, а только указывает триггеру, когда сработать. В оставшееся время триггер бездействует!

## Slide 14
Например, имеется триггер и к нему необходимо подключить такой же триггер.
Триггер используем RS, только входы R и S поменяем местами.
С идет на оба входа С.
D
R
S
Q
T
Q
С
R
S
Q
T
Q
С
C
Вначале имеем некоторый вход, который подаем на S и R (с инверсией) и назовем его D.
Для того, чтобы триггер установился в «1»: D=«1», тогда S=«1», R=«0» (установка триггера).
(1)
(2)
Далее мы хотим, чтобы после установки триггер постоял какое то время, а затем переключился. С такими триггерами мы это сделать не можем, т.к. подавая «1» на С, эта единица будет проходить насквозь.
Поэтому, если нам нужна задержка по времени, будем использовать двухступенчатые триггеры.

## Slide 15
Схема двухуровневого триггера (строится на базе одноступенчатого)
R
S
Q
T
Q
С
R
S
Q
T
Q
С
C
S
R
Одноступенчатый триггер
R
S
Q
TТ
Q
С
R
S
Q
TТ
Q
С
S
R
Двухступенчатый триггер (ТТ)
Такая схема будет функционировать нужным нам образом (с задержкой по времени)

## Slide 16
Рассмотрим временную диаграмму двухступенчатого триггера.
Имеем 2-а двухступенчатых триггера.
R
S
Q
TТ
Q
С
R
S
Q
TТ
Q
С
S
R
D
R
S
Q
TТ
Q
С
R
S
Q
TТ
Q
С
Q00
Q01
Q10
Q11
(1)
(2)
Обозначим выходы триггера: 1) Q→Q00→Q01
2) Q10→Q11
Схема двухступенчатого триггера

## Slide 17
C
D
Q00
Q01
Q10
Q11
Q00 изменит свое состояние в том случае, если С=«0» и дальше будет стоять;
Q01 активный уровень «0». Далее наступает время единичного импульса, открывается ступень 1.1. Q01 считывает состояние с предыдущей ступени (С) и уже будет стоять до конца. Ступень 1.2 активный уровень «1»;
Следующее активное состояние 1.2
Q10 – активная ступень это «1». Поэтому, когда активный уровень будет «0», она будет считывать активное состояние 1.2 (со второй ступени предыдущего триггера). Поэтому на временной диаграмме она сменит свой уровень.
Q11 – считывает состояние с Q10;
Q11 – пассивный уровень, хранит свое состояние
Одноактивное состояние
На «С» подаем сигнал миандра (сигнал, состоящий из «0» и «1» одинаковой длительности);
D=«1»;
1.1
1.2

## Slide 18
Т.о основные выходы у триггера Q01 и Q11.
Т.е Q01=«1», а Q11 – постоял какое то время в «0» и потом тоже выставил «1».
Т.о время задержки задается длительностью миандры.
Таким образом мы рассмотрели ассинхронный одноступенчатый и двухступенчатый триггеры.
В следующей лекции мы рассмотрим остальные триггеры, как они функционируют, а также преобразование одного триггера в другой.
Через лекцию рассмотрим триггеры с динамическим управлением.