## Slide 1
Цифровая схемотехника
Лекция 5. Триггеры (продолжение)

## Slide 2
Продолжаем изучать триггеры. И в этой лекции мы рассмотрим триггеры по функциональным классификациям и как из одного в другой могут преобразоваться триггеры. Также рассмотрим динамические триггеры и др.
Итак, вспомним прошлую лекцию. Изобразим еще раз функциональную классификацию триггеров.
триггеры (по функциональному назначению):
RS
JK
D
DV
T
TV
(стандартные типы триггеров, наиболее
часто используемые)
RD
RT
RST
JKV
(другие разновидности триггеров)
RS - триггер мы достаточно подробно рассматривали в прошлой лекции. Сейчас будем рассматривать JK – триггер.

## Slide 3
JK – триггер – это триггер, по функциональному назначению такой же, как и RS – триггер, за исключением одного…
Изобразим ТИ JK-триггера
J | K | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Режим
хранения
Режим
сброса
Режим
установки
Режим
инверсии
Q(t) – текущее состояние триггера сейчас
Q(t+1) – новое состояние в которое переключается триггер
JK-триггер: J – аналог сигнала S
K – аналог сигнала R
В RS-триггере
Сигнал J от англ. Jump - прыгать (прыгнуть в «1»), а
К – kill – убить (перейти в «0»).
Режим хранения: - при данном режиме триггер хранит свое состояние. Если тр-р был в «0», он и останется в «0». Если тр-р был в «1», он останется в «1».
Т.е. Q(t)=«0» → Q(t+1)=«0»
Q(t)=«1» → Q(t+1)=«1»
Режим сброса: Если триггер был «0», он будет сброшен в «0».
Если триггер был «1», он будет сброшен в «0».
Q(t)=«0» → Q(t+1)=«0»
Q(t)=«1» → Q(t+1)=«0»

## Slide 4
Режим установки: Если триггер был в «0», то он будет установлен в «1».
Если триггер был в «1», то он так и останется в «1»
Q(t)=«0» → Q(t+1)=«1»
Q(t)=«1» → Q(t+1)=«1»
Режим инверсии: Если триггер был в «0», то он станет «1».
Если триггер был в «1», он установится в «0»
Q(t)=«0» → Q(t+1)=«1»
Q(t)=«1» → Q(t+1)=«0»
JK - триггеры на схемах изображаются следующим образом:
J
K
Q
TT
Буква «ТТ» означает, что это триггер двухступенчатого типа
C
С – тактовый сигнал, подается непосредственно в виде миандры (последовательности «0» и «1» равной длительности)

## Slide 5
Временная диаграмма JK-триггера
Сигналы JK – синхронны (как и все сигналы у остальных триггеров), это значит, что эти сигналы мы должны подавать вначале активного уровня (для двухтактных триггеров).
Активный уровень у триггеров – это уровень, вначале которого триггер меняет свое состояние (если он должен его сменить) и будет держать на протяжении всего такта.
Такт – период тактового синхросигнала (начинается с «1» и заканчивается «0»).
У динамических триггеров активный уровень всегда равен «1».
Поэтому, мы подаем сигналы JK вначале этого уровня.
Прежде чем перейти к временной диаграмме, дадим следующие определения:

## Slide 6
C
J
K
Q
Такт 1
Такт 2
Такт 3
Такт 4
Такт 1 (режим хранения);
Такт 2: (активный уровень), предполагаем, что J=«1», К=«0», Q – неизвестное состояние;
Такт 3: (перешли в режим установки) J=«0», К=«0», Q =«1»
И т.д идем по кругу. Только на следующий активный уровень подаем «1».
Т.е. J=«1», К=«1».

## Slide 7
D - триггер
(работает достаточно просто)
Нарисуем ТИ триггера
D | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Если D=«0», то Q(t+1)=«0» вне зависимости от того, какое Q(t);
Если на вход подана «1», D=«1», то триггер принимает состояние равное «1», т.е.
D=«1», то Q(t+1)=«1» вне зависимости от того, какое Q(t);
D – триггер, от англ. D – delay – задерживать
Триггер задерживает вход D как бы на один такт (дает смещение на один такт)
D
C
Q
TT
На схемах изображается
следующим образом
Временная диаграмма D-триггера
D
C
Q

## Slide 8
DV - триггер
(тоже самое, что и D-триггер, только еще есть сигнал разрешения работы)
D | V | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Рисуем ТИ триггера
Режим
хранения
Режим
Работы, когда триггер
функционирует как
обычный D - триггер
! Если на входе «0», на выходе тоже будет «0»;
Если на входе «1», на выходе будет «1»
На схемах изображается
следующим образом
D
V
Q
TT
DV – триггер, от англ.
D – delay – задерживать
V – разрешающий управляющий вход.
C

## Slide 9
Временная диаграмма DV-триггера
D
C
Q
V
Пусть изначально, V=«1», D=«0».
В каком изначальном состоянии стоял триггер – неизвестно, но после работы он перейдет в «0».
Когда Q=«1», мы снимаем сигнал разрешения работы, а триггер так и остается стоять, несмотря на то, что V=«0». При этом, что будет происходить на D нам совсем неважно. Главное, что сигнал D держим в «0». Поэтому триггер не будет менять своего состояния, он будет находиться в режиме хранения.

## Slide 10
Т - триггер
Нарисуем ТИ триггера
Т | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Режим
хранения
Режим
инверсии
Т
C
Q
TT
На схемах изображается
следующим образом
Т
C
Q
Временная диаграмма Т-триггера
Хранит состояние
Инверсия
Предположим, что триггер находится в состоянии «0»: Т=«0», Q=«0» (триггер хранит свое состояние);
При Т=«1», Q=«0» (инверсия)
Если будем Т=«1» в течении нескольких тактов, то триггер перейдет в режим генерации (подобно JK – триггеру). Далее идет режим инверсии.

## Slide 11
TV – триггер (аналог DV - триггера)
D | V | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Режим
хранения
Нарисуем ТИ триггера
подрежим
хранения
Режим
работы
подрежим
инверсии
Т
V
Q
TT
На схемах изображается
следующим образом
С

## Slide 12
Временная диаграмма ТV-триггера
Т
C
Q
V
хранение
инверсия
хранение
хранение
инверсия
Предположим, что транзистор стоит в «0», Q=«0»
Т=«1», транзистор д.б в состоянии инверсии (на протяжении нескольких тактов)
V=«0» (держим в нуле)
Режим хранения
2) Даем режим работы: V=«1», но убираем Т
Q=«0» - триггер в режиме хранения (согл.ТИ)
3) Когда V=«1», Т=«1» триггер проинвертировался однократно, т.к. здесь мы дали режим хранения.
Если подадим режим инверсии и режим работы, то триггер перейдет в режим генерации.

## Slide 13
Преобразование типов триггеров от одного к другому:
Преобразование делается по одной и той же схеме.
Имеем базовый триггер, в общем случае, у него может быть несколько входов.
С
Q
TT
KC
OC
На входе базового триггера строим КС, которая в свою очередь будет иметь свои входы. И также может быть задействована ОС (обратная связь), которая может быть, а может и не быть.
Т.о. преобразования триггеров сводится к построению КС и уже тогда, мы получаем новый триггер.

## Slide 14
Преобразование JK – триггер в D - триггер
JK→D
Здесь: JK – базовый триггер
D – триггер, который нам необходим
1) Рисуем ТИ обоих триггеров
J | K | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Режим
хранения
ТИ JK - триггера
режим
сброса
Режим
установки
режим
инверсии
ТИ D - триггера
D | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Имеем JK – триггер. И на его входе необходимо построить КС с входом D. Возможно будет иметь месть ОС.
yJ yK – входы.
С
Q
TT
KC
J
K
yk
yJ
D
Схема:

## Slide 15
С
Q
TT
KC
J
K
yk
yJ
D
Смотрим, что нам нужно подать на входы yJ и yK, чтобы триггер однозначно перешел в «0». Т.к. при 00 триггер переходит в «0», т.е. какие сигналы мы должны подать JK-триггеру, чтобы он переключился однозначно в «0».
В JK – триггере в режиме сброса на выходе 00. И неважно, в каком он был состоянии. Это сигналы
J=«0», К=«1».
Строим ТИ такой схемы:
Теперь триггер необходимо установить в «1», т.к. D – триггер работает в этом режиме. Ищем подобное в JK- триггере, это режим установки. Т.е. Неважно, в каком состоянии был триггер, на выходе он получит «1».
Минимизируем ТИ, составляем карту Карно.
D/Q(t)
0
1
0
1
1
1
yJ =K
yK = D
Т.о схема выглядит следующим образом.
(ОС не потребовалась)
J
K
Q
TT
D

## Slide 16
Преобразование RS – триггер в T - триггер
RS→T
С
Q
TT
KC
R
S
yS
yR
T
R | S | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | +
1 | 1 | 1 | +
ТИ RS-триггера
ТИ T - триггера
Т | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
ТИ КС
T | Q(t) | yR | yS
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Смотрим особенности Т – триггера. Если на Т=«0», то триггер должен быть в режиме хранения.
Как же обеспечить режим хранения у RS – триггера?
Это на R=«0», S=«0».
Далее смотрим, у Т-триггера идет режим инверсии, а у RS – триггера режима инверсии нет. Т.е. если триггер в «0», то он должен стать «1». Ищем, при каких условиях RS – триггер установится в «1». Это режим установки.
R=«0», S=«1» → yR=«0», yS=«1» →Т=«1», Q(t)=0

## Slide 17
При Т=«1», Q(t)=1 → yR=«1», yS=«1» - инверсия от предыдущей строчки.
Чертим схему:
Здесь появилась ОС, т.к. имеется режим инверсии, а RS – триггер не знает что такое инверсия. Он может либо сбросить, либо установить.
Q
TT
R
S
T
&
&

## Slide 18
Преобразование JK – триггера в T - триггер
JK→T
С
Q
TT
KC
J
K
yK
yJ
T
J | K | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
ТИ -триггера
ТИ T - триггера
Т | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
ТИ КС
T | Q(t) | yJ | yK
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 1 | 0 1
1 | 1 | 0 1 | 1 1
Триггер в режиме хранения (J= «0», K=«0»)
Режим инверсии. Можем поступить как с RS – триггером. Т.е. найти строчку (у нас в ТИ КС Q(t)=«0», а нам нужно найти «1»), это режим установки (J=«1», K=«0»). И там, где триггер сбрасывается в «0» (J= «0», yJ=«0»; K=«0», yK=«1»).
А можно использовать уже заложенный режим (режим инверсии JK - триггера). В данном случае мы можем выбрать 2-а варианта.
yJ и yK («1» на этих выходах) зависят только от Т, а от Q(t) не зависят.

## Slide 19
Сигнал Т идет на J и K.
В JK – триггере есть такой режим, как инверсия, поэтому дополнительную схему вводить не нужно.
С
Q
TT
J
K
T
Теперь, когда мы изучили преобразования триггеров, можно изобрести свой собственный триггер.
Например RD – триггер. Но его изобретают на основе уже имеющихся. Логично предположить, что на основе D – триггера. Т.е. наша задача
преобразовать D->RD триггер:
С
Q
TT
KC
D
yD
R
D
D | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 20
R | D | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Т.к. триггер изобретаем для себя, то логично предположить, какой сигнал будет приоритетней. Очевидно, что сигнал R имеет больший приоритет, чем сигнал D. Хотя можно сделать и по другому.
Предположим, пока R=«0», триггер работает как обычно
Когда R=«1», триггер должен быть сброшен.
Рисуем ТИ для КС
R | D | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0
Итак, что мы должны подать на D, если мы находимся в режиме работы.
Если D=«0», то yD=«0» (триггер должен перейти в состояние «0»). Если D=«1», то триггер перейдет в состояние «1» (yD=«1»).
Если R=«1», то триггер сбрасывается в «0» (yD=«0»).

## Slide 21
Минимизируем картами Карно:
RD/Q(t)
0
1
0 0
0 1
1
1
1 1
1 0
yD=RD
Схема выглядит следующим образом:
(как видим, ОС не понадобилась)
С
Q
TT
D
&
D
R
Мы говорили, что RS – триггер имеет запрещенный режим. Однако, не всегда это полезно. Иногда бывает разумнее «доопределить» режим. Поэтому попробуем преобразовать RS – триггер к триггеру с определенным режимом.

## Slide 22
RS в RS с определенным режимом
С
Q
TT
KC
R
S
yS
yR
R
S
Все делаем в тойже последовательности, что и предыдущих схемах. Имеем базовый RS – триггер, на его входе КС с выходами yR и yS, входами R и S и возможно нам понадобится ОС.
R | S | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | +
1 | 1 | 1 | +
ТИ RS-триггера (простого)
R | S | Q(t) | Q(t+1)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 1 0
1 | 1 | 1 | 0 1 1
ТИ RS-триггера
(с опред. режимом)
сброс
установка
хранение
«Особый режим» RS – триггера – это ТИ без запрещенного режима. Вместо запрещенного режима устанавливаем свой режим. Инверсию делать не будем, т.к. это скажется на JK – триггере. Можем сделать приоритет по сбросу. Т.е. если одновременно подано сброс и установка, то триггер может сбрасывать. А можем сделать, чтобы триггер оставался в режиме хранения. Можем выбрать любой из 3-х вариантов. Например выберем режим с приоритетом по установке. Т.е. если подано одновременно R и S (R=«1», S=«1»), то триггер будет установлен в «1».

## Slide 23
Рисуем ТИ для КС
R | S | Q(t) | yR yS
0 | 0 | 0 | 0 0
0 | 0 | 1 | 0 0
0 | 1 | 0 | 0 1
0 | 1 | 1 | 0 1
1 | 0 | 0 | 1 0
1 | 0 | 1 | 1 0
1 | 1 | 0 | 0 1
1 | 1 | 1 | 0 1
Режим
установки
Режим хранения (осуществляется комбинациями 00) R=«0», S=«0»;
Режим установки (осуществляется комбинациями 01) R=«0», S=«1»;
Режим сброса (осуществляется комбинациями 00, на выходе будут нули) R=«0», S=«0»;
Режим установки (мы договорились, что будет режим установки) это комбинации 01,01
Минимизация и карта Карно для
yR и yS
D/Q(t)
0
1
0 0
0 1
1
1
1 1
1 0
D/Q(t)
0
1
0 0
0 1
1
1
1 1
1 0
1
1
yR=RS
yS=S

## Slide 24
Тогда схема выглядит следующим образом:
С
Q
TT
R
S
&
R
S
Мы доопределили исключенное состояние. Следует сказать, что процедура преобразования триггеров в настоящий момент потеряла актуальность. Раньше, лет 20-30 назад, когда схемы появлялись из отдельных дискретных микросхем, там такая задача стояла. А теперь все цифровые схемы (ЦС) базируются на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), а в ПЛИС используются как правило триггера типа D. И поэтому все задачи преобразования сводятся из типа D к нужному. Т.е. все триггера строятся на базе D – триггера и например, такие преобразования как JK->T смысла не имеют.