## Slide 1: Ремонт перегородок, балконов, лестниц, окон и дверей

## Slide 2: Рассматриваемые вопросы
Ремонт и замена лестниц.
Ремонт и замена окон и дверей.
Устранение протечек через оконные заполнения

## Slide 3: 1. РЕМОНТ И ЗАМЕНА ЛЕСТНИЦ.
Лестница – особенный конструктивный элемент здания, подвергающийся постоянным нагрузкам и воздействию атмосферных и температурных факторов.
Ремонт лестниц – можно считать и обновление лакового покрытия или устранение скрипа, а можно понимать под этой фразой замену несущих элементов или ступенек и перил.

## Slide 4: Классификация лестниц по материалу:
Алюминиевые;
Веревочные;
Комбинированные;
Стеклянные;
Металлические;
Деревянные;
Бетонные.

## Slide 5: Причины ремонта лестниц
Непрочность перил;
на проступях появляются царапины, сколы и пятна, а также следы неравномерного износа и трещины;
Истирание ступени, скрип, шатание в ступенях;
повреждение поручней, загнивание несущих элементов деревянных лестниц.

## Slide 6: Непрочность перил - >
плохое прикрепление нижней опорной балясины, слишком большие пазы в ней или сломанные шипы косоура.

## Slide 7: Ремонт перил
Для ремонта можно прикрепить балясину к косоуру шурупами. Для закрепления опорной балясины в конструкции с закругленной нижней ступенью можно завернуть в балясину шуруп сквозь пол.

## Slide 8: Скрип
Причиной скрипа является возникновение трения проступей о другие части лестницы. Чаще всего трение указывает на то, что какая-то часть проступи неплотно прикреплена к косоуру, промежуточной балке или подступенку. Причиной может быть усыхание или коробление этих деталей.

## Slide 9: Устранение скрипа
Ступень прижимают вниз с помощью гвоздей или шурупов (прогиб незначителен)

## Slide 10
Ступень подклинивается тонким клином (разрушающее соединение между ступенью и тетивой или косоуром)
1 - деревянный клин; 2 - стамеска; 3 - деревянная киянка; 4 - ступень, издающая скрип

## Slide 11
С помощью деревянных подкосов или металлических уголков, как в случае скрепления ступени с подступенком. Ступень, прочно опирающаяся на подкос или уголок, перестанет двигаться под нагрузкой, а следовательно, и скрипеть.

## Slide 12
Установка треугольных подкосов на клей.
Для этого обе короткие части деревянного бруска треугольной формы, размером 75х50 мм, покрывают слоем клея ПВА. Затем необходимо прижать брусок к углу, образованному проступью и подступенком. Для полного закрепления брусок прибивается двумя гвоздями.

## Slide 13: Устранение трещин, выбоин и отколов в каменных и железобетонных ступенях
Тщательно расчистить трещины, выбоины, промыть их водой и заделать цементным раствором состава 1:2. Крупные выбоины заполнить бетоном состава 1:1:2 (с мелким, тщательно промытым гравием). Для исправления кромок ступеней поставить под разрушенное место опалубку и по ней вытянуть новую кромку одинакового с существующими профиля.

## Slide 14: Износ рифленых участков металлических ступеней и площадок, их погнутости, нарушения сварных швов
Необходимо сносившиеся рифленые участки ступеней и площадок восстановить наваркой, погнутые участки выправить, отломанные элементы приварить.

## Slide 15: Устранение расшатывания звеньев лестничных перил, повреждения отдельных элементов лестничных решеток или частей поручня расшатанные стойки
Укрепить в бетонных ступенях путем расчистки и углубления гнезд, заклепывания стоек обрезками стали и заливки цементным раствором состава 1:2. Поврежденные элементы решеток и перил заменить.

## Slide 16: Усиление лестничной площадки
Лестничная площадка состоит из железобетонного настила с двумя выпускными ребрами с каждой стороны, служащими для сопряжения с существующими стенами лестничной клетки. Иногда наблюдаются недопустимые прогибы лестничных железобетонных площадок. В таких случаях производят их усиление посредством установки металлических балок, выполняемых из спаренных швеллеров, и последующей подводки и включения в работу посредством под клинки металлической стойки из швеллеров.
1— стойка из швеллера;
2 — болты;
3 — балка составная
из двух швеллеров

## Slide 17: Примеры усиления ж/б лестничных маршей и площадок
Устройство железобетонного наращивания в сжатой зоне

## Slide 18: Устройство железобетонного наращивания в растянутой зоне

## Slide 19: Подведение металлических разгружающих балок под площадки

## Slide 20: Подведение металлических разгружающих балок под лобовое ребро лестничной площадки

## Slide 21: Установка опорных столбиков под лобовым ребром лестничной площадки

## Slide 22: Установка опорного столика под пристенным ребром лестничной площадки

## Slide 23: 2. Ремонт и замена окон и дверей (окна)
При ремонте окон выполняются следующие работы:
укрепление переплетов с частичной заменой деталей;
устройство новых рам, переплетов, форточек, фрамуг и прочих элементов;
смена разбитых стекол и промазка фальцев; постановка новых оконных приборов и ремонт старых;
проконопатка оконных коробок и заделка сопряжений раствором или мастикой;
окраска деревянных и металлических частей.

## Slide 26: 2. Ремонт и замена окон и дверей (двери)
Причины ремонта:
частое открывание и закрывание приводит к расстройству стыков и сопряжений конструкций, заполняющих проемы, между собой и в местах сопряжения их с коробкой, а последней — со стеной.
по разным причинам могут коробиться, растрескиваться, перекашиваться, а также разрушаться от гниения, если не предотвратить их увлажнение.

## Slide 27: Ремонт дверей:
в исправлении перекосов дверных полотен, укреплении их путем постановки металлических угольников или планок;
устройстве теплоизоляции, ликвидации выбоин, поломок, других местных дефектов;
обивке деревянных полотнищ входных дверей листовым железом, замене отдельных частей полотнищ и коробок, средств герметизации (резиновых прокладок и др.)и т.д.
При больших дефектах, когда ремонт нецелесообразен, производят замену всего заполнения и коробки.

## Slide 28: 3. Устранение протечек через оконные заполнения
Причина:
проникновение через оконное заполнение влаги во внутренние помещения зданий, что вызывает не только отсыревание стен, нарушение комфортности и внутреннего вида помещений, но и ухудшает теплоизоляционные свойства ограждений.

## Slide 29: Ремонт оконных заполнений
при отсутствии или недостаточной ширине отливного бруска прикрепляют новый брусок шурупами к нижним обвязкам переплета;
при наличии отливного бруска, но недостаточном его креплении брусок крепят шпильками или шурупами на суриковой замазке;
очищают от загрязнений и углубляют капельники отливного бруска;
снимают шпильки, обмазывают замазкой фальцы и снова устанавливают штапики с плотным их креплением шпильками (гвоздями);
окрашивают створки и устанавливают уплотняющие прокладки.

## Slide 30: Ремонт нижней части существующего оконного заполнения
снимают створки оконных переплетов;
удаляют существующий металлический слив;
срезают нижнюю обвязку оконной коробки и трапецеидальный выступ;
устанавливают новое металлическое покрытие (слив) из оцинкованной кровельной стали и прикрепляют его к коробке.
1— намечаемая линия среза при ремонте;
2 — щель между коробкой и стеновой панелью;
3 — стекло;
4 — нижний брусок оконной коробки;
5 — мастика УМС-50;
6 — новое открытие;
7 — притворный деревянный брусок со скосом и прорезями для отвода воды

## Slide 31: При обнаружении разных причин повреждений лестниц, окон, дверей существуют различные виды ремонта