## Slide 1: Усиление конструкций
Выполнила Быкова Л. 11-ПО-1

## Slide 2: Рассматриваемый вопрос
Усиление фундаментов:
Схема уширения фундаментов колонн;
Схемы реконструкции и усиления ленточных фундаментов;
Схема усиления фундамента буроинъекционными сваями.

## Slide 3: Причины:
Со временем получают физический износ – воздействие природных и техногенных факторов;
Возникновение трещин;
Деформация оснований сооружений – осадки, просадки, провалы;
Надстройка зданий, которая увеличивает нагрузки на фундамент;
Механическая суффозия грунта - вынос мелких минеральных частиц породы фильтрующейся через неё водой;
Размыв грунта при прорыве водопровода или труб горячего водоснабжения;
Воздействие вибрации на основания и конструкции.

## Slide 4
Типичные ситуации, приводящие к опасному развитию деформаций оснований зданий и сооружений- а — строительство зданий в несколько очередей; б — фундаменты под новое массивное оборудование; в — строительство новых домов на месте снесенных, г — строительство новых зданий возле существующих; д — то же, но существующее здание на сваях; е — легкие пристройки массивных зданий: ж — образование осадочной воронки вокруг зданий, деформации от-мосток, дорог, коммуникаций, з — планировка подсыпкой участков возле ранее построенных зданий; и — встречный крен близко расположенных зданий; к — дополнительная осадка при надстройке; i — осадка основания металлического резервуара; м — осадка склада сыпучих материалов; 1 — эпюры осадок; 2 — эпюры дополнительных осадок; 3 — граница зоны уплотнения грунтов, 4 — осадочный шов; 5 -места возникновения повреждений конструкций: б — фундаменты; 7 — отмостка: 8- трубопровод; 9 — поверхность осадочной воронки; 10 — грунт подсыпки

## Slide 5: Мероприятия по усилению фундаментов:
Уширение фундаментов;
Передача нагрузки от фундаментов на сваи;
Увеличение несущей способности оснований фундаментов.

## Slide 6: Уширение фундаментов:
Усиление фундаментов монолитными бетонными банкетами: 1 - фундамент; 2 - монолитный бетонный банкет; 3 - анкера; 4 - распределительная балка; 5 - опорная балка; 6 - стена; 7 - зачеканка цементно-песчаным раствором; 8 - основание
разбирают отмостку (при необходимости) и пол первого этажа;
устраивают водосборные колодцы, ограждения;
в пределах захватки (длина 1,5...2 м) отрывают траншею с одной или обеих сторон фундамента;
очищают боковые поверхности фундамента;
устраивают основание под банкет из щебня толщиной 50... 100 мм путем втрамбовывания его в грунт;
в теле фундамента просверливают отверстия (в шахматном порядке через 0,25...0,35 м по высоте 1,2... 1,5 м по длине фундамента) и забивают в них анкерные стержни диаметром 16 мм;
устанавливают опалубку и бетонируют банкет до отметки низа распределительных балок;
после набора бетоном требуемой прочности (не менее 70% проектной) устраивают в стене "окна" и устанавливают в них опорные балки;
монтируют распределительные балки и сваривают их с опорными балками;
производят добетонирование банкета на высоту распределительных балок и заделку зазоров в "окнах"' для опорных балок.

## Slide 7
отрывают с обеих сторон фундамента траншею по захваткам длиной 1,5...2,0 м;
в теле фундамента сверлят сквозные отверстия;
монтируют железобетонные отливы;
устанавливают стальные тяжи;
с помощью домкратов или клиньев выполняют разжатие отливов в их верхней части;
укладывают бетонную смесь в зазор между существующим фундаментом и железобетонными отливами. В результате разжатия отливов они поворачиваются внизу во-круг своей нижней оси и дополнительно обжимают грунт основания.
К недостаткам этого способа следует отнести значительный объем земляных работ и большие затраты ручного труда.
Увеличение площади опирания фундаментов с помощью железобетонных отливов: 1 - фундамент; 2 - стальной стяж; 3 - железобетонный отлив; 4 - домкрат; 5 - стена

## Slide 8
При уширении подошвы фундамента путем подводки монолитных или сборных железобетонных плит из-под него в пределах захватки длиной 1,5...2 м удаляют грунт. Железобетонные плиты монтируют на подготовленное выровненное основание. Зазор между поверхностью плит и подошвой фундамента зачеканивают жестким цементно-песчаным раствором марки 100.
Процесс устройства монолитной железобетонной подушки менее трудоемок. Для этого на подготовленное основание укладывают арматурные сетки, устанавливают опалубку и укладывают бетонную смесь. Уплотнение бетонной смеси выполняют вибрированием.
Уширение подошвы фундамента:
а - подводка железобетонных плит; б - устройство монолитной железобетонной подушки; 1 - уплотненная грунтовая подготовка; 2 - железобетонные плиты; 3 - цемнтно-песчаный раствор; 4 - фундамент; 5 - стена; 6 - опалубка; 7 - арматурная сетка

## Slide 9: Передача нагрузки от фундаментов на сваи
Пневмо-
набивные
Буроинъек-
ционные
После нагружения обсадной трубы в верхней части ее прикрепляют шлюзовой аппарат, который включают в сеть воздухопровода. Откачивают остатки воды и приступают к бетонированию сваи пластичной бетонной смесью с осадкой конуса 12—16 см через шлюзовой аппарат давлением 0,15— 0,3 МПа (1,5—3,0 атм)

## Slide 10
При устройстве таких свай пластичную мелкозернистую бетонную смесь инъецируют под давлением в скважину с предварительно установленной арматурой. После заполнения скважины бетонной смесью устье ее тампонируют и опрессовывают, создавая избыточное давление сжатым воздухом или растворонасосом. Скважины для свай бурят станками вращательного бурения СБА-500, которые работают без вибрации и ударов, в том числе могут бурить через тело существующих фундаментов, полы и стены подвалов.
а – бурение скважины; б – установка арматуры и инъецирование мелкозернистой бетонной смесью; в – устройство ж/б ростверка; 1- стена здания; 2 – буровой станок;
3 – скважина; 4 – арматурный выпуск для соединения сваи с ростверком;
5 – инъектор; 6 – пневматическая инъекционная установка; 7 – буроинъекционные сваи; 8 – ж/б ростверк.

## Slide 11: Увеличение несущей способности оснований фундаментов
одно- и двухрастворная
силикатизация
электоросиликатизация
газосиликатизация
термическое
закрепление
в грунт нагнетаются специальные растворы
силиката натрия (жидкого стекла),
после реакции которых грунт приобретает
прочность и водостойкость

## Slide 12
Примеры дефектов
Расслоение кладки фундамента
Отсутствие перевязки каменной кладки. Потеря прочности раствора кладки (длительная эксплуатация, систематическое замачивание, воздействие агрессивной среды). Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих конструкций и др)

## Slide 13
Разрушение боковых поверхностей фундамента
Воздействие агрессивной среды на фундамент (утечка в основание производственных химических растворов, поднятие УГВ). Отсутствие защитных гидроизоляционных покрытий у фундамента

## Slide 14
Разрыв фундамента по высоте
Морозное пучение при неправильном устройстве фундамента (использование для засыпки пазух смерзающегося грунта, подтопление при поднятии УГВ, замачивание)

## Slide 15
Трещины в плитной части фундамента
Перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих строительных конструкций или технологического оборудования). Недостаточная площадь сечения рабочей арматуры

## Slide 16
Недопустимые деформации основания фундамента
Недостаточная опорная площадь подошвы фундамента. Аварийное замачивание грунтов основания. Дополнительное нагружение надфундаментных конструкций. Наличие в основании сильно-сжимаемых грунтов

## Slide 17
Деформация фундаментной стены здания
Потеря прочности фундаментной стены. Дополнительная загрузка поверхности основания в непосредственной близости от здания. Морозное пучение грунта при неправильной эксплуатации подвального помещения здания

## Slide 18
Усиление столбчатых фундаментов увеличением опорной площади

## Slide 19
Железобетонного столбчатого фундамента

## Slide 20
Бетонного столбчатого фундамента

## Slide 21
Бутового столбчатого фундамента

## Slide 22
С предварительным обжатием грунта

## Slide 23
Устройством железобетонной рамы

## Slide 24
Устройство железобетонной рубашки с уширением подошвы

## Slide 25
Устройство металлической обоймы с уширением опорной площади фундамента

## Slide 26: Усиление бутовых и кирпичных ленточных фундаментов увеличением опорной площади
Устройство приливов из бетона

## Slide 28
Устройство приливов из бетона при одновременном заглублении фундамента

## Slide 30
Устройство железобетонных приливов

## Slide 31
Устройство и закрепление бутовой кладки железобетонной обоймой

## Slide 32
Устройство дополнительной кирпичной или бутовой кладки

## Slide 34
Установка железобетонных элементов с обжатием ими грунта основания

## Slide 36
Устройство подушки из бетона (с двух и одной стороны)

## Slide 38
Устройство железобетонной подушки в зоне непромерзающего грунта

## Slide 40: Усиление ленточных фундаментов передачей нагрузки на сваи
На набивные сваи

## Slide 41
На сваи из металлических труб

## Slide 42
На короткие забивные сваи

## Slide 43
На буроинъекционные сваи

## Slide 46: Усиление ленточных фундаментов инъекцированием и устройством защитных стенок
Закрепление бутовой кладки фундамента цементацией

## Slide 47
Закрепление бутовой кладки силикатнополизоцианитным раствором

## Slide 48
Закрепление бетонных (железобетонных) фундаментов имеющих трещины, синтетическими смолами

## Slide 49
Устранение разрыва ленточного фундамента

## Slide 50
Закрепление бутовой кладки подверженной расслоению торкретбетоном

## Slide 51
Закрепление стен подвала и фундамента устройством обоймы из фибробетона

## Slide 52
Закрепление фундаментов устройством защитных стенок