## Slide 1: АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖАҒДАЙЫН БАСҚАРУДАҒЫ ЖОЛ ҚЫЗМЕТІНІҢ РОЛІ. АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫН БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ
Автомобиль жолдарының жұмыс жасау тиімділігі олардың көліктік-эксплуатациялық жағдайына тікелей байланысты. Автомобиль жолдарының көліктік-эксплуатациялық жағдайын басқару, автомобильдер қозғалысына қойылатын заманауи талаптарға байланысты, негізінен жол-эксплуатациялық қызметі атқарады.
Автомобиль жолдарының көліктік-эксплуатациялық жағдайы (ТЭС АД) – жолдың тұтынушылық қасиеті немесе сапасын қамтамасыз ететін техникалық мөлшер (ТУ) және эксплуатациялық жағдайдың (ЭС) параметрлері мен сипаттарының деректі мәндерінің кешендерінің жиынтығы.
Автомобиль жолдының көліктік-эксплуатациялық жағдайы деңгейіне қойылатын жалпы талаптар жобалау кезеңінде анықталады, ал жолдарды жөндеу кезеңінде бұл деңгей алдын-алу, алдын-алу және жөндеу жұмыстарына арналған жол-техникалық қызмет көрсету кешені қызметінің нәтижесі бойынша реттеледі (басқарылады) және қажет болған жағдайда реттеледі (басқарылады).

## Slide 2: Автомобиль жолдарының көліктік-эксплуатациялық жағдайларын басқару және қозғалысты ұйымдастыру үшін теориялық бастапқы шарттар болып табылатын ережелер:
автомобиль-жол жүйесінің жұмыс істеу процесінде оның жекелеген элементтерінің жай-күйінде және олардың өзара іс-қимылында елеулі өзгерістер болуы мүмкін, бірақ соған қарамастан жүйенің жұмыс істеуінің түпкілікті нәтижелері (көлік құралдарының өнімділігі, жолдардың өткізу және тасымалдау қабілеті, тасымалдау құны, қозғалыс ыңғайлылығы және қауіпсіздігі) әртүрлі табиғи-климаттық жағдайларда рұқсат етілген, алдын ала белгіленген шектерден шықпай-ақ ауытқуы мүмкін;
автомобиль-жол жүйесіндегі элементтердің өзара іс-қимылы басқарылатын процесс болып табылады; автомобиль-жол жүйесінің жалпы жұмыс істеуі де басқарылатын процесс болып табылады;
«жол шарттары» кіші жүйесінің пайдалану сапасы (көлік құралдары ағынының қозғалыс режимін тікелей айқындайтын жолдың геометриялық параметрлерінің және көліктік-пайдалану көрсеткіштерінің жиынтығымен сипатталатын) басқарылатын болып табылады және әртүрлі табиғи-климаттық жағдайларда берілген рұқсат етілген шектерде қамтамасыз етілуі мүмкін;
жолдардың көліктік-пайдалану сипаттамалары олардың функционалдық мақсатына сәйкес жобалау кезеңінде айқындалады және автомобиль жолдарының жұмыс істеуінің өзгеріп отыратын техникалық-экономикалық жағдайларын ескере отырып, пайдалану процесінде берілген деңгейде ұсталуы мүмкін және ұсталуы тиіс.

## Slide 3: Жол-пайдалану қызметтерінің негізгі есептері мен функциялары
автомобиль жолдарын және жол ғимараттарын мемлекеттік есепке алу және құжаттау, қозғалысты есепке алу, жолдың күйін диагностикалау және бағалау, жолдар және көпірлердің күйлері туралы автоматтандарылған берілгендер базасын жасау және дамыту;
жолдың және жол ғимараттарының қажетті техникалық мөлшері (ТУ) және эксплуатациялық жағдайын (ЭС), көліктер және жаяулардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету;
күту және жөндеу жұмыстары бойынша, жалпы пайдаланылатын автомобиль жолдарын күту және жөндеу жұмыстары бойынша әсер етіп тұрған классификаторға сәйкес архитектуралық безендіру және аббаттандыру жұмыстарын ұйымдастыру және орындау;
автомобиль жолдарын пайдалануға арналған негізгі қорды тиімді қолдануды қамтамасыз ету және жолды тұрақты күту;
жолдар мен жасанды құрылымдардың маусымдық деформациялары мен бұзылуына, зардаптарын жоюға, қозғалысқа қатысушыларды және мүдделі ұйымдарға жолдардағы қозғалыс жағдайлары туралы уақтылы хабардар ету үшін қажетті шараларды қабылдау

## Slide 4: Автомобиль жолдарын басқаруды жүзеге асыратын органдар:
автомобиль жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жылдың есептік кезеңінде (көктемде) автомобиль жолдарының қызмет көрсетілетін желісінде қозғалысты уақытша шектеу кезеңінің басталуы мен аяқталуын белгілейді;
мүдделі кәсіпорындарды, мекемелерді және жеке тұлғаларды қызмет көрсетілетін автомобиль жолдары желісі бойынша қозғалысқа уақытша шектеу енгізу тәртібі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді;
көлік құралдарының жүріп өтуін, сондай-ақ қажетті жол белгілерін орнатуды бақылауды ұйымдастырады.