## Slide 1: Классификация помех из сети электропитания

## Slide 2
На объектах электроэнергетики передатчиками электромагнитных воздействий, которые могут оказывать влияние на автоматические и автоматизированные системы технологического управления электротехническими объектами являются:
Переходные процессы в цепях высокого напряжения при коммутациях силовыми выключателями и разъединителями;

## Slide 3
Переходные процессы в цепях высокого напряжения при коротких замыканиях, срабатывании разрядников или ограничителей перенапряжений;
Электрические и магнитные поля промышленной частоты, создаваемые силовым оборудованием станций и подстанций;
Переходные процессы в заземляющих устройствах подстанций, обусловленные токами КЗ промышленной частоты и токами молний;

## Slide 4
Быстрые переходные процессы при коммутациях в индуктивных цепях низкого напряжения;
Переходные процессы в цепях различных классов напряжения при ударах молнии непосредственно в объект или вблизи него;
Разряды статического электричества;
Электромагнитные возмущения в цепях оперативного тока.

## Slide 5: К приемникам электромагнитных воздействий относятся:
теле и радиоприемники
силовые электроприемники
системы автоматизации
автомобильная микроэлектроника
управляющие приборы и регуляторы
средства релейной защиты и автоматики
устройства обработки информации и т. д.

## Slide 7
Основным вариантом трехфазной распределительной сети является четырехпроводная сеть (три фазных и один нейтральный провод) с напряжением 380/220В (линейное/фазное), из которой организуются однофазные распределительные сети.

## Slide 8: Кондуктивные помехи
внешние и внутренние.
высоко- и низкочастотные;
высоко- и низковольтные;
кратковременные и продолжительные;
большой и малой энергии.

## Slide 9: Экспоненциальная импульсная помеха

## Slide 10: Импульсные помехи
кратковременные возрастания (“броски”) токов потребления интегральных микросхем при переключении последних из одного логического состояния в другое
динамические токи перезаряда паразитных емкостей сигнальных линий связи (собственных емкостей сигнальных проводников относительно шины “земля”).

## Slide 11: Уменьшение импульсной помехи в цепях питания
увеличением числа заземляющих точек
применением заземленных медных листов
использованием для подвода питания многослойной печатной платы
выбором соответствующей конструкции ШП
применением индивидуальных конденсаторов развязки

## Slide 12: Импульсные помехи
Кратковременные импульсные помехи в сети питания
Длительные помехи в сети питания

## Slide 13: Длительные помехи
Нормальное переменное напряжение
Провал.
Внезапное отключение (полный провал)
Перенапряжение
Глубина провала
Амплитуда
Длительность процесса (

## Slide 14
Длительные помехи в сети питания возникают по нескольким причинам. В
это следствие работы автоматических сетевых прерывателей при перегрузках или коротких замыканиях
включением мощных асинхронных электродвигателей, пусковой ток которых существенно превышает ток установившегося режима, перегоранием плавких вставок, влиянием грозовых разрядов.

## Slide 15: Влияние помех на работу сети
Влияние гармоник
Высокие уровни помех в сети электропитания могут разрушить оборудование компенсации коэффициента мощности
Высокая тепловая нагрузка на трансформаторы.
Ограниченная эксплуатационная надежность и сокращенный срок службы

## Slide 16
Принимая во внимание потребность в более эффективном использовании существующих систем, постоянное увеличение нелинейных нагрузок и появляющиеся в результате помехи в сети питания, создаются и используются различные способы для устранения этих помех.