## Slide 1: Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика.

## Slide 2
Сейсмос – по гречески землетрясение.
Сейсмология – это наука изучающая землетрясения и внутреннее строение земной коры.
По данным международного геофизического справочника, каждый год в сейсмически опасных районах земного шара в среднем возникает около 700 землетрясений с магнитудой не менее 5, около 90 – с магнитудой не менее 6 и свыше 12 – с магнитудой 7 и более.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 3
Землетрясением обычно называют сотрясение земной поверхности, вызванное внутриземными процессами.
Общей характеристикой любого землетрясения является разрушение пород и большие остаточные деформации внутри Земли.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 4
Категории землетрясении.
Землетрясения тектонического происхождения являются основной группой землетрясений, приносящих ущерб чело­вечеству.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 5
Категории землетрясении.
Подземные толчки другого типа сопровождают вулкани­ческие извержения.
Сейсмологи считают, что вулканические землетрясения происходят в сочетании с вулканической деятельностью, но при этом как извержения вулканов, таки землетрясения являются результатом действия тектони­ческих сил на горные породы и они не обязательно возникают вместе. Механизм образования сейсмических волн при вулканических землетрясениях, вероятно, тот же, что и при тектонических.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 6
Категории землетрясении.
Третью категорию образуют обвальные землетрясения.
Это локальные, небольшие землетрясения, возникающие в районах, где есть подземные пустоты и горные выработки. Колебания грунта происходят вследствие обрушения кров­ли шахты или пещеры. Карстовые явления в горных поро­дах также вызывают обвальные землетрясения. Разновид­ностью этих землетрясений является обвал скальных породи развитие крупных оползней.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 7
Категории землетрясении.
Кроме указанных групп землетрясений сейсмологи различают сейсмичность, которая вызывается деятельностью человека. Такую сейсмичность называют или возбужденная, или наведенная, или техногенная.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 8
Возбужденные землетрясения имеют место при заполнении крупных водохранилищ водой, вес которой вызывает опускание коры, и, следовательно, возникновение в ее по­родах дополнительных напряжений.
Такие землетрясения обычно отличаются небольшой глубиной очагов (5-10 км) и малой силой. Однако имеются примеры и разрушительных землетрясений. Землетрясения концентрируются вдоль существовавших разломов, причем эпицентры располагаются на расстоянии 10-15 километров от водохранилища. Активность усиливается особенно явно после подъема уровня воды выше 100 метров. Частота вызванных землетрясений в большинстве случаев связана не столько с высотой уровня воды, сколько со скоростью заполнения водохранилища. При одном и том же давлении столба воды вероятность толчков тем больше, чем большую площадь занимает водохранилище. Периоды усиления и ослабления возбужденной сейсмичности могут продолжаться по нескольку лет.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 9
Возбужденные землетрясения возникают также вследствие нагнетания воды в скважины, при разработке нефтяных и газовых месторождений, а также при мощных под­земных взрывах.
19 марта 1984 г., в 23 ч. 29 мин. по московскому времени (20 марта в 1 ч. 29 мин. по местному времени) в Средней Азии произошло сильное землетрясение. По сейсмо­логическим данным, магнитуда землетрясения составила 7,3, глубина очага - 20-30 км. Эпицентр землетрясения находился в 30-40 км северо-западнее Газли, вблизи пос. Цветущий. Землетрясение ощущалось на большой территории, в зо­ну интенсивных колебаний грунта попали многие районы Узбекской, Туркменской и Таджикской ССР. Это был третье сильное землетрясение (после землетрясений 8 апре­ля и 17 мая 1976 г.), вызвавшее значительные разрушения в этом районе и отнесенное к сейсмотехногенному.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 10
Последний тип возбужденных землетрясений - искусственные, возникающие при подземных обычных или ядерных взрывах.
Некоторые подземные ядерные взрывы были настолько сильны, что распространившиеся от них сейсмические волны прошли через внутренние области Земли и были записаны на дальних сейсмических станциях с амплитудой, эквивалентной волнам землетрясений с магнитудой 7.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 11
Мощные взрывы, с помощью которых была построена селезащитная плотина в Медео, вызвали сейсмический эффект на территории г. Алма-Аты, аналогичный воздействию землетрясения.
На площадке, расположенной на расстоянии 800 м от эпицентра второго, левобережного, взрыва, были испытаны шесть опытных зданий-фраг­ментов в натуральную величину, специально построенных. Во время этого взрыва из зарядов двух серий общим весом ВВ около 3900 тонн на участке экспериментальных объектов были зарегистрированы максимальные значения ускорения и смещения грунта соответственно 500 см/сек2 и 9 мм. Интенсивность сейсмического воздейст­вия может быть оценена по шкале ИФЗ АН СССР: по величине ускорения почвы - в 10 баллов, величине смещения - в 9 баллов.
Результаты этого уникального эксперимента позволили впервые в условиях, наиболее приближенных к реальным условиям сейсмического воздействия, вызванного мощными подземными взрывами, оценить сравнительную сейсмостойкость крупнопанельных, каркасных и кирпичных зданий, широко распространенных в районах с 9-балльной сейсмичностью.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 12
Техногенные воздействия не являются первопричиной возбужденных землетрясений. Эти воздействия лишь провоцируют разрядку накопившихся тектонических напряжений. Следовательно, возбужденные землетрясения (кроме искусственных, вызываемых подземными взрывами), относятся к группе тектонических. Колебания почвы могут быть вызваны работой промышленного оборудования (промышленная сейсмика), движением транспорта и т. д. Эти колебания очень малы и поэтому называются микросейсмическими.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 13
Большинство землетрясений происходит из-за действия сил, воздвигающих горы и формирующих земную поверхность. Наука об этих силах и их воздействии называется тектоникой (от греческого слова «тектон» ­строитель).
Указанные опускания и подъемы участков земной поверхности происходят очень медленно и называются тектоническими движениями.
Строителям, как правило, приходится принимать меры по защите соору­жений от подземных толчков тектонического происхождения.
.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 14
Изучение причин возникновения землетрясений связано с изучением строения земли.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 15
Существует несколько теорий о причинах тектонических движений, которые вызывают землетрясения.
В настоящее время наибольшие обоснования получили следующие теории:
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 16
- пульсационная, согласно которой попеременно наступают фазы сжатия и растяжения земли, что вызывает соответственно образование складчатости и разрывы коры;
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 17
- конвекционная, когда происходит перемещение масс, вызванное неравенством температур в веществах с раз­личной плотностью, что приводит к передвижению конти­нентов и горообразованию;
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 18
мобилизма или дрейфа материков, предполагающей, что континенты отодвинулись один от другого, а образовавшееся расстояние заполнилось водами.
Для обоснования этой теории обычно приводят факт наличия высоких подводных горных хребтов из базальта, изрезанных глубокими впадинами, что указывает на проникновение расплава мантии на поверхность земли. Эта гипотеза возникла в связи с попытками объяснить подобие очертаний восточного и западного побережий Атлантического океана. Основоположник мобилизма А. Вегенер полагал, что 300 млн лет назад на Земле существо­вал только один материк - Пангея, который затем начал раскалываться на части. Горизонтальные перемещения этих частей привели к современному расположению континентов.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 19
тектоники плит, согласно этой наиболее распространенной теории, тектонические землетрясения вызываются сдвигами вдоль геологических разрывов, имеющихся во многих районах нашей планеты. Таким образом, очень медленные и длительные тектонические движения при землетрясении переходят в сейсмические движения, отличающиеся большой скоростью, что является результатом быстрой «разрядки» накопленной упругой энергии. В специальной литературе эта теория носит название новой глобальной тектоники или концепции неомобилизма.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 20
Она создана на основе новых сведений о строении океанического дна. Основная идея этой теории заключается в том, что внешняя оболочка Земли (литосфера) состоит из нескольких крупных и прочных пластин, называемых плитами. Каждая плита уходит на глубину примерно 80 км, плиты перемещаются относительно друг друга по поверхности подстилающих более мягких пород. В краевых частях каждой плиты, где она соприкасается с другими плитами, горные породы оказываются под действием боль­ших деформирующих (тектонических) сил, вызывающих в них органические и химические изменения. На краях плит в результате их столкновения происходят самые крупные геологические преобразования и, стало быть, землетрясе­ния.
Доказательством служит например то, что установлено: расстояние между Американской и Евразийской плитами (со стороны Атлантического океана) увеличивалось при­мерно на 1 см в год, а между Африканской и Евразийской, а также Индийской и Евразийской уменьшилось, что привело к образованию горных систем, в частности Гималаев, а возможно и Уральских гор.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 21
В результате накопления энергии в локальном месте происходит увеличение напряжений, после того как напряжения увеличиваются до предельных происходит взрыв. Энергия большей частью освобождается, в результате происходит основной толчок.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 22
Землетрясение состоит их серии подземных толчков, первый из которых, как правило, и бывает наиболее разрушительным.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 23
Большинство землетрясений длится несколько секунд, но в отдельных случаях может превышать минуту.
К примеру, землетрясение 1906 года в Сан-Франциско длилось всего 40 секунд, а толчки потрясшие Аляску 24 января 1964 года не унимались 7 минут: три из них привели к значительным разрушениям.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 24
Большинству землетрясений предшествуют слабые подземные, толчки которые называются форшоками.
Они могут опережать главный толчок на неопределенный промежуток времени: минуты, часы и даже месяцы.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 25
После землетрясения еще долгое время могут ощущаться подземные толчки, сила которых убывает со временем - это афтершоки.
Иногда их сила сравнима с силой землетрясения. Бывает, что эпицентр такого афтершока смещается относительно эпицентра, что может привести к новым непредвиденным разрушениям.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 26
В 1985 году на мексиканскую столицу Мехико обрушилось землетрясение силой XI баллов по шкале Меркалли. На следующий день произошел афтершок, сила которого достигла Х баллов. В результате этих двух ударов подземной стихии погибло около 10 000 человек, а город остался лежать в руинах.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 27
Шкала Меркали от I до XII баллов.
II балла – очень слабые толчки и колебания, покачивание висящих предметов
XII баллов – катастрофическое землетрясение, земля идет волнами, незакрепленные предметы разлетаются.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 28
Энергия землетрясения проявляется в форме мощных возмущений, называемых сейсмическими волнами, которые перемещаясь по горным породам смещают и деформируют их.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 29
Существуют три вида волн: первичные (primary) р и вторичные (secondary) S, которые соответственно называют продольными и поперечными, а также поверхностные волны. Скорость распространения поверхностных волн зависит от свойств грунта.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 30
Продольная волна имеет максимальную скорость порядка 8 км/с.
При ее прохождении частицы грунта перемещаются вдоль направления движения волны.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 31
Поперечная волна вызывает перемещения частиц грунта перпендикулярно ее движению, и скорость ее распространения составляет около 4,5 км/с. В результате, чем дальше объект находится от очага землетрясения, тем больше будет интервал между толчками, вызываемый этими волнами. На этом принципе основано определение очага землетрясения.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 32
Третий вид сейсмических волн является результатом преобразования на границе среды названных двух видов волн и носит название поверхностных или волн Рэлея.
В зависимости от свойств грунта скорость распространения этих волн изменяется и составляет от 0,2 до 5,6 км/с.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 33
Место, где происходит разрушение породы, обычно расположено на некоторой глубине.
Область в недрах планеты, откуда во всех направлениях распространяются сейсмические волны, называется очагом землетрясения или гипоцентром.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 34
Точка на поверхности земли, находящаяся непосредственно над очагом землетрясения, называется эпицентром.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 35
По расположению гипоцентра различают землетрясения:
нормальные при глубине очага 0-70 км
промежуточные при глубине очага 70-300 км
глубокофокусные при глубине очага свыше 300 км.
Последние отмечаются большой величиной выделенной энергии, но происходят редко. Большая часть энергии колебания, вызванного землетрясением, поглощается при прохождении толщин грунта, что уменьшает их проявление на поверхности земли по мере удаления от оча­га.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 36
Территория, на которой ощущается каждое сильное землетрясение, обычно весьма обширна и для оценки его проявления в различных, в том числе удаленных от эпицентра, точках на поверхности земли требуется размещение значительного количества сейсмических станций и привлечение специалистов к обследованию землетрясений.
После сбора сообщений о подземных толчках по многочисленным объектам оценивается величина проявления интенсивности землетрясения.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 37
Там, где их проявление равноценно, точки, соответствующие этим объектам, соединяются, образуя кривые, которые называются изосейстами.
По мере удаления от эпицентральной области интенсивность воздействия, как правило, убывает.
В зоне, находящейся вблизи эпицентра - эпицентральной области, характер колебаний поверхности земли отличается от остальных зон, где проявлялось землетрясение.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 38
Для эпицентральной области характерно проявление вертикальных составляющих сейсмического воздействия, а по мере удаления от эпицентра доминирующее значение приобретают горизонтальные составляющие.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 39
Одной из характеристик, которая позволяет оценить разрушительный эффект землетрясения, является количество энергии, выделенное в очаге. Величина полной энергии сейсмических волн, характеризующая мощность очага, получила название магнитуды землетрясения
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 40
Рихтер предложил (от 1 до 9 магнитуд) измерять энергию землетрясений, выделяющаяся в очаге.
Магнитуду землетрясения определяют на основании максимальной амплитуды, записанной сейсмогра­фом, и находят по формуле, эта зависимость логарифмическая
М = Ig А – IgАо= Ig (А/Ао),
где А, Ао - соответственно максимальные амплитуды рассматрива­емого и слабого (нулевого) землетрясения на расстоянии L от эпицентра.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 41
Обычно магнитуду определяют по записям нескольких станций, где установлены сейсмографы, но в принципе она может быть найдена и по записи одной станции.
Таким образом, при магнитуде М7 высвобождается в 31 раз больше энергии, чем при М6 и в 960 раз, чем при М5.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 42
Таблица 1 – Классификация землетрясений по магнитуде и их среднее количество за один год на Земном шаре
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика
Характеристика землетрясений | Магнитуда (М) | Среднее число (в год) землетрясений
Катастрофа планетарного масштаба | 8 | 1-2
Сильное, регионального масштаба | 7-8 | 15-20
Сильное, локального масштаба | 6-7 | 100-150
Среднее | 5-6 | 750-1000
Слабое местное | 4-5 | 5000-7000

## Slide 43
В мире существуют более 50 шкал для измерения силы землетрясения. Наиболее распространенные из них:
сейсмическая шкала, оценивающая внешнее воздействие землетрясения на земную поверхность в баллах;
Землетрясение с магнитудой превышающей 7, если оно произошло вблизи населенного пункта, может иметь катастрофические последствия.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 44
Если магнитуда землетрясения характеризует относительную силу землетрясения в очаге, то интенсивность землетрясения (балльность) характеризует силу землетрясения на поверхности земли. Существует зависимость между магнитудой М и интенсивностью в эпицентральной зоне J при глубине очага Н.
В зависимости от глубины очага Н одному и тому же значению магнитуды М может соответствовать различная интенсивность.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 45
Зайсанское землетрясение 14 июня 1990 г. с М=7,0 произошло в пределах считавшейся слабоактивной в сейсмическом отношении Зайсанской впадины. Из-за заглубленности очага землетрясения (Н=30 км) его интенсивность на поверхности Земли не превышала YIII баллов. Следует отметить, что Спитакское (Армянское) землетрясение 7 декабря 1988 г на Кавказе с такой же магнитудой, но с глубиной очага 3-5 км, имело интенсивность в эпицентральной зоне 10 баллов.
Тема: Основные понятия о землетрясениях и их характеристика

## Slide 46: Спасибо за внимание!