## Slide 1: Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 2
1 Инженерная сейсмология, сейсмическое районирование
Инженерная сейсмология – часть сейсмологии изучающая сейсмические явления применительно к сейсмическому строительству, указывает сейсмически опасные территории, дает прогноз характеристик движений поверхности грунта.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 3
Данные распределения эпицентров на земле позволили выделить в основном три пояса сейсмичности:
1) тихоокеанский пояс, где происходит примерно 80 % всех землетрясений, является наиболее активным. Он как бы окаймляет границы Тихого океана. Наиболее интенсивные землетрясения, вплоть до катастрофических, наблюдаются на Аляске, в Калифорнии, Чили и японии;
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 4
2) среднеземноморский, или Трансазиатский пояс, где происходит примерно 15 % всех землетрясений. Этот по­яс захватывает территорию Восточной Азии, Памира, бассейны Черного и Средиземного морей, Атлантическо­го океана и. район Азорских островов;
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 5
3) арктико-атлантический пояс начинается от устья реки Лены, проходит южнее Гренландии, Исландии, центральной части Атлантического океана и соединяется у Азорских островов со среднземноморским поясом.
Имеются и другие пояса сейсмичности, отличающиеся относительно невысокой активностью.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 6
При сейсмическом райониро­вании используются геологические и геоморфологические критерии, макросейсмические и инструментальные данные о землетрясениях
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 7
Разделение территории земного шара на пояса основано на материалах прошлых - землетрясений. Сейсмичес­кие станции, размещенные в зонах этих поясов, дают инструментальные данные об эпицентрах землетрясений, которые необходимы для сейсмического районирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 8
Наряду с инструментальными большое значение при сейсмическом районировании имеют сведения о проявле­нии землетрясений на земной поверхности. На основании микросейсмических данных о землетрясениях, включаю­щих характеристику повреждений сооружений и остаточ­ные деформации в грунтах, определяются области рас­пространения сотрясений на поверхности земли и степень затухания интенсивности сотрясений с увеличением расстояния от эпицентра.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 9
Существенное значение для сейсмического райониро­вания имеют геологические данные. Однако для харак­теристики сейсмичности района необходимо, чтобы гео­логические данные рассматривались совместно с инженерными и сейсмометрическими материалами по каждому изучаемому району.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 10
Один из главных критериев заключается в том, что на территории СССР землетрясения происходят, главным образом, в альпийской складчатой зоне, в местах с высоким градиентом скорости вертикальных тектониче­ских движений.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 11
Геоморфологический критерий основан на том факте, что сейсмическая активность отчетливо проявляется в со­временном рельефе.
Изучение следов катастрофических землетрясений (сейсмодислокаций) позволяет оценить сейсмическую ак­тивность территории на протяжении последних нескольких тысяч лет. Это особенно важно для тех районов, где разру­шительные землетрясения прошлых веков не могли быть отражены в летописных источниках.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 12
Деление территории страны на регионы, отличающие­ся по требованиям к антисейсмическому строительству, называют сейсмическим районированием (СР).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 13
Сейсмическое районирование имеет целью разделение территории, подверженной землетрясениям, на районы с различной сейсмической опасностью и, следовательно, с различными требованиями к антисейсмическим мероприя­тиям для проектируемых зданий и сооружений.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 14
Для построения карт сейсморайонирования учитыва­ются глубина очагов землетрясений, соотношения между энергией в очаге и балльностью в эпицентре, соотноше­ния между магнитудой и балльностью, сведения о зату­хании балльности с расстоянием и др.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 15
Как правило, сейсмическое районирование территории предусматривает две стадии:
первая - построение карт прогноза сейсмичности, т. е. выделение на основании сейсмометрических и геологических данных зон возник­новения землетрясений;
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 16
Как правило, сейсмическое районирование территории предусматривает две стадии:
вторя – построение карт прог­ноза величины сейсмических воздействий, т. е. составле­ние карт сейсморайонироания.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 17
Как правило, сейсмическое районирование территории предусматривает две стадии:
вторя – построение карт прог­ноза величины сейсмических воздействий, т. е. составле­ние карт сейсморайонироания.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 18
На карте сейсморайонироания выделяются с помощью изосейст районы, в которых в условиях средних грунтов могут быть сотрясе­ния на поверхности земли, соответствующие 6, 7, 8, 9 или 10 баллам по сейсмической шкале и повторяемость землетрясений.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 19
Повторяемость землетрясений показана индексами 1, 2 и 3 при цифре, обо­значающей сейсмичность района. Эти индексы соответству­ют средней повторяемости сотрясений указанного на карте балла в населенных пунктах один раз в 100, 1000 и 10000 лет.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 20
Помимо данных о сейсмичности районов и повторяе­мости землетрясений (сотрясаемости), на карте по­казаны зоны возможных очагов землетрясений (зоны ВОЗ) с магнитудами M 7,1 и более.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 21
При землетрясениях в зонах ВОЗ образуются мощные обвалы, оползни и лавины, на поверхности появляются тек­тонические разрывы, вблизи которых возникают колебания грунта особенно большой интенсивности, наблюдаются зна­чительные опускания и поднятия местности и другие явле­ния, для прогноза которых могут быть использованы геоло­гические критерии и геофизические методы, применяемые при проведении работ по детальному сейсмическому райо­нированию (ДСР) и микросейсморайонированию (МСР).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 22
Несмотря на определенные успехи в составлении карт сейсмического районирования, пока встречаются некоторые погрешности при их создании. Для примера можно отметить, что такой район США, как Южная Ка­ролина, считавшийся традиционно асейсмичным, сильно пострадал от Чарльстонского землетрясения в 1886 г. Катастрофическое землетрясение в Ниигате (1964 г.) произошло в районе с более низкой сейсмичностью, чем в других районах Японии. В Новой Зеландии были снижены сейсмические требования для ряда районов, где расположены два больших города, один из которых уже успел пострадать от мелкофокусного толчка с М6, расположенного непосредственно под городом.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 23
Приближенное определение сейсмической опасности некоторых районов в России производилось еще в начале прошлого века. Впервые для практических целей сейсмостойкого строитель­ства сейсмическое районирование территории в СССР было выпол­нено в Сейсмологическом институте АН СССР в 1937 г.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 24
В дальнейшем, по мере развития капитального строительства, в сейсмических районах постепенно совершенствовалось сейсмичес­кое районирование территории.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 25
В дальнейшем, по мере развития капитального строительства, в сейсмических районах постепенно совершенствовалось сейсмичес­кое районирование территории.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 26
Сейсмическое районирование - одна из наиболее сложных и чрезвычайно ответственных проблем современной сейсмологии. Научная сложность этой проблемы состоит, прежде всего, в том, что она принадлежит к категории прогнозов, базирующихся на неполной информации, скудном и не всегда удачном опыте и на недостаточно четких методологических позициях.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 27
Поэтому каждая из составленных в прошлые годы карт сейсмического районирования территории бывшего СССР в той или иной мере оказывалась неадекватной реальным природным условиям, что наряду с некачественным строительством нанесло народному хозяйству огромный материальный ущерб и повлекло за собой многочисленные человеческие жертвы.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 28
И хотя по мере накопления дополнительной информации о землетрясениях и совершенствования сейсмологических знаний карты сейсмического районирования обновлялись и несколько улучшались, фрагментарно они изменялись гораздо чаще, практически после каждого крупного землетрясения в районах, показанных на картах как менее опасные в сейсмическом отношении.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 29
Такая участь постигла и действующую с 1978 г. карту ОСР-78: в течение последнего времени практически ежегодно на территории бывшего СССР возникали разрушительные 8-9- и даже 9-10-балльные землетрясения в зонах, опасность которых по этой карте оказалась заниженной по меньшей мере на 2-3 балла.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 30
К их числу относятся катастрофическое Спитакское землетрясение 1988 г. в Армении, сопровождавшееся десятками тысяч человеческих жертв, Зайсанское землетрясение 1990 г. - в Казахстане, Рача-Джавское 1991г. - в Грузии, Суусамырское 1992 г. - в Киргизии, Хаилинское 1991 г. и Нефтегорское 1995 г. - в России (в Корякии и на Сахалине).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 31
Последнее, произошедшее на севере Сахалина, повлекло за собой гибель около двух тысяч человек и полную ликвидацию городского поселка. Оно было самым разрушительным из известных в прошлом землетрясений на территории Российской Федерации.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 32
Площадь районов с сейсмической активностью от шести до девяти баллов составляет одну пятую часть территории Советского Союза, что равно площади почти всех стран Европы. Сейсмоопасные районы име­ются в 11 союзных республиках. На территории с сейсмичностью 7-10 баллов расположены крупные культурные и промышленные центры, многочисленные города и населенные пункты.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 33
Как показали исследования, карта образца 1978 года (ОСР-78) на самом деле и не была общей, поскольку составлялась фрагментарно в разных регионах и в республиках, по разнотипной методике и на основе разрозненного сейсмологического и сейсмогеологического материала.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 34
На территории Северной Евразии (охватывающей территории России, Украины, Беларуси, Молдовы, республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана) все геодинамические и сейсмические процессы тесно связаны со взаимодействием восьми крупных литосферных плит - Евразийской, Африканской, Аравийской, Индостанской, Китайской, Тихоокеанской, Охотоморской и Северо-Американской.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 35
Оценка сейсмической опасности и сейсмическое районирование осуществлялась не для фрагментов сейсмоактивных регионов или для отдельных республик, как было прежде, а для всей Северной Евразии. Вся территория Северной Евразии была разделена на несколько крупных регионов взамен многочисленным и мелким административным подразделениям, традиционно на протяжении десятилетий использовавшихся при изучении сейсмичности и сейсмическом районировании территории бывшего СССР.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 36
В 1992 г. программа "Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии" была скоординирована с новой Международной программой оценки глобальной сейсмической опасности (Global Seismic Hazard Assessment Program - GSHAP) и вошла в нее составной частью. После организационного совещания в Москве в 1993 г., при финансовой поддержке INTAS и Миннауки России, на территории Крым-Кавказ-Копетдагского региона был создан международный тестовый полигон GSHAP с целью совершенствования методов оценки сейсмической опасности.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 37
В этих исследованиях приняли участие сейсмологи из бывших союзных республик, а также специалисты из Ирана, Турции, Китая, Италии, Германии, Швейцарии и других стран-участников работ по GSHAP.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 38
В результате комплексных исследований 1991-1997 гг. получен унифицированный исходный сейсмологический и сейсмогеологический материал по всей территории Северной Евразии, позволивший с принципиально новых позиций подойти к изучению структуры региональной сейсмичности и оценке сейсмической опасности на территории России и каждого из Содружества независимых государств (СНГ).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 39
Разработана целостная методология районирования сейсмической опасности, создана единая для всей территории Северной Евразии модель зон возникновения очагов землетрясений (зоны ВОЗ), выявлены определенные закономерности в пространственно-временном и энергетическом развитии региональных сейсмогеодинамических процессов, разработаны новые методические подходы к идентификации и сейсмологической параметризации очаговых зон, а также к расчету сейсмического эффекта, создаваемого ими на земной поверхности.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 40
На основе этой и другой геолого-геофизической информации создан единый электронный банк данных, использующий современную Географическую информационную систему (ГИС). Благодаря этому все карты и приложения к ним легко могут быть представлены графически в любой проекции и в любом масштабе, но не крупнее масштаба 1:2.500.000, исходного при всех построениях.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 41
Концепция ОСР-97 включает в себя:
- представления о предельной величине максимальной возможной магнитуды землетрясений, обусловленной структурно-динамическим единством геофизической среды и развивающихся в ней сейсмических процессов, а в итоге - размерами, прочностными свойствами и интенсивностью взаимодействия геоблоков ;
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 42
Концепция ОСР-97 включает в себя:
- принцип двухстадийности в оценке сейсмической опасности, базирующийся на создании двух взаимосвязанных прогнозных моделей - модели зон возникновения очагов землетрясений и модели создаваемого ими сейсмического эффекта;
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 43
Концепция ОСР-97 включает в себя:
- вероятностно-детерминированный подход к оценкам исходных и выходных данных сейсмической опасности и сейсмического районирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 44
Основой для создания комплекта карт ОСР-97, наряду с новой методологией, явилась достаточно однородная база сейсмологических и геолого-геофизических данных для всей территории Северной Евразии, представленная в картографическом и электронном виде в ГИС-технологии
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 45
Карты общего сейсмического районирования (ОСР) являются основой для адекватной оценки сейсмической опасности и сейсмического риска. Они необходимы для детального районирования (ДСР) сейсмоактивных территорий, микрорайонирования (СМР) городов и населенных пунктов, для рационального землепользования и долгосрочного государственного социально-экономического планирования, для оценки сейсмической уязвимости, сейсмического риска и обеспечения готовности к сейсмическим явлениям в каждом из конкретных регионов.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование