## Slide 1: Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование.

## Slide 2
3 Сейсмическое микрорайонирование
Сейсмическое районирование не решает полностью задачу опре­деления интенсивности и конкретного места будущего землетрясе­ния. Измерения, сделанные при сильных землетрясениях, позволили установить, что ин­тенсивность колебаний на слабо консолидированных грунтах может быть на несколько баллов выше, чем на соседних участках, сложенных скальными породами.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 3
Оценка этих отличий внутри принятой схемы сейсмичес­кого районирования известна под названием сейсмического микрорайонирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 4
В одном и том же населенном пункте воздействие землетрясений на сооружение в значительной мере зависит от того, на каких грунтах они возведены. Чем крепче грунт и чем ниже уровень грунтовых вод, тем слабее эффект землетрясения. Поэтому на территории городов и других крупных строительных объектов проводится сейсмическое микрорайонирование, определяется возможное усиление или ос­лабление колебаний при будущих землетрясениях в зависимости от грунтов.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 5
Сейсмическое микрорайонирование позволяет более рациональ­но выбирать участки территории для промышленного и жилищно­-общественного строительства, а также размещать общегородские зоны отдыха, открытые спортивные сооружения, складские здания, гаражи индивидуального пользования и различные сооружения открытого типа.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 6
С.В. Медведев - основоположник сейсмического микрорайо­нирования все дополнительные факторы, влияющие на интенсив­ность землетрясения, делит на две категории: благоприятные и не­благоприятных.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 7
Благоприятные факторы способствуют уменьшению сейсмичес­кой интенсивности, неблагоприятные - увеличивают ее.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 8
По С.В. Медведеву, одной из главных физических характеристик грунтов для оценки их в сейсмическом отношении является сейсми­ческая жесткость, представляющая про изведение скорости распро­странения продольных сейсмических волн на плотность. Поэтому наиболее надежно определение зависимости приращения сейсми­ческой интенсивности от величины сейсмической жесткости грунтов.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 9
Сведения о величинах скоростей V и плотности обобщены при­менительно к номенклатуре основных категорий грунтов: граниты, известняки и песчаники, полускальные, крупнообломочные, песча­ные, глинистые, насыпные.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 10
Сейсмическое микрорайонирование территории городов про­изводится на основании инструментальных данных сейсмических колебаний. При этом организации таких наблюдений предшествует составление предварительной схемы сейсмического микрорайони­рования по материалам инженерно-геологических и гидрогеологи­ческих изысканий. По этим материалам устанавливаются категории
грунтов по сейсмическим свойствам. основными параметрами, опре­деляющими сейсмические свойства грунтов, являются плотность, влажность и консистенция (для глинистых грунтов).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 11
в связи с этим необходимо выявить особенности сейсмических свойств поверхностных геологических напластований и грунтов и выделить зоны различной сейсмической опас­ности. По результатам такой работы составляется так называемая карта (или схема) сейсмического микрорайонированиятипа.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 12
Таким образом, задачей сейсмического микрорайониро­вания является оценка влияния грунтовых условий на сейс­мичность участка, то есть определение величины поправки за счет грунтов к интенсивности установленной картой сейсмического районирования территории.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 13
Сейсмическое микрорайонирование (СМР) проводит­ся с целью выделения в пределах изучаемой территории участков с различной сейсмичностью. По величине она, может отличаться от сейсмичности, определяемой картой сейсмического районирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 14
Сейсмическое микрорайонирование проводится в районах с сейсмичностью 7-10 баллов, а также на террито­риях, предназначенных для возведения особо ответственных сооружений в районах с сейсмичностью 6 баллов по карте сейсмического районирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 15
Объекты сейсмического микрорайонирования - тер­ритории городов и других населенных пунктов, разделяются на пять классов по числу жителей:
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 16
класс А – крупнейшие города и столицы союзных республик с населением свыше 500 тыс. чел.;
класс Б - крупные города с населением от 250 тыс. чел.
класс В - большие города с населением 100-250 тыс.чел.;
класс Г - средние города с населением 50-100 тыс.чел.;
класс Д - малые города, поселки и сельские населенные пункты с населением до 50 тыс. чел.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 17
Характеристики грунтов по сейсмическим свойствам приведены в таблице СНиП
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 18
Инструментальные или сейсмометрические сведения по­зволяют проводить оценку сейсмических свойств грунтов двумя основными способами.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 19
Первый из них основан на из­мерении сейсмических жесткостей грунтов, а второй - на непосредственном сопоставлении интенсивности колебаний на поверхности земли.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 20
Изменение амплитуды колебаний (смещений, ускорений, скоростей) в два раза соответствует изменению интенсивности сотрясений на один балл. Изме­рения амплитуд выполняются по сейсмограммам (осцилло­граммам) землетрясений или взрывов.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 21
Одним из примеров сейсмического микрорайонирования, является карта комплексного сейсмического микрорайонирования города Алма-Аты и прилегающих территорий. На основе этой карты и в соответствии с требованиями главы СНиП «Строительство в сейсмических районах» раз­работаны республиканские строительные нормы, регламен­тирующие застройку Алма-Аты и прилегающих территорий с учетом сейсмического микрорайонирования.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование