## Slide 1: Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование.

## Slide 2
4 Сейсмичность площадки строительства
В районах, для которых отсутствуют кар­ты сейсмического микрорайонирования, сейс­мичность площадки строительства допускается определять по табл. 4.1, исходя из сейсмичности района строительства и категории грунта по сейс­мическим свойствам.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 3
На территориях, расположенных в зонах возможного возникновения очагов землетрясений с магнитудами 7,1 и более, определение сейсмич­ности площадок строительства по данным табл. 4.1 не допускается.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 4
В отчете об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства следует указывать сейсмичность района строительства, категорию грунтов по сейсмическим свойствам и уточненную сейсмичность площадки строительс­тва.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 5
Сейсмичность площадки строительства не допускается изменять, исходя из:
а) конструктивных особенностей фундаментов и глубины их заложения;
б) изменения характеристик грунтов в резуль­тате их усиления или замены на локальном учас­тке
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 6
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование
Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
I | Скальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные грунты преимущественно из магматических пород (более 70%), плотные (плотность грунта р = 2,2 т/мЗ), содержащие до 30% песчано-глинистого заполнителя, неводонасыщенные. | 7 | 8 | 9 | 10

## Slide 7
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование
Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
II | Скальные грунты выветрелые и cльновыветрелые, кроме отнесенных к категории 1; крупнообломочные грунты, кроме отнесенных к категории 1; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности маловлажные; глинистые грунты с показателем текучести Il ≤0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 для глин и суглинков и е < 0,7 – для супесей. | 7 | 8 | 9 | 10

## Slide 8
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование
Категория грунта по сейсмическим свойствам | Грунты | Сейсмичность площадки строительства при сейсмичности района, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
III | Пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности водонасыщенные; пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности, а также пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности влажные и водонасыщенные; глинистые грунты с показателем текучести Il ˃0,5, независимо от коэффициента пористости; глинистые грунты с показателем текучести Il ≤0,5 при коэффициенте пористости е ≥ 0,9 - для глин и суглинков, и е ≥ 0,7 - для супесей. | 8 | 9 | 10 | по результатам исследований

## Slide 9
1. Относить грунты площадки к I категории по сейсмическим свойствам допускается при мощности слоя, со­ответствующего I категории, более 30 м, считая от черной отметки в случае насыпи или от планировочной отметки в случае выемки.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 10
2. В случае неоднородного состава грунты площадки строительства следует относить к более неблагоприятной категории грунта по сейсмическим свойствам, если в пределах 10-метрового слоя грунта, считая от планировочной отметки в случае выемки и черной отметки - в случае насыпи, слой, относящийся к этой категории, имеет суммар­ную толщину более 5 м.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 11
З. В случае отсутствия данных о значениях показателя текучести или влажности глинистые грунты при уровне грунтовых вод выше 5 м относятся к III категории по сейсмическим свойствам.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 12
Сейсмическое микрорайонирование территории городов про­изводится на основании инструментальных данных сейсмических колебаний. При этом организации таких наблюдений предшествует составление предварительной схемы сейсмического микрорайони­рования по материалам инженерно-геологических и гидрогеологи­ческих изысканий. По этим материалам устанавливаются категории
грунтов по сейсмическим свойствам. основными параметрами, опре­деляющими сейсмические свойства грунтов, являются плотность, влажность и консистенция (для глинистых грунтов).
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 13
4. При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и обводнения грунтов категорию грунта следует опреде­лять в зависимости от свойств грунта в замоченном состоянии.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование

## Slide 14
5. Для особо ответственных зданий и сооружений, строящихся в районах сейсмичностью 6 баллов на площад­ках с грунтами III категории по сейсмическим свойствам, сейсмичность строительных площадок следует принимать равной 7 баллам.
Тема: Сейсмическое районирование и микрорайонирование