## Slide 1: Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям к зданиям и сооружениям.

## Slide 2
Сеисмостойкостью называется способность несущих кон­струкций не разрушаться и не опрокидываться при дейст­вии на них, кроме обычных нагрузок, инерционных (сейсми­ческих) сил, возникающих во время землетрясения расчет­ной интенсивности.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 3
Сейсмостойкость или практическая неразрушимость зданий и сооружений во время сильных землетрясений, ин­тенсивность которых соответствует расчетной сейсмичности их, обеспечивается за счет высокого качества строительно-монтажных работ, применения оптимальных объемно-пла­нировочных и конструктивных решений и обоснованного расчета сооружений.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 4
При проектировании зданий и сооружений для строи­тельства в сейсмических районах следует строго соблюдать­ся следующие принципы:
- общая компоновка зданий и сооружений, распреде­ление масс и жесткостей несущих конструкций должны быть разработаны таким образом, чтобы конструкции мог­ли наилучшим образом сопротивляться воздействию этих сил.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 5
Это достигается, как правило, применением симметрич­ных конструктивных схем, равномерным распределением жесткостей конструкций и масс (от конструкций и нагрузок на перекрытия);
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 6
- применять материалы, конструкции и конс­труктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок на здания и со­оружения;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 7
- отдавать предпочтение многократно статичес­ки неопределимым конструктивным системам;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 8
- обеспечение монолитности и однородности конструк­ций с применением укрупненных сборных элементов;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 9
- необходимость создания условий, обеспечивающих развитие в элементах конструкций и их соединениях пласти­ческих деформаций при сохранений, общей устойчивости сооружений;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 10
- предусматривать конструктивные мероприя­тия, обеспечивающие устойчивость и геометри­ческую неизменяемость конструктивных систем при развитии в конструкциях и соединениях плас­тических деформаций и исключающие возмож­ность их хрупкого разрушения;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 11
- должно строго соблюдаться требование динамиче­ской равнопрочности элементов несущих конструкций, т. е. не должны допускаться слабые узлы и элементы, прежде­временный выход которых из строя может привести к раз­рушению сооружений, до исчерпания несущей способности всех остальных элементов;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 12
- конструировать стыковые соединения, опор­ные элементы и узлы таким образом, чтобы они обеспечивали передачу усилий и совместную ра­боту несущих конструкций во время землетрясе­ния;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 13
- располагать стыки между несущими элемента­ми вне зоны максимальных усилий.
- расчет сооружений на воздействие сейсмических сил должен производиться по методам динамики сооружений в соответствии с указаниями главы СНиП;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 14
- все вертикальные несущие конструкции, перекрытия и покрытия здания должны быть соединены между собой та­ким образом, чтобы образовать единую пространственную систему, обеспечивающую его сейсмостойкость.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 15
От объемно-планировочной схемы, от формы в плане зависит сейсмостойкость здания, поэтому конфигурация здания по возможности должна быть простой.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 16
Конфигурация здания рассматривается как простая при соблюдении следующих условий:
а) здание в плане не содержит открытых форм типа L, H, ,П, Т, Y, Х;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 17
Конфигурация здания рассматривается как простая при соблюдении следующих условий:
б) крутильная форма собственных колебаний здания не является первой (низшей);
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 18
Конфигурация здания рассматривается как простая при соблюдении следующих условий:
в) максимальное и среднее значения расчетных горизонтальных перемещений каждого перекрытия, соответствующие любой из поступательных форм колебаний здания, различаются не более чем на 10%;
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 19
Конфигурация здания рассматривается как простая при соблюдении следующих условий:
г) горизонтальная жесткость каждого этажа остается постоянной по высоте здания или уменьшается постепенною от низа сооружения к верху.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 20
Например, круг является самой лучшей формой, но не всегда отвечает требованиям планировки. Следующим рациональным реше­нием является квадрат. В этом случае стены (рамы) в обо­их направлениях имеют практически одинаковую прочность и жесткость, что благоприятно сказывается на равнопроч­ности здания при любом направлении сейсмического воз­действия.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 21
При необходимости проектирования зданий сложной формы в плане следует разрезать здания на отдельные замкнутые по контуру отсеки простой формы (рисунок). Конструктивные решения таких отсеков должны обеспечить независимую работу каждого из них при землетрясениях. Это достигается устройством антисейсмических швов, кото­рые, как правило, совмещаются с температурными или осадочными швами.
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям

## Slide 22
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
S
S
S

## Slide 23
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Здания следует разделять вертикальными антисейсмическими швами в случаях, если:
здание имеет сложную неправильную конфи­гурацию в плане и по высоте;
размеры здания в плане не соответствуют приведенным в таблицах 1 и 2;

## Slide 24
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
объемно-планировочные решения здания не соответствуют следующим требованиям:
1) в зданиях каркасных или железобетонных стеновых конструктивных систем размеры выступающих и западающих в плане частей здания не должны превышать 25% от наименьшего линейного размера здания в плане, а суммарная площадь - не должна превышать 20% площади этажа в плане;

## Slide 25
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
объемно-планировочные решения здания не соответствуют следующим требованиям:
2) в зданиях с несущими стенами кирпичными (каменными) или комплексной конструкции, выступающие и западающие в плане части зданий не должны превышать: на площадках сейсмичностью 7 баллов - 2 м;
на площадках сейсмичностью 8 и 9 баллов 1 м.

## Slide 26
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Размеры зданий в плане или расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать размеров, указанных в табл. 1.
Высота зданий (в метрах) и количество эта­жей не должны превышать размеров, указанных в табл. 2.

## Slide 27
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Таблица 1
Сейсмичность строительной площадки, в баллах | Размеры по длине (ширине), в м |  | 
 | Категория грунтов по сейсмическим свойствам |  | 
 | I | II | III
7 | 150/80 | 150/80 | 96/80
8 | 96/80 | 96/80 | 72/60
9 | 96/60 | 72/60 | 60/60
10 | 60/45 | 60/45 | 45/36

## Slide 28
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Примечания: 1. В числителе приведены данные для металлических или железобетонных каркасных конструк­тивных систем и стеновых конструктивных систем из монолитного железобетона, в знаменателе - для других конс­труктивных систем.
2. Предельные размеры отсеков одноэтажных каркасных зданий, проектируемых для строительства на пло­щадках сейсмичностью 8, 9 и 10 баллов, допускается увеличивать на 30%.

## Slide 29
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Таблица 2
№п/п | Несущие конструкции здания | Высота, м (число этажей) |  |  | 
 |  | Сейсмичность строительной площадки, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Металлические каркасы: а) рамно-связевые и связевые; | 66 (20) | 54 (16) | 42 (12) | 16(4)
 | б) рамные | 54 (16) | 42 (12) | 32 (9) | 16 (4)
2 | Железобетонные каркасы: а) рамно-связевые и связевые; | 66 (20) | 54 (16) | 42 (12) | 16(4)
 | б) рамные; | 32 (9) | 25 (7) | 19 (5) | 16 (4)
 | в) безригельные (без вертикальных устоев жесткости) | 19 (5) | 16 (4) | 8 (2) | -

## Slide 30
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Таблица 2
№п/п | Несущие конструкции здания | Высота, м (число этажей) |  |  | 
 |  | Сейсмичность строительной площадки, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3 | Железобетонные стены: а) монолитные; | 66 (20) | 54 (16) | 42 (12) | 16 (4)
 | б) крупнопанельные, объемно-блочные | 54 (16) | 42 (12) | 32 (9) | 16(4)
4 | Стены комплексной конструкции; стены каменно-монолитной конструкции | 21 (6) | 19 (5) | 16 (4) | 4 (1)

## Slide 31
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Таблица 2
№п/п | Несущие конструкции здания | Высота, м (число этажей) |  |  | 
 |  | Сейсмичность строительной площадки, баллы |  |  | 
 |  | 7 | 8 | 9 | 10
5 | Стены из кирпичной (каменной) кладки или из крупных блоков | 16(4) | 13 (3) | 8 (2) | -
6 | Стены деревянные бревенчатые, брусчатые, щитовые с несущим каркасом | 13 (3) | 8 (2) | 8 (2) | 4 (1)
7 | Несущие стены из грунтовых материалов | 3 (1) | по техническим условиям |  | -

## Slide 32
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Примечания: 1. На строительных площадках сейсмичностью 8 и более баллов высота школ и больниц ограни­чивается тремя этажами, а дошкольных учреждений (детских садов и яслей) - двумя этажами.
2. За высоту здания принимается разность отметок среднего уровня спланированной поверхности земли, при­мыкающей к зданию, и верха наружных стен (без учета верхних технических и мансардных этажей) или низа стро­пильных конструкций.

## Slide 33
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Антисейсмические швы следует выполнять с соблюдением следующих условий:
1. Антисейсмические швы, как правило, должны разделять здания и сооружения по всей высоте с условием
1.1 Температурные и осадочные швы следует совмещать с антисейсмическими.

## Slide 34
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
1.2 На строительных площадках сейсмичностью 7 и 8 баллов, а также 9 баллов, при грунтах I и II категорий по сейсмическим свойствам, допускается не устраивать антисейсмических швов в фундаментах. На строительных площадках сейсмичностью 9 баллов при грунтах III категории, а также на площадках сейсмичностью 10 баллов антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения по всей высоте, включая фундаменты.

## Slide 35
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
1.3 В одноэтажных каркасных зданиях антисейсмические швы в фундаментах допускается не устраивать;
2. Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен, парных рам или рамы и стены;

## Slide 36
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
3. Ширину антисейсмического шва следует принимать не менее расчетного значения суммарного горизонтального перемещения двух смежных отсеков от действия сейсмических нагрузок, но не менее:
при высоте здания до 5 м – 30 мм;
при большей высоте здания ширину следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м вы­соты.

## Slide 37
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
4. Конструкции антисейсмических швов и их заполнения не должны препятствовать взаим­ным перемещениям смежных отсеков при земле­трясениях.
.

## Slide 38
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Перепады по высоте смежных участков зданий (отсеков) рекомендуется принимать симметричными в плане. Перекрытия смежных участков здания (отсека) следует располагать на одном уровне. Здания и сооружения разделяются антисейсмическими швами также и в случае, когда смежные участки их имеют перепады высот 5 м и более.

## Slide 39
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Вертикальные несущие конструкции должны быть непрерывными по высоте.
Горизонтальная жесткость зданий по высоте должна быть постоянна или уменьшаться постепенно. Устройство в зданиях верхних гибких этажей не рекомендуется.

## Slide 40
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
При устройстве в верхнем этаже здания помещений зального типа с большими пролетами горизонтальная жесткость верхнего этажа должна составлять не менее 70% от жесткости нижерасположенного этажа.

## Slide 41
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Встроенные сооружения, расположенные в пределах плана одноэтажных каркасных здании, как правило, должны выполняться в конструкциях, отделенных от колонн и покрытия здания антисейсмическими швами.

## Slide 42
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
В зданиях, расположенных на строительных площадках сейсмичностью 8 баллов и более, не допускается обеспечивать возможность взаимных перемещений смежных отсеков за счет подвижки пролетных конструкций, свободно лежащих на конструкциях смежных отсеков.

## Slide 43
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
В многоэтажных зданиях большую роль выполняют междуэтажные перекрытия и покрытие, которые обеспечи­вают распределение сейсмической нагрузки между верти­кальными несущими стена­ми (рамами). Опыт показы­вает, что те здания, пере­крытия которых недостаточ­но жестко связаны с несу­щими стенами, при земле­трясениях повреждаются сильнее. Это относится, в первую очередь, к зданиям жесткой конструктивной схемы (например, кирпич­ным), в которых наличие из­ломов стен в плане может вызвать в местах сопряже­ния их по высоте этажа значительные усилия. Поэтому весьма важно для подобных зданий наличие сквоз­ных стен на всю ширину здания.

## Slide 44
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Здания с жесткой конструктивной схемой имеют часто расположенные вертикальные диафрагмы (стены) с относительно малыми деформациями, которые близки по форме к сдвигу. Периоды колебаний таких систем, как правило, меньше 0,5 сек.

## Slide 45
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Здания с гибкой конструктивной схемой подвергаются преимущественно изгибной деформации. К зданиям этой категории относятся каркасные, которые в зависимости от высоты подвергаются не только изгибным, но и сдвиговым деформациям.
Здесь горизонтальные смешения перекрытий от изгиба колонн будут значительно больше, чем повороты междуэтажных перекрытий, вызванных продольными де­формациями колонн в пределах этажей

## Slide 46
Тема: Общие конструктивно-планировочные требованиям
к зданиям и сооружениям
Инженерный ана­лиз последствий силь­ных землетрясений по­казывает, что хорошо переносят землетрясе­ния «жесткие здания» на слабых грунтах и «гибкие здания» на плотных грунтах.
Од­нако не следует забы­вать, что во время землетрясения в Нии­гата (1964 г.) «жесткие здания» без поврежде­ния сильно наклонились или опрокинулись из-за больших деформаций (разжижения) грунта.