## Slide 1: Тема: Каркасные здания.

## Slide 2: Тема: Каркасные здания
Каркасные здания допускается возводить исходя из следующих требований:
Несущие конструкции здания | Высота зданий (в метрах) и количество этажей |  |  | 
 | Сейсмичность строительной площадки, баллы |  |  | 
 | 7 | 8 | 9 | 10
Металлические каркасы: |  |  |  | 
а) рамно-связевые и связевые; | 66 (20) | 54 (16) | 42 (12) | 16(4)
б) рамные | 54 (16) | 42 (12) | 32 (9) | 16 (4)
Железобетонные каркасы: |  |  |  | 
а) рамно-связевые и связевые; | 66 (20) | 54 (16) | 42 (12) | 16 (4)
б) рамные; | 32 (9) | 25 (7) | 19 (5) | 16 (4)
в) безригельные (без вертикальных устоев жесткости) | 19 (5) | 16 (4) | 8 (2) | -
Высота зданий (в метрах) и количество этажей

## Slide 3: Тема: Каркасные здания
Размеры зданий в плане или расстояния между антисейсмическими швами
Сейсмичность строительной площадки, в баллах | Размеры по длине (ширине), в м |  | 
 | Категория грунтов по сейсмическим свойствам |  | 
 | I | II | III
7 | 150 | 150 | 96
8 | 96 | 96 | 72
9 | 96 | 72 | 60
10 | 60 | 60 | 45

## Slide 4: Тема: Каркасные здания
При проектировании каркасов зданий ре­комендуется применять следующие конструктив­ные системы:
рамные со всеми жесткими узлами сопряже­ний ригелей (поперечных и продольных) с колон­нами;
рамно-связевые;
связевые;
каркасно-стеновые.

## Slide 5: Тема: Каркасные здания
Каркасы одноэтажных зданий могут про­ектироваться по следующим конструктивным схе­мам:
комбинированной, в которой в одном направ­лении здания принимается рамная схема, а в дру­гом - связевая;

## Slide 6: Тема: Каркасные здания
Каркасы одноэтажных зданий могут про­ектироваться по следующим конструктивным схе­мам:
в виде стоек, защемленных в фундаментах и шарнирно сопряженных со стропильными конс­трукциями;

## Slide 7: Тема: Каркасные здания
Каркасы одноэтажных зданий могут про­ектироваться по следующим конструктивным схе­мам:
в виде пространственных рамных конструкций шарнирно сопряженных с фундаментами.

## Slide 8: Тема: Каркасные здания
В каркасных зданиях диафрагмы жес­ткости должны быть непрерывными по высоте. Диафрагмы допускается устанавливать с убы­вающей по высоте здания жесткостью (за счет уменьшения толщины диафрагм или сокращения их количества в верхних этажах).

## Slide 9: Тема: Каркасные здания
В каждом направлении здания должно уста­навливаться не менее двух диафрагм жесткости. Диафрагмы должны, как правило, располагаться симметрично в плане здания. Диафрагмы про­дольного и поперечного направлений целесооб­разно объединять в пространственные элемен­ты.

## Slide 10: Тема: Каркасные здания
В каркасных зданиях с ядрами жесткости последние рекомендуется располагать симмет­рично относительно центральных осей здания.
Для площадок сейсмичностью 9 и 10 баллов количество ядер жесткости следует принимать не менее двух на каждый отсек здания.

## Slide 11: Тема: Каркасные здания
Междуэтажные перекрытия и покрытия зданий с диафрагмами и ядрами жесткости ре­комендуется выполнять из монолитного железо­бетона. Соединения перекрытий с диафрагмами и ядрами жесткости должны обеспечивать сов­местную работу всех элементов конструктивной системы.

## Slide 12: Тема: Каркасные здания
Стыки арматурных выпусков ригелей и колонн на ванной сварке должны быть отнесены от грани колонн на расстояние не менее 1,5h, где h - высота ригеля. .

## Slide 13: Тема: Каркасные здания
В сборных каркасах высотой три и более этажей, возводимых в районах сейсмичностью 9 и 10 баллов, не рекомендуется применять бескон­сольные сопряжения ригелей с колоннами .

## Slide 14: Тема: Каркасные здания
Ограждающие ненесущие стены и пере­городки каркасных зданий без вертикальных усто­ев жесткости, как правило, следует выполнять из облегченных панелей или других легких конструк­тивных элементов, не препятствующих деформи­рованию каркасов при сейсмических воздействи­ях и не участвующих в их работе.

## Slide 15: Тема: Каркасные здания
Заполнение, не участвующее в работе карка­са, следует проектировать в соответствии с поло­жениями подраздела «Ненесущие ограждающие стены и перегородки».

## Slide 16: Тема: Каркасные здания
Заполнение, участвующее в работе кар­каса, рассчитывается и конструируется как диа­фрагма жесткости. При этом каркас здания жен рассчитываться на сейсмические нагрузки, составляющие не менее 25% от общей расчетной сейсмической нагрузки на здание

## Slide 17: Тема: Каркасные здания
Изделия и материалы кирпичной (каменной) кладки заполнения, участвующего в работе кар­каса, должны отвечать соответствующим требо­ваниям подраздела «Здания С несущими и са­монесущими стенами из кирпичной (каменной) кладки».

## Slide 18: Тема: Каркасные здания
В районах сейсмичностью 7 баллов, при высоте зданий не более 2 этажей, допускает­ся применение неполного каркаса с опиранием крайних ригелей на стены из кирпичной или ка­менной кладки. Стены таких зданий должны быть запроектированы в соответствии с положениями подраздела «Здания С несущими и самонесущи­ми стенами из кирпичной (каменной) кладки».

## Slide 19: Тема: Каркасные здания
Применение самонесущих стен из кир­пичной (каменной) кладки допускается в зданиях с шагом колонн не более 6 м и высотой не более:
12 м - при сейсмичности площадки строительства 7 баллов;
9 м - при сейсмичности площадки стро­ительства 8 и 9 баллов.

## Slide 20: Тема: Каркасные здания
Самонесущие стены должны быть запроекти­рованы в соответствии с положениями подразде­ла «Здания с несущими и самонесущими стенами из кирпичной (каменной) кладки».

## Slide 21: Тема: Каркасные здания
Применение самонесущих стен из кир­пичной (каменной) кладки в районах сейсмичнос­тью 10 баллов не допускается.