## Slide 1
Усиление железобетонных каркасных зданий и сооружений в сейсмических районах традиционными методами
УНИВЕРСИТЕТ УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, УСПЕХ!
Студент группы 19-СС-1
Петелин Р.А.
Усть-Каменогорск 2022

## Slide 2
Нормативная документация
  СП РК 1.04-110-2017 «Обследование, оценка технического состояния и сейсмоусиление зданий и сооружений».

## Slide 3
Усиление каркасных зданий
Одним из наиболее представительных типов зданий, решенных в железобетоне, являются каркасные здания. При усилении зданий с железобетонным каркасом рекомендуется применять два принципиальных подхода:
поэлементное усиление несущих конструкций;
усиление здания в целом.

## Slide 4
Усиление каркасных зданий
При повышении сейсмостойкости одно- и многоэтажных каркасных общественных и промышленных зданий рекомендуется следующие варианты усиления:
- устройство монолитных железобетонных диафрагм:
- установку дополнительных вертикальных связей по колоннам:
- усиление колонн металлическими или железобетонными обоймами:
- усиление дисков перекрытий путем устройства надбетонки:
- усиление поперечных ригелей и узлов сопряжений их с колоннами с помощью металлических элементов с последующим обетонированием:
- усиление в продольном направлении монолитными железобетонными ригелями:
- уменьшение сейсмических расчетных нагрузок:
- демонтаж верхних этажей

## Slide 5
Устройство монолитных железобетонных диафрагм
Диафрагма жесткости — это элемент железобетонного здания либо сооружения, который служит для восприятия и перераспределения горизонтальных нагрузок

## Slide 6
Установку дополнительных вертикальных связей по колоннам
Обеспечение пространственной жесткости каркаса
Д – вертикальные крестовые связи;
1-колонны;
8-подкрановые балки;
10-Вертикальные подкрановые балки;
12-вертикальные портальные связи
Е-вертикальные портальные связи;

## Slide 7
Усиление колонны обетонированием, металлической обоймой
Рис. 2. Усиление колонны обетонированием:
1 — существующая колонна;
2 — железобетонная «рубашка»
Рис. 1. Усиление колонны металлической обоймой:
1 — перекрытие;
2 — усиливаемая колонна;
3 — обойма;
4 — угол к и-стойки;
5 — поперечные планки;
6 — опорные планки

## Slide 8
Усиление дисков перекрытий путем устройства надбетонки
Надбетонка выполняется из бетона класса на одну ступень выше класса бетона плит перекрытий (покрытия), армированного сетками с ячейкой 200x200 мм из проволоки диаметром 4...5 мм класса Вр-1.

## Slide 9
Демонтаж верхних этажей
При невозможности обеспечения требуемой сейсмостойкости здания указанными выше способами следует рассмотреть вопрос снижения нагрузок путем демонтажа верхних этажей. После демонтажа необходимо производить усиление оставшихся конструкций.

## Slide 10
Используемая литература
СП РК 1.04-110-2017 «Обследование, оценка технического состояния и сейсмоусиление зданий и сооружений».
https://tehlib.com/storitel-ny-e-materialy/betonny-e-i-zhelezobetonny-e-konstruktsii/usilenie-perekry-tij/
https://vest-beton.ru/stati/usilenie-betonnyh-konstrukcij.html

## Slide 11
Благодарю за внимание!