## Slide 1
«ЛЕГІРЛЕНГЕН БОЛАТТЫҢ МИКРОҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ»

## Slide 2
Легірленген конструкциялық болаттар цифрлармен және әріптермен маркаланады.Алдыңғы екі орынды сан көміртегінің жүзден бір бөлігін көрсетеді, оң жағындағы әріптер легірлеуші элементтер:
А-азот, Б-ниобий, В-вольфрам, Г-марганец, Д-медь, Е-селен,
К-кобальт, Н-никель, М-молибден, П-фосфор, Р-бор, С-кремний,
Т-титан, Ф-ванадий, Х-хром, Ц-цирконий, Ю-алюминий.
Әріптен кейінгі цифр легірлеуші элементтің пайыздық құрамын көрсетеді. Егер әріптен кейінгі цифр көрсетілмесе, онда легірлеуші элементтің мөлшері болжаммен 1,0-1,5 % болады. Легірленген болат негізінде сапалы болып қорытылады ( 0,035% P,  0,035% S).
Жоғары сапалы болаттарда зиянды кірмелер аз (0,025% S, 0,025% P). Жоғары сапалы болатты марка соңында «А» әрпімен белгілейді.
Егер «А» әрпі марканың ортасында болса, ол азотты, ал марка басындағы «А» әрпі (мысалы, А40) -автоматты болат, кесумен жақсы өңделетіндігін, құрамында 0,4% С бар екендігін көрсетеді.
Кейбір болаттың маркаларын ажыраталық. Мысалы, 12Х2Н4А маркалы болатта 0,12% C, 2% Cr,4 % Ni бар және марканың соңындағы «А» әрпі жоғары сапалығын көрсетеді. 18ХГТ маркалы болат 0,18 % C, 0,8 - 1,2% Cr және Mn, 0,03- 0,09% Ti-нан тұрады.

## Slide 3
Тапсырма
ШХ15, 110Г13Л, 60С2, Р18, 12Х18Н9Т таңбалы легірленген болаттардың микроқұрылымының суретін салып, құрылымын құраушыларды анықтаңыз