## Slide 1: Лекция 1. Введение
Геоинформационные системы

## Slide 2: Литература
Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС. –М.: ООО «Библион», 1997. 160 с.
Де Мерс М., Географические информационные системы. М.: «Дата+», 2000.
Королёв Ю.К. Общая геоинформатика. –М.: СП «Дата+», 1998. -118 с.
Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. –М.: «Финансы и статистика», 1998. -286 с.
Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика. Справочное пособие. М.: 1997. 213 с.
Кошкарёв А.В. Геоинформатика. Толкование основных терминов. –М.: ГИС-ассоциация, 1998.

## Slide 3: Web-ресурсы
ГИС-ассоциация, http://gisa.ru
Электронная библиотека ГАГУ, http://e-lib.gasu.ru
Компания DATA+, http://dataplus.ru
Geodesy.Org.Ru, http://www.geodesy.org.ru/
Тема ГИС на портале report.ru, http://gis.report.ru/
GIS-Lab.info, http://www.gis-lab.info/
Open Geospatial Consortium (OGC), http://www.opengeospatial.org/

## Slide 4: Географические информационные технологии
Системы глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Gallileo)
  Системы спутников, которые позволяют определять координаты объектов с точностью до сантиметров
Системы геосъемки
  Спутники или самолеты с фотоаппаратурой высокого разрешения
Геоинформационные системы
  Программные системы с возможностями ввода, управления, анализа и отображения географических данных
Первые два пункта – системы для ввода данных в ГИС. ГИС обеспечивает управление данными с этих систем

## Slide 5: Четыре шага к ГИС
Графический редактор (Corel Draw, Photoshop)
Дополнительные данные из других источников
Запросы по атрибутивной информации
Сложные запросы

## Slide 6: Точки зрения
Хранителей карт. ГИС - система поиска и выдачи на экран монитора карт определенной территории, а также их легенд, объяснительных текстов, табличных данных, графиков, диаграмм и др.
Создателей карт. ГИС должна быть скорее исследовательской или проектной средой, нежели просто справочным инструментом

## Slide 7: Определение ГИС (географическая информационная система)
Внутренне позиционированная автоматизированная пространственная информационная система, создаваемая для управления данными, их картографического отображения и анализа
Интегрированная компьютерная система, которая осуществляет сбор, хранение, манипулирование, анализ, моделирование и отображение пространственно соотнесенных данных

## Slide 8: Процесс создания ГИС

## Slide 9: Упрощенная структурная схема
В основе – сцена – то, что подлежит картированию
Сцена описывается значениями признаков – свойств пространственных структур.
Способ картирования – измерение и оценка данных признаков
Классифицированные и определенным образом организованные значения признаков образуют легенду карты –жесткий каркас из ранее заданных свойств

## Slide 10: Состав ГИС
ГИС – открытая система, включающая:
набор данных о каких-либо пространственных объектах,
инструкции по получению этих данных,
инструменты для их обработки,
инструменты для преобразования их в изображение
хорошо организованные правила получения нужной информации из системы

## Slide 11: Зачем нужны ГИС?

## Slide 12: Зачем изучать ГИС?
80% деятельности правительственных организаций имеет отношение к геоданным
  управление земельными ресурсами, уборка мусора, размещение пожарных и милиции, размещение объектов жизнеобеспечения
Активное использование в бизнесе
  анализ потребителей, управление маршрутами
  эксплуатация естественных ресурсов (нефть, газ, …)
  управление объектами сельского хозяйства, строительство
В армии
  управление военными операциями
  интерпретация данных со спутников
В научных исследованиях
  география, геология, ботаника, социология, экономика, эпидемиология, криминология

## Slide 13: Что особенного дают ГИС?
Автоматизация деятельности, связанной с геоданными
Интеграция данных из независимых источников
Взаимодействие сложных геоинформационных паттернов
Сложные геоинформационные запросы
Комплексное геоинформационное моделирование (моделирование природных катаклизмов, управление ресурсами)

## Slide 14: Базовые понятия
ГИС-технологии – технологическая основа создания географических информационных систем, позволяющая реализовать их функциональные возможности
Геоинформационный анализ – анализ размещения, структуры, взаимосвязей объектов и явлений с использованием методов пространственного анализа
Цифровое покрытие – семейство однотипных пространственных объектов в пределах некоторой территории

## Slide 15: Пространственный объект
- цифровое представление объекта реальности, содержащее его местоуказание и набор свойств.
Точечные
Линейные
Полигональные
Поверхности

## Slide 16: Функциональные возможности ГИС
Ввод данных в машинную среду при помощи импорта из существующих наборов цифровых данных или с помощью оцифровки источников
Преобразование данных, конвертация между форматами, изменение систем координат
Хранение, манипулирование и управление данными во внутренних и внешних базах данных
Картометрические операции
Средства персональных настроек пользователей

## Slide 17: Геоинформатика
- наука, технология и производственная деятельность:
по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию ГИС
по разработке ГИС-технологий
по прикладным аспектам или приложениям ГИС для практических или геонаучных целей

## Slide 18: Что интересует нас?
Позиционирование и навигация
Координаты. Навигационные системы
Пространственная информация в геоинформационных системах
Картографические и геоинформационные структуры данных
Программирование ГИС
Нормативно-правовые аспекты ГИС

## Slide 19: История ГИС
1950-70 гг. «Новаторский период»
  Исследование принципиальных возможностей ГИС, пограничных областей знаний и технологий, наработка эмпирического опыта, теоретические работы
1970-80 гг. «Период государственного влияния»
  Развитие крупных ГИС-проектов под эгидой государства, формирование геоинформационных госструктур, снижение роли отдельных групп исследователей

## Slide 20: История ГИС
1980-… гг. «Период коммерческого развития»
  Широкий рынок разнообразных ГИС, расширение области их применения путем интеграции с базами непространственных данных, появление сетевых приложений, появление значительного числа непрофессиональных пользователей
Конец 1980-… гг. «Пользовательский период»
  Повышенная конкуренция среди коммерческих производителей ГИС, появление пользовательских «клубов», связанных единой тематикой возросшая потребность в геоданных, начало формирования мировой геоинформационной инфраструктуры.

## Slide 21: Задачи ГИС
Стратегическое планирование, прогнозирование и выявление потребностей в проектировании
Анализ деятельности действующих предприятий
Мониторинг состояния окружающей среды
Оперативное реагирование на аварийные ситуации
Информационное обеспечение профилактических и аварийных ремонтных работ.

## Slide 22: Области знаний ГИС-инженера
ГИС
Информатика (Computer Science)
компьютерная графика
визуализация
базы данных
администрирование
защита баз данных
География и смежные науки:
картография
геодезия
фотография
геостатистика
Область использования:
администрирование
геология
планирование
полезные ископаемые
управление лесами
маркетинг
строительство
криминология

## Slide 23: ГИС-специализации
Накопление первичных данных
Проектирование баз данных
Проектирование ГИС
Планирование, администрирование, управление ГИС-проектами
Разработка и поддержка ГИС
Маркетинг и распространение ГИС-продукции
Образование и обучение ГИС-технологиям

## Slide 24: Архитектура ГИС
сбор данных
Запросы
Геоинформационная база данных
Представление и отчеты
Преобразования и анализ

## Slide 25: Базовые компоненты ГИС
Аппаратная платформа
Программное обеспечение
Данные
Аналитик (человек)
Затраты на оборудование – малая часть от затрат на приобретение о обработку данных

## Slide 26: Модель данных ГИС

## Slide 27: Назначение модели данных
Представить географические особенности реального мира в цифровом формате в виде базы данных таким образом, чтобы они были представлены в абстрактной форме в виде карты и позволяли манипулировать данными для решения некоторых проблем

## Slide 29: Слои модели данных

## Slide 30: Реализация модели данных
Цифровые фотографии
Улицы
Гидрография
Земельные участки
Строения
Зонирование
Утилиты
Администрирование
Данные организованы в виде слоёв. Каждый слой содержит некоторый класс объектов
Слои интегрируются при помощи единой системы координат на земной поверхности

## Slide 31: Модель данных ГИС (пример)
Три слоя:
  дороги
  водные ресурсы
  топография
Их можно изучать совместно, поскольку они заданы в единой системе координат
Слои содержат два типа данных:
  географические
  атрибутивные
Два типа слоёв:
  векторный
  растровый
4 свойства географических данных:
  проекция, масштаб, разрешение и точность
дороги
гидросистема
топография
долгота
широта
долгота
долгота
широта
широта

## Slide 32: Внутренняя база данных
географическая информация – описывает месторасположение объектов и служит для отображения информации (хранится в shapefile, «Таблица данных векторного изображения»)
атрибутивная информация – данные, описывающие качественные и количественные параметры объектов («Таблица внутренних атрибутов», «Таблица внешних атрибутов»)

## Slide 33: Географические и атрибутивные данные?

## Slide 34: Представление данных в растровом и векторном форматах
Растровая модель
  Растровое изображение (raster) – изображение содержит сетку, у каждого элемента которой есть дополнительные атрибуты
  Картинка (image) – простое изображение, состоящее из пикселей
Векторная модель (vector)
  Любой географический объект в реальном мире может быть представлен в векторной форме одной из фигур: точки, линии, многоугольники

## Slide 35: Вектор и растр
Реальный мир
Векторное представление
Растровое представление
line
polygon
point

## Slide 36: Проекция, масштаб, точность и разрешение
Проекция (projection) – метод, с помощью которого двумерные координаты карты будут отображаться на трехмерную поверхность земли
Масштаб (scale) – параметр, который ставит в соответствие расстояние на карте расстоянию на земной поверхности

## Slide 37: Проекция, масштаб, точность и разрешение
Точность (accuracy) – точность с которой информация из базы данных отражает реальный мир
  Позиционирование
  Согласованность
  Полнота
Разрешение (resolution) – размер наименьшего элемента, который может соответствовать растровым данным
  Для растровых данных измеряется в пикселях

## Slide 38: Термины растрового слоя
Площадная зона – набор соседствующих местоположений одинакового свойства
Значение – единица информации, хранящаяся в слое для каждого пикселя объекта
Местоположение – наименьшая единица картографического пространства, для которого могут быть определены характеристики или свойства

## Slide 39: Обозначения на векторных картах

## Slide 40: ГИС и цифровая картография
Карты со сложным содержимым (Corel Draw, InDesign, Publisher) – не ГИС
В ГИС – географическая привязка объектов и единое координатное пространство
В ГИС – аналитическая обработка (буферизация, объединение, вырезание, наложение)
В ГИС – возможность задавать вопросы (с помощью запросов)

## Slide 41: Отличие цифровой карты от ГИС-карты
Признак | Карта ГИС | Простая карта
Форма хранения и обработки | Набор файлов | Один файл
Координаты объектов | Реальные пространственные или местные | Условные (в пределах изображения)
Графические примитивы | точки, линии, полигоны | точки, линии, полигоны, текст…
Подписи | атрибут граф. примитива | графический объект
Пространственные запросы | Да | Нет
Возможность соединения соседних изображений | Стандартная операция | Трудоемкая ручная операция
Проекционные преобразования | Да | Нет

## Slide 42: Аппаратная платформа ГИС
Простые ГИС
  Персональный компьютер, ОС Windows, Linux
Профессиональные ГИС
  Рабочая станция на RISC-процессорах, монитор>21’, многозадачная ОС Unix, Solaris, VMS
Зачем мощные машины?
  Векторизаторы
  Высокая детализация карт
  Значительные объемы данных (>ТБ)

## Slide 43: Устройства ввода/вывода

## Slide 44: Устройства ввода/вывода

## Slide 45: Классификация ГИС (по функциональности)
Профессиональные – руководство крупными отраслями и территориями (ESRI, Autodesk, Simens)
Настольные – прикладные научные задачи, оперативного управления и планирования (MAP Info, ArcView, Atlas)
Вьюверы, электронные атласы – системы информационно-справочного использования. Нет возможности редактирования
Notes: По функциональным возможностям

## Slide 46: Классификация ГИС (по типам представления графической информации)
ГИС на основе растровой модели
  цифровое представление графических объектов – совокупность ячеек растра
ГИС на основе векторной модели
  Объект как набор координатных чисел

## Slide 47: Словарь
Accuracy – точность
GIS – Geographic Information Systems
Image – простое изображение
Projection – проекция
Raster – изображение с сеткой и атрибутами
Resolution – разрешение
Scale – масштаб
Shapefile – файл, содержащий векторные данные