## Slide 1: II ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

## Slide 2: 2.1 Понятие устойчивости электроэнергетической системы
Устойчивость – свойство системы
поддерживать заданные параметры в
допустимых пределах.
Режимы работы систем:
статический и динамический.
Устойчивость статическая и
динамическая

## Slide 3
Статический режим работы –
контролируемые параметры изменяются
во времени, (напряжение) или не
изменяются.
Система работает в равновесном
состоянии.
Динамический режим отражает работу
системы при изменяющихся параметрах
контролируемых величин.

## Slide 4
Статическая устойчивость ЭС - это
устойчивость при малых возмущениях
режима. ЭЭС стремиться восстановить
заданные параметры. Состояние
системы устойчивое. Это нормальный
ПП.
При значительных возмущениях СЭС не
может восстановиться, и состояние
неустойчивое.

## Slide 5
Аварии в системе, вызывают нарушение
нормального режима, создают режим
называемый аварийным переходным
процессом.
Аварийный ПП вызывает значительные
электромеханические изменения.
Это связано с элементами ЭС
преобразующими электрические
параметры в механические и наоборот
(генераторы, двигатели, регуляторы)

## Slide 6
В ЭЭС и СЭС различают три группы
электромеханических переходных
процессов:
- при малых отклонениях мощности и
незначительных изменениях частоты
вращения;
- при больших отклонениях мощности и
незначительных изменениях частоты
вращения;
- при больших отклонениях мощности и
значительных изменениях частоты
вращения.

## Slide 7
Первый режим - нормальный режим
ЭЭС, в которой постоянно происходят
возмущения, связанные с работой
нагрузки (подключение, отключение,
изменяется характер подключаемой
нагрузки). Это нормальные ПП и система
должна быть устойчива.

## Slide 8
Второй - электромагнитные ПП в
результате:
отключений генераторов или ЛЭП со
значительной нагрузкой;
включения, отключения ЛЭП со
значительной емкостью;
включение генераторов под действием
самосинхронизации.
При значительных отклонениях мощности и
частоты вращения есть необходимость
оценить результирующую устойчивость ЭС.

## Slide 9
Для анализа электромагнитного ПП
принимаются допущения, не приводящие
к существенной погрешности расчета.
Принимаемые допущения:
1) электромеханические переходные
процессы (ЭМх ПП) протекают при
небольших изменениях частоты
вращения СМ – (2-3)%;
2) напряжение, ток, ток возбуждения
генератора изменяются мгновенно;

## Slide 10
3) изменения режима ЭС можно
отразить в схеме значениями новых
ЭДС, мощностей, сопротивлений.
4) несимметричные режимы можно
привести к симметричным с помощью
комплексных схем замещения.
Считается изменение частоты вращения
вызвано моментами, создаваемыми
токами прямой последовательности;

## Slide 11
5) можно не учитывать насыщение
стали генераторов и трансформаторов
или учитывать приближенно снижением
сопротивления до
6) результирующее потокосцепление ОВ
по продольной оси постоянно и
соответствует ЭДС на зажимах
генератора.

## Slide 12: 2.1 Статическая устойчивость электроэнергетической системы
В процессе работы ЭЭС есть
нормальное изменение нагрузки, и в
системе турбина-генератор происходит
изменение соотношений мощностей, т.е
нарушается баланс энергий.

## Slide 13
Уравнение баланса ЭМх ПП
где РТ – мощность турбины в
установившемся режиме,
РЭЛ – электромагнитная мощность
генератора,
РПОТ – потери мощности в агрегате

## Slide 14
Рd – демпферный коэффициент,
d - угол, определяющий положение продольной оси в пространстве,
TJ - постоянная инерции вращающихся
частей турбины и генератора.
где - маховый момент инерции,
n0 – синхронная частота вращения,
РНОМ – номинальная мощность агрегата.

## Slide 15
и
где  - угловая скорость,
 - угловое ускорение вращающихся масс.
При РТ - РЭЛ 0 - тормозящий момент, а
при РТ - РЭЛ 0 – момент ускорения.
Небаланс возникает с изменением
нагрузки и покрывается энергией
вращающихся масс.

## Slide 16
Изменение частоты вращения
генератора влияет на устойчивость.
При номинальном скольжении и загрузке
агрегата – изменение w
влечет за собой изменение мощности.
Реактивная мощность от w -
с повышением w - Q намагничивания
снижается, так как уменьшается
насыщение, Q рассеяния увеличивается.

## Slide 17
Статические характеристики нагрузки ЭЭС

## Slide 18
В установившемся режиме существует
равновесие между энергией источника
Wr, поступающей в систему извне, и
энергией, расходуемой в нагрузке и на
покрытие потерь.
Обозначим контролируемый параметр
режима П. При ΔП баланс нарушается.