## Slide 1
Наибольшее значение потребляемой Р, которое соответствует опрокидывающему моменту эквивалентного двигателя, равно
Со снижением напряжения на двигателе опрокидывающий момент снижается.

## Slide 2
Напряжение, при котором опрокидывающий момент становится равным двигательному моменту, называется критическим.
Значение критического напряжения совместно с РКР и sКР для предельного режима характеризует степень устойчивости асинхронной нагрузки.
Чем выше критическое напряжение, тем ниже устойчивость двигателей.

## Slide 3
При постоянной потребляемой Р избыточную энергию можно оценить по балансу реактивной мощности с учетом напряжения как независимой переменной.
Где

## Slide 4
Задаваясь значениями скольжения необходимо определить ток,
По значениям тока вычисляется ряд напряжений
и по найденным напряжениям определятся составляющие уравнения баланса Q.

## Slide 5
Графический анализ зависимости
показывает, что предельный режим с критическими параметрами
соответствует критерию

## Slide 6
Знак производной проверяется исходя из устойчивого состояния, с постепенным пошаговым утяжелением по напряжению UK.
На основе решения уравнений небаланса строят кривую небаланса реактивной мощности и определяют максимальную точку критического напряжения.

## Slide 7
Определение критических параметров в
схеме эквивалентный ИП – узловая точка сети

## Slide 8
Коэффициент запаса статической устойчивости определяются через показатели установившегося и предельного режимов

## Slide 9
5) Питание асинхронной нагрузки от мощной ЭЭС
Предполагается, что система бесконечной мощности, имеет узловую точку неизменного напряжения.
Анализ статической устойчивости выполняется для случаев постоянной и переменной потребляемой мощности.
Уравнения равновесия установившегося режима при изменении активной мощности, потребляемой нагрузкой

## Slide 10
где Р – потребляемая АД мощность,
РМХ – мощность, определяемая
моментом сопротивления механизма.

## Slide 11
Второе уравнение содержит только одну переменную – скольжение s, остальные параметры постоянны. Соответственно действие возмущений влияет только на баланс активной мощности в точке включения АД и его можно определить по критерию
При постоянном моменте РМХ(Х)=const, и

## Slide 12
При таком условии работа асинхронной нагрузки устойчива. Предел сохранения устойчивости имеет место при
Физически производная характеризует реакцию СЭС на увеличение скольжения асинхронной нагрузки. При положительной производной случайному повышению скольжения соответствует увеличение потребляемой из сети электромагнитной мощности. При этом электромагнитная мощность возрастает быстрее, чем тормозящая статическая мощность механизма. Избыток мощности приводит к ускорению двигателя и возвращает к скольжению исходного режима.

## Slide 13
При утяжелении режима по скольжению s можно определить критические значения изменяющихся параметров РКР и sКР для предельного по устойчивости состояния. При , критическое скольжение равно
Наибольшее значение потребляемой мощности, которое соответствует опрокидывающему моменту эквивалентного двигателя, равно

## Slide 14
Со снижением напряжения на двигателе опрокидывающий момент снижается. Напряжение, при котором опрокидывающий момент становится равным двигательному моменту, называется критическим.
При напряжении меньшем критического двигатели узла нагрузки затормаживаются.
Значение критического напряжения совместно с РКР и sКР для предельного режима характеризует степень устойчивости асинхронной нагрузки. Чем выше критическое напряжение, тем ниже устойчивость двигателей.

## Slide 15
При постоянной потребляемой активной мощности избыточную энергию можно оценить по балансу реактивной мощности
Где

## Slide 16
Задаваясь значениями скольжения необходимо определить ток
По значениям тока вычисляется ряд напряжений
и определяются составляющие уравнения

## Slide 17
Анализ зависимости показывает, что предельный режим с критическими параметрами соответствует критерию

## Slide 18
6) Схема электроснабжения с эквивалентным источником, питающим комплексную нагрузку соизмеримой мощности
Такую схему лучше представить в виде схемы замещения.
В точке включения нагрузки состояние равновесия характеризуется изменяющимися параметрами .
В данном случае существенной переменной является напряжение в узле подключения нагрузки.

## Slide 19
Изменение всех переменных оценивается по показателям режима . По ним можно косвенно оценить избыточную энергию при возмущении.
Изменение

## Slide 20
с утяжелением режима по переменной U показывает, что она имеет минимум при
с координатами предельного режима .

## Slide 21
Угловая характеристика режима схемы

## Slide 22
Можно сказать –
физические процессы устойчивости комплексной нагрузки похожи на процессы асинхронной нагрузки.
Равновесие возможно в точках а и в. В точке а производная
и соответственно на угловой характеристике мощности это соответствует устойчивому равновесию режима.

## Slide 23
При утяжелении режима по переменной U каждой точке соответствует увеличивающееся скольжение.
При критическом скольжении также имеет место критическое напряжение. В точке в производная по угловой характеристике соответствует не устойчивому равновесию установившегося режима.

## Slide 24
Знак производной позволяет судить об устойчивости системы. Критерий устойчивости
называется критерием устойчивости Жданова.

## Slide 25
Если оценку устойчивости предельного режима выполнять по эквивалентной эдс и Q.
То они соответствуют экстремальной точке критерия при
При проверке устойчивости по этому условию также выполняется утяжеление режима по переменной напряжения и устойчивости соответствует участок кривой с критерием

## Slide 26
Определение критических параметров в схеме с эквивалентным источником, питающим комплексную нагрузку соизмеримой мощности по ЕЭК и Q.

## Slide 27
Коэффициент запаса статической устойчивости для узла определяется выражениями

## Slide 28
На основании рассмотренных схем можно сделать вывод, что статическая устойчивость по практическим критериям может быть определена только по конкретной схеме и при принятых допущениях.
Анализ проводится в несколько этапов:
1) - составляется схема замещении, определяется массив изменяющихся параметров режима и принимаются основные допущения;

## Slide 29
2) выделяется существенная независимая переменная, определяющая состояние всех элементов;
3) определяются существенные переменные по которым можно косвенно оценить состояние избыточной энергии при возмущениях;
4) определяется взаимосвязь существенных переменных установившегося режима;
5) определяются параметры критического предельного режима сохранения устойчивости с выбором пути утяжеления режима;
6) определяется запас статической устойчивости, сравниваемый с нормируемым запасом.