## Slide 1
ЛЕКЦИЯ №02
ЛИТЕРАТУРА:
Афанасьев, А.А. Технология строительных процессов: Учеб.для вузов по спец. «Пром. и гражд. стр-во» / Под ред. Н.Н.Данилова и О.М.Терентьева. - М., Высш. шк., 1997.
Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: В 2 ч. Учеб. для строит. вузов / В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев – М.: Высш. шк., 2002.
3. Атаев С.С. Технология строительного производства: Учеб. Для вузов по спец. «Пром. И грражд. Стро-во»/ Н.Н.Данилов, Б.В.Прыкин, Т.М.Штоль и Э.В.Овчинников – М.: Стройиздат.,1984
Основные понятия строительного производства
Читать совместно с лекциями 1-го уровня:
лекция №1 «Обзорная по строительству»

## Slide 2
Вопросы:
Что такое строительное производство, что изучает строительная наука, и технология строительного производства и виды строительных работ и процессов.
Классификация строительных процессов по назначению и сложности.
Классификация строительных процессов по способу выполнения.
Рабочие операции, приемы и движения.
Строительные рабочие и организация их труда
Членение строительных объектов в пространстве.
Состав СНиП, проекта производства работ и технологической карты.
Выводы делать студенту самостоятельно.
При добавлении в лекцию собственных слайдов и текстовой части – добавляется шесть баллов.
При разработке собственной лекции – добавляется двенадцать баллов.

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРОТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 1. Общие сведения
Строительное производство – отрасль материального производства, охватывающая возведение, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, а также их разборку и передвижку.
Конечная продукция в строительстве (готовые здания и сооружения) получается в результате выполнения разнообразных производственных процессов.
Так для возведения свайного фундамента здания необходимо снять растительный слой, забить сваи, срезать их оголовки, устроить ростверк. А для бетонирования монолитного перекрытия нужно установить опалубку, заложить арматуру, подать и уплотнить бетонную смесь, снять опалубку.
2.Что изучает строительная наука?
Каждый производственный процесс отличается от другого исполнителями, орудиями и предметами труда. В строительном производстве исполнителями являются рабочие, орудиями труда – машины, инструменты и приспособления, а предметом труда – материалы, изделия и конструкции. Для осмысленного управления производственными процессами нужно знать закономерности строительного производства, изучением которых занимается строительная наука.
3.Технология строительного производства
Строительная наука состоит из ряда учебных дисциплин, одной из которых является «Технология строительного производства». Слово «технология» происходит от греческих tehne – мастерство, умение и logos – наука.
Технология строительного производства – отрасль строительной науки, занимающаяся изучением и разработкой эффективных методов выполнения производственных процессов, направленных на получение строительной продукции.

## Slide 4: Схема получения строительной продукции

## Slide 5
4. Виды строительных работ и процессов
Строительные работы и процессы. Для возведения зданий и сооружений необходимо выполнить целый комплекс работ, называемых строительно-монтажными работами. По типу применяемых материалов и изделий, а также способу выполнения строительно-монтажные работы подразделяются на отдельные виды: земляные, свайные, монтажные, каменные, кровельные, штукатурные и т.п.
Каждый вид СМР состоит из производственных процессов, выполняемых на строительной площадке и называемых строительными процессами.
5. Классификация по назначению
Основными называются процессы, в результате выполнения которых создается строительная продукция (бетонирование перекрытия, кладка кирпичных стен, монтаж лестничных маршей и
площадок).
Вспомогательные (заготовительные и подготовительные) – процессы, которые продукцию не создают, но необходимы для выполнения основных процессов (крепление стенок траншеи, устройство подмостей для кирпичной кладки).
Транспортными являются процессы по доставке материалов, изделий и конструкций на склады, к строящемуся объекту или на рабочее место.
Классификация по сложности
Простым называется строительный процесс, выполняемый одним рабочим или звеном из 2-3 рабочих одной специальности (кирпичная кладка стен).
Комплексный процесс – совокупность простых процессов, связанных единством конечной продукции и выполняемых рабочими разных специальностей (монтаж перекрытий).

## Slide 6
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
К Л А С С И Ф И К А Ц И Я П О С Т Е П Е Н И И П Р И З Н А К А М
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРИЗНАКАМ
ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
ПО СТЕПЕНИ
МЕХАНИЗАЦИИ
МНОГОФАКТОРНОСТЬ
Заготовительные
Транспортные
Подготовительные
Монтажно-укладочные
Основные Совмещенные
Простой процесс
Рабочая операция
Рабочие приемы
Рабочие движения
Рабочее место
Автоматизированный
Роботизированный
Механизированный
Полумеханизированный
Ручной
Неподвижность
Многообразие
Разнообразие
Природно -
климатические
условия
Рабочее место – пространство, в пределах которого перемещаются участвующие в процессе рабочие, приспособления, предметы и орудия труда
Классификация по способу выполнения
Ручным является процесс, выполняемый с помощью ручного (топор, пила, лопата) или механизированного инструмента (вибратор, электропила).
Механизированный процесс выполняется при помощи средств механизации (отрывка котлована экскаватором, забивка свай дизель-молотом).
Автоматизированный процесс осуществляется роботами или автоматами.

## Slide 7
Рабочие операции, приемы и движения
Строительный процесс можно расчленить на рабочие операции. Рабочая операция – элемент строительного процесса, выполняемый постоянным составом исполнителей при неизменных орудиях и предметах труда. Если рабочий поменял инструмент или материал – это значит, что он перешел на выполнение новой операции. Каждая операция состоит из рабочих приемов, которые делятся на рабочие движения.
6. Строительные рабочие и организация их труда Профессии и специальности рабочих Все строительные процессы выполняются рабочими, которые в зависимости от вида СМР различаются по профессиям (каменщики, монтажники, штукатуры). Рабочие некоторых профессий различаются по специальностям (плотник общестроительных работ и плотник-опалубщик). Разряды рабочих Так как строительные процессы имеют разную сложность (простые и комплексные), то для их выполнения требуются рабочие с разной степенью мастерства, т.е. рабочие разной квалификации. Квалификация рабочего характеризуется разрядом. В настоящее время в строительстве установлено шесть тарифных разрядов. Требования к знаниям и умению рабочих, а также правила присвоения разрядов изложены в ЕТКС.
Организация труда рабочих В основу организации труда рабочих-строителей положено расчленение строительных процессов на операции и разделение труда между соответствующими исполнителями. Следовательно, для рационального использования рабочих необходимо, чтобы сложность производимых операций соответствовала их разряду. Этим условиям отвечает звеньевая организация труда, при которой рабочие объединяются в звенья.
Звено рабочих Звено – это группа рабочих одной специальности, но разной квалификации, работающих одновременно и совместно. Звенья комплектуются таким образом, чтобы рабочие высокой квалификации выполняли более сложные операции. Состав звена 2-6 человек.

## Slide 8: Схема членения видов СМР
Рабочие
Рабочие

## Slide 9
Бригада рабочих Несколько звеньев рабочих, выполняющих один и тот же строительный процесс или вид работ, объединяются в бригаду. Бригады могут быть специализированные и комплексные. Специализированные бригады выполняют простые строительные процессы и состоят из рабочих одной профессии (бригады штукатуров или маляров). Комплексные бригады объединяют звенья рабочих разных профессий (бригада отделочников). Разновидностью комплексных бригад в строительстве являются бригады конечной продукции, выполняющие законченный цикл работ (бригада нулевого цикла). Членение строящихся объектов Для рациональной организации труда рабочих строящиеся объекты расчленяются на фронты работ (захватки), делянки и ярусы. При выполнении производственных заданий бригадам рабочих на определенный отрезок времени отводят часть объекта, называемую фронтом работ (захваткой), а звеньям, входящим в состав бригады, назначают делянки, являющиеся частью фронта работ. Часть здания по высоте, возводимая с одного рабочего места, называется ярусом.
Например, при кирпичной кладке высота яруса равна 1-1,2 м. ?????? Пространство, в пределах которого располагаются возводимая конструкция, рабочие со своими орудиями труда и необходимые материалы, называется рабочим местом.
7. Проектирование, производство и приемка работ в строительстве
Строительство зданий и сооружений осуществляется по разработанным и утвержденным проектам. Основными проектными документами на производство СМР являются:
проект организации строительства (ПОС);
проект производства работ (ППР).
ПОС, как правило, разрабатывается проектной организацией и согласовывается со строительной организацией, ведущей данное строительство.
ППР разрабатывается самой строительной организацией на основании ПОС и собственных возможностей.

## Slide 10
Состав ППР
В состав ППР входят:
календарный план производства работ;
строительный генеральный план;
график поступления на объект конструкций, изделий и материалов;
график потребности в рабочих кадрах;
график потребности в основных строительных машинах;
технологические карты на отдельные виды работ;
пояснительная записка с технико-экономическими показателями.
Состав технологической карты
В состав технологической карты входят:
область применения;
организация и технология выполнения работ;
требования к качеству;
потребность в материально-технических ресурсах;
техника безопасности;
технико-экономические показатели.
Технологическая карта – основной проектный документ, которым руководствуется строительный мастер и бригадир при производстве работ.
Строительные нормы и правила
Основным нормативным документом, регламентирующим строительство, являются строительные нормы и правила (СНиП). СНиП состоит из пяти частей:
Часть 1. Организация, управление, экономика. Часть 2. Нормы проектирования.
Часть 3. Организация, производство и приемка. Часть 4. Сметные нормы.
Часть 5. Нормы затрат материальных и трудовых ресурсов.
Прямое отношение к технологии строительного производства имеет третья часть СНиП.
В настоящее время разрабатываются технические регламенты, которые должны заменить устаревшие СНиП.

## Slide 11
Таким образом в строительстве можно выделить следующее:
1. Строительные процессы по степени сложности можно сгруппировать по степени механизации – механизированный процесс, ручной процесс, полумеханизированный процесс.
2. Общестроительные работы по способу их выполнения или применяемых и обрабатываемых материалов подразделяют – земляные, свайные, каменные, монтажные, бетонные, кровельные, отделочные.
3. Специальные работы включают монтаж систем – водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электромонтаж.
4. В состав работ по возведению подземной части или нулевого цикла входят – земляные работы, возведение фундаментов, гидроизоляционные работы.
5. При возведении зданий и сооружений выполняются комплексные работы – общестроительные работы, специальные работы, вспомогательные работы.
6. В подготовительный период осуществляется – планировка, устройство временных дорог, прокладка временных коммуникаций.
7. В состав работ по возведению надземной части здания входят – монтаж сборных строительных конструкций, монтаж панелей наружных стен, монтаж на установку оконных блоков.
8. Численность звена, специализированной бригады, комплексной бригады колеблется в пределах – 2-5, 25-30, 40-50 человек.
9. Контроль качества работ выполняют – визуальным осмотром, натурным измерением линейных размеров, испытанием конструкций разрушающими и неразрушающими методами контроля.
10. Технические средства, используемые при возведении зданий и сооружений, можно подразделить на группы – основные технические средства, вспомогательные технические средства, транспортные средства.
11. Группа рабочих, это – звено, бригада, комплексная бригада.
12. Сдельная форма оплаты труда – прямая сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.
13. Что относится к капитальному строительству – новое строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение зданий.

## Slide 12
Таким образом в строительстве можно выделить следующее:
14. В функции технического надзора входит - контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местной администрации, контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве.
15. В ходе проверки объектов государственным органом архитектурно-строительного контроля и надзора (государственным строительным инспектором) проверяется – достоверность данных, указанных в уведомлении, наличие лицензии на право осуществления соответствующих видов лицензируемой деятельности, своевременность и правильность оформления исполнительной документации.
16. Документация, предъявляемая строительной организацией – журналы работ, акты на скрытые работы, акты лабораторных испытаний.
17. Строительная продукция, это – законченные в строительстве и введенные в эксплуатацию сооружения за установленный период времени, отдельные части здания и сооружения определяемы архитектурно-планировочными решениями, объемы работ, выполненные в определенный период времени.
18. Задачи прединвестиционного этапа – подготовка и представление тендерного предложения, оценка конкурсных предложений и выбор победителя, составление проектно-сметной документации.
19. К строительной продукции относятся – гражданские здания, предприятия отраслей промышленности, транспортные сооружения.
20. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство.
21. В зависимости от места и времени проведения контроля в технологическом процессе предусматривается следующие его этапы – входной, операционный, приемочный.