## Slide 1: 3 тақырып. Электр тізбектерін есептеу әдістері. Кирхгоф заңдарын тікелей қолдану әдісі. Контурлық ток әдісі. Түйіндік потенциалдар әдісі. Балама генератор әдісі. Қабаттасу әдісі

## Slide 2: Кирхгоф заңдарының көмегімен тармақталған электр тізбегін есептеу
Кирхгоф заңдарының әдісі Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарына сәйкес құрылған теңдеулер жүйесін шешуден тұрады.
Бұл әдіс электр тізбегінің түйіндері мен контурлары үшін Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарына сәйкес теңдеулерді құрудан және тармақтардағы белгісіз токтарды және кернеулерді анықтау үшін осы теңдеулерді шешуден тұрады.
Анықталатын токтардың саны тізбек тармақтарының санына тең болады, сондықтан Кирхгофтың бірінші және екінші заңдарына сәйкес тәуелсіз теңдеулер саны да тармақтар санына тең болуы тиіс.

## Slide 3
Кирхгофтың бірінші және екінші заңдары бойынша теңдеулердің қажетті санын құрамыз:

## Slide 5: Контурлық ток әдісі.
Контур тогы - бұл тізбектің барлық тармақтарында бірдей болатын шама. Әдетте есептеулерде олар қос индекстермен белгіленеді, мысалы, I11, I22 және т.б.
Белгілі бір тармақтағы нақты ток осы тармақ кіретін контурлық токтардың алгебралық қосындысымен анықталады. Нақты токтарды табу контурлық ток әдісінің басты міндеті болып табылады.

## Slide 6: Теңдеулер жүйесін құрудың жалпы жоспары
1 - Нақты токтардың бағытын таңдау.
2 - тәуелсіз тізбектерді және олардағы контур токтарының бағытын таңдау.
3 - контурлардың өзіндік және жалпы кедергісін анықтау
4 - теңдеулерді құру және контурлық токтарды табу
5 - нақты токтарды табу

## Slide 8
1. I1 - I6 токтарының бағыттарын ерікті түрде таңдаймыз.

## Slide 9
2 Үш контур үшін І11, I22, I33 контурлық токтардың бағытын көрсетеміз. Бағытты сағат тілімен бағыттас аламыз.

## Slide 10
3. Контурлардың өзіндік кедергілерін анықтаймыз.
R11=R1+R4+R5=10+25+30= 65 Ом
R22=R2+R4+R6=15+25+35 = 75 Ом
R33=R3+R5+R6=20+30+35= 85 Ом

## Slide 11
Кейін екі контурға ортақ кедергілерді анықтаймыз.
R12=R21=R4=25 Ом
R23=R32=R6=35 Ом
R31=R13=R5=30 Ом

## Slide 12
3. Контурлы токтар әдісі бойынша теңдеулер жүйесін құрамыз

## Slide 13
Құрылған теңдеулер жүйесіне анықталған мәндерді қоямыз

## Slide 14
4. Тармақтардағы токтарды анықтаймыз

## Slide 15: Түйіндік потенциалдар әдісі

## Slide 22: Қабаттасу әдісі
Бұл әдіс тізбектің кез-келген бір элементке бірнеше көздердің әсерін әр ЭҚКң сол элементке жеке-жеке әсер ету нәтижесі ретінде қарастыруға болатындығында.

## Slide 23
Берілгені:
E1=100 B, E2=50 B; R1=4 Oм, R2=10 Oм; R3=12 Oм, r01=1Oм, r02=2 Oм.
Тізбектің барлық токтарын анықтау.

## Slide 24
Схемадағы көздердің санын анықтаймыз. Бұл схемада екі көз бар, сондықтан біз екі схеманы есептеуіміз керек.
Тізбекте тек E1 ЭҚК бар делік. (2-сурет) . Осы схема үшін E1 көзі құрған жеке токтардың бағытын көрсетеміз (І'1; I'2; I'3).
Назар аударыңыз, егер ЭҚКте (E1; E2) ішкі кедергі болса (r01; r02), онда бұл көзді алып тастағанда оның ішкі кедергісі тізбекте қалады.

## Slide 25
I '1 тогын анықтаймыз. Rэкв - тізбектің толық кедергісі.
I '2 ;I'3 токтарын анықтаймыз
Біз бірінші схема бойынша барлық жеке токтарды анықтадық

## Slide 26
Тізбекте тек E2 ЭҚК бар делік. (3-сурет) . Осы схема үшін E2 көзі құрған жеке токтардың бағытын көрсетеміз (І”1; I”2; I”3).

## Slide 27
Бірінші схеманың (2-сурет) және екінші схеманың (3-сурет) жеке токтарын алгебралық қосу арқылы бастапқы схема (1-сурет) үшін токтарды анықтаймыз.