## Slide 1: Айнымалы синусоидалы ток. Негізгі ұғымдар. Синусоидалы (күрделі) шамалардың алгебралық, тригонометриялық және экспоненциалды формалары. Күрделі жазықтықтағы синусоидалы шаманың графикалық көрінісі.

## Slide 2: Бір фазалы айнымалы ток тізбектері
Өнеркәсіпте және күнделікті өмірде қолданылатын айнымалы электр тогы уақытқа байланысты синусоидалы түрде өзгереді.
Айнымалы ток– уақыт бойынша бағытын және мәнін өзгертетін ток

## Slide 3: Айнымалы токты алу
Айнымалы ток генераторы қозғалмайтын бөлігі-статордан, және қозғалатын бөлігі – ротордан тұрады. Статор паздарына айнымалы кернеу тұдыратын орам оралады.
Ротордың магнит өрісі айлана отырып, статор орамдарын қиып өтіп, онда ЭҚК-н тұдырады.

## Slide 4
Синусоидалы ток – синусоидалы ток заңымен өзгеретін ток
i = Im Sin ( wt + φ)

## Slide 5: Синусоидалы токтың негізгі шамалары
Лездік мәндер: i (А), u (В), e (В) - I, U, E айнымалыларының кез келген t уақыт мезетіндегі мәндері
Амплитудалық (максимал) мәндері Im(А), Um(В), Em(В) – ең үлкен лездік мән
айнымалы ток жиілігі f, (Гц) – бір секундтағы периодтар саны, немесе периодтың кері шамасы

## Slide 6
Период Т, с – бір периодқа кеткен уақыт
Бұрыштық жиілік w, - ток, кернеу, ЭҚК-ң лездік мәндері өзгеретін синусқа пропорционал шама

## Slide 7
Айнымалы шаманың орташа мәні Iср(A), Uср(B), Еср(B) – шаманың мәні оң болатын жарты период үшін есептелетін шама.

## Slide 8
Әсер етуші мәндер I (A), U (B), E (B)

## Slide 9
Бастапқы фаза ϕ – уақыттың бастапқы моментіндегі (t = 0) кернеудің, ЭҚК-ң, токтың мәнін анықтайтын бұрыш.

## Slide 10
Фаза бойынша озып отыратын синусоидалы шама – оң жарты периоды бірінші басталатын синусоидалы шама.

## Slide 11
Фаза бойынша қалып отырған синусоидалық шама оң жарты периоды келесі синусоидалы шамадан кеш басталатын синусоидалық шама

## Slide 12
Фаза бойынша сәйкес келетін синусоидалық шама дегеніміз – бастапқы фазалары тең шамалар.

## Slide 13: Синусоидалы шамаларды бейнелеу әдістері
Синусоидалы ток тізбектерін сараптау барысында ток пен кернеудің шамасы мен бастапқы фазасын есептеу үшін әр түрлі белгілеу әдістері қолданылады:
Sin функциясы арқылы аналитикалық белгілеу;
Уақыт диаграммасы үлгісіндегі график түрінде;
Векторлық диаграмма үлгісіндегі график түрінде;
Комплекстік сандар арқылы аналитикалық.

## Slide 14: Sin функциясы арқылы аналитикалық белгілеу
Синусоидалық шамалар тригонометриялық функциялар көмегімен бейнеленеді:

## Slide 15: Уақыт диаграммасы үлгісіндегі график түрінде
Синусоидалы ток, кернеу және ЭҚКң лездік мәндері i(t), u(t), e(t) уақыттан тәуелді график түрінде көрсетіледі.

## Slide 16: Векторлық диаграмма үлгісіндегі график түрінде
Бір жиіліктегі синусоидалы шамалардың векторларының жиынтығы векторлық диаграмма деп аталады

## Slide 17: Комплекстік сандар арқылы аналитикалық