## Slide 1: ЖОЛДАРДЫҢ КӨЛІКТІК-ПАЙДАЛАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ, ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ

## Slide 2: ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
Параметр – жолдың, үдірістің қандай да бір негізгі қасиетін сипаттайтын шама. Мысалы, жүру бөлігінің ені, жоспардағы қисық радиусы және т.б.
Сипаттама – параметрге жақын түсінік. Заттың немесе құбылыстың сипатты, ерекше сапасының аталуы. Мысалы, жол жамылғы төсемесінің кедір-бұдырлығы.
Көрсеткіш – затты немесе құбылысты санды немесе сапасы бойынша салыстыруға болатын шама немесе баға.
Критерий – бұл, шешім таңдау кезінде бағаланатын параметрдің немесе сипаттаманың шектеулі шамасын білдіретін сандық немесе реттік көрсеткіш. Басқаша айтқанда, бұл бағалау немесе шешімнің өлшемі.

## Slide 3
Автомобиль жолдарының техникалық және техникалық эксплуатациялық қасиеттері немесе сипаттамалары (ТЭК АД немесе ТЭХ АД) – жолдың жасанды ғимарат ретінде сенімділігі мен тиімділігі және оны пайдалану кезіндегі техникалық жай-күйі.
Бұларға жататындар:
жол жамылғысының беріктілігі, тегістілігі;
жамылғы төсемесінің кедір-бұдырлығы, ілініс қасиеттері;
жер үйіндісінің орнықтылығы;
инженерлік жабдықтар мен құралдардың (жол белгілері, қоршаулар, автобус аялдамалары, жанармай құю бекеттері, мотельдер) қолжетімділігі және көрсеткіштері.
Салыстырмалы түрде, техникалық параметрлер мен сипаттамалар салыстырмалы коэффициенттер жүйесімен бағаланды - беріктілік, тегістілік, ілініс қасиеттері және т.б. коэффициенттері.

## Slide 4
Автомобиль жолының көліктік эксплуатациялық жағдайы (ТЭС АД) – тексеру және бағалау кезінде жолдың тұтыну қасиеттерін қамтамасыз ететін техникалық деңгейі (ТУ) және эксплуатациялық жағдайының (ЭС) нақты сипаттамалары мен параметрлерінің жиынтығы.
Автомобиль жолының көліктік эксплуатациялық көрсеткіштері (ТЭП АД) – көлік ғимараты және оның тұтынушылық қасиеттері ретінде жол қасиеттерінің көрсеткіштері, яғни жолды пайдаланушылар мен жол қызметтерін тұтынушыларының қажеттіліктерін қанағаттандырға қажет жолда болға тиіс қасиеттер.
ТЭП АД-ға жататындар:
жолмен қамтамасыз етілген жылдамдық, үздіксіздік;
қозғалыс қауіпсіздігі және жайлылығы;
жолдың өткізу қабілеттілігі және жолды қозғалыспен толтыру деңгейі;
рұқсат етілген осьтік жүктемелері бар автомобильдер мен автопоезддарды жалпы салмағы және габариттерімен өткізу мүмкінділігі;
эргономикалық, эстетикалық және экологиялық қасиеттері және т.б.

## Slide 5
Жолдың тұтынушылық қасиеттері – автомобиль көлігінің тиімділігі мен қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін жолдың көліктік эксплуатациядық көрсеткіштерінің жиынтығы, бұл жол пайдаланушылардың мүдделерін және қоршаған ортаға әсерін көрсетеді.
Тұтынушылық қасиеттерге жолмен қамтамасыз етілген қасиеттер жатады :
жылдамдық және үздіксіздік;
қозғалыс қауіпсіздігі мен жайлылығы;
өткізу қабілеті және қозғалыспен жүктеу деңгейі;
қозғалыс үшін рұқсат етілген осьтік жүктемелері, жалпы массасы мен габариттері бар автомобильдер мен автопоездарды өткізу қабілеті;
экологиялық қауіпсіздік, эстетикалық және басқа да қасиеттер.
Жолдың көліктік-пайдалану көрсеткіштері, ең алдымен, оның техникалық және техникалық-пайдалану сипаттамаларына байланысты.

## Slide 6
Жолдың техникалық-экономикалық көрсеткіштері (ТЭкП АД) – автомобиль көлігі және берілген жолдың бірлескен жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткіштері.
ТЭкП АД-ға жататындар:
көлік легінің орташа жылдамдығы;
автомобильдердің жұмыс өнімділігі;
жанар май шығыны және дөңгелектің тозуы;
тасымалдау өзіндік құны;
жолдағы жол-көлік оқиғаларының саны және т.б.
Жол шарттары (жағдайы) – қозғалыс жағдайына тікелей әсер ететін жолдың геометриялық параметрлері, жолдың көліктік эксплуатациялық қасиеттері, жамылғы төсемесі, орналасу элементтері және қоршаған орта жиынтығы.
Көлік ағыны – көлік торабымен реттелген көлік құралдарының қозғалысы.

## Slide 7: ЖОЛДЫҢ КӨЛІКТІК ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Автомобиль жолының және оның барлық элементтерінің жағдайларының автомобиль көліктері талаптарына сәйкес келуін бағалау үшін объективті көрсеткіштер жүйесіне ие болуы керек. Аталған жүйеде үш негізгі көрсеткіштер тобын ажыратуға болады, олар сипаттайды:
автомобиль жолының көліктік жұмысын;
жол жамылғысының көліктік эксплуатациялық жағдайын;
жолда қозғалу қауіпсіздігін.

## Slide 8
Бірінші топқа жататындар:
есептік жылдамдықты қамтамасыз ететін эксплуатациялық коэффициент;
өткізу қабілеттілігі;
жолды қозғалыспен толтыру деңгейі.
Екінші топқа жататындар:
жол жамылғысының беріктілік қорының коэффициенті;
тегістілік коэффициенті;
дөңгелектің жол бетімен ілінісу коэффициенті;
жамылғы төсемесінің ақаулылығы.
Үшінші топқа жататындар:
оқиғалар коэффициенттері:
апаттық;
қауіпсіздік.

## Slide 9
Кр.сэ.- есептелген жылдамдықты қамтамасыз ететін коэффициент – жолдың әр теліміндегі жалғыз автомобильдің ала-алатын деректі жылдамдығының Vф.max, ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006* құжаты бойынша қабылданған жылдамдық Vр-ға қатынасы
Кр.сэ. = Vф.max/Vр
Автомобиль жолының өткізу қабілеттілігі Р, авт./сағ., - уақыт бірлігі ішінде берілген жол телімі немесе жол өткізе алатын максимальды автомобильдер саны. Автомобиль жолының өткізу қабілеттілігі жолдың көлденең қимасын және геометриялық элеметтерін жобалағанда маңызды көрсеткіш болып саналады.
Жолды қозғалыспен толтыру коэффициенті z – қарастырылған жол телімінің қозғалыс қарқындылығының өткізу қабілеттілігіне қатынасы (z=N/P). Бұл көрсеткіш қозғалыс жолақтары саны және геометриялық элементтер өлшемдерін есептегенде негізгі көрсеткіштердің бірі болып саналады.

## Slide 10
Кпр. немесе Кз.пр - жол жамылғысының беріктілік көрсеткіші немесе беріктілік қоры коэффициенті – жол жамылғысы серпімділік модулінің деректі мәнінің Еф, қозғалыс жиілігі мен құрамына байланысты есептелген серпімділік модулінің қажетті мәні Етр-ке қатынасы.
Кпр = Еф/Етр.≥1
Кз.пр=[λ]/λ ≥1
Мұнда [λ]– жол жамылғысының рұқсат етілген майысу мәні;
λ – жол жамылғысының майысуының деректі мәні.
Кр- жамылғы тегістілігінің көрсеткіші немесе тегістілік коэффициенті – берілген категориялы жолға арналған тегістіліктің шекті мәнінің [Sн] деректі мәні Sф-ке қатынасы.
Кр = [S] / SФ ≥ 1.
Кс – дөңгелектің жол бетімен ілінісу коэффициенті (сырғанау коэффициенті) – ілініс коэффициентінің деректі мәнінің φФ рұқсат етілген мәніне [φн] қатынасы:
Кс= φф / [ φн] > 1.

## Slide 11
Жамылғы төсемесінің ақаулылығы деформация және беріктілік қасиеттерін анықтайды, ол бірлік ауданында бүлінулер мен деформациялардың болуымен сипатталады.
Ақау – жол және тағайындалған талаптар арасындағы барлық сәйкессіздіктер.
Ақаулық көрсеткішін есептеу әдісі қарастырылған ақаулардың санын және салмағын салыстырмалы бағалауға негізделеді, төмендегі коэффициентпен есептелінеді:
мұнда: т – үлгідегі ақаулардың жалпы саны;
di, - үлгідегі берілген түрдегі ақаулар саны;
bi – берілген түрдегі ақаулықтың көлемдік коэффициенті, %;
n – үлгі көлемі.

## Slide 12
Қозғалыс қауіпсіздігінің көрсеткіштері
И – оқиғалар коэффициентері
И =106 A/365LNn,
мұнда: А – жыл ішіндегі оқиғалар саны; L – телім ұзындығы, км; N – орташа жылдық қозғалыс қарқындылығы, авт./тәулік; n – А оқиғалар болған жылдар саны.
Кав – қорытынды апаттық коэффициент
Кит = К1К2...К17,

## Slide 13
Қауіпсіздік коэффициенті Кбез көлік құралының жолдың берілген телімінде ала алатын қозғалыс жылдамдығының ең жоғары жылдамдығының осы телімге кіру жылдамдығының максималды мәніне қатынасын білдіреді.
Кбез = υ/υвх.