## Slide 1
Земельно-хозяйственное устройство и планировка населённых мест
Территория • земельный участок • планировка • транспорт • кадастр
Лекция 1

## Slide 2
Что мы должны понять на первой лекции
Главная задача — увидеть населённое место как единую пространственную систему.
02
Территория
Почему каждый участок, улица и объект имеют функцию, ограничения и связь с соседними территориями.
Планировка
Как функциональные зоны, красные линии, кварталы и транспортная сеть формируют структуру населённого места.
Кадастр
Какие сведения позволяют юридически и пространственно идентифицировать объекты и принимать обоснованные решения.
Вопрос для размышления: что произойдёт, если дорогу спроектировать без учёта границ участков и перспективной застройки?

## Slide 3
Зачем изучать земельно-хозяйственное устройство
03
Территория как система
Земля одновременно служит пространственным базисом, природным ресурсом, объектом права и экономическим активом.
Связь дисциплин
Планировка объединяет земельный кадастр, градостроительство, геодезию, транспорт, инженерные сети и экологические требования.
Практический результат
Специалист должен уметь читать территорию, выявлять конфликты использования земли и обосновывать варианты её развития.

## Slide 4
Основные понятия и рабочие термины
04
Земельный участок
Часть земной поверхности с установленными границами, площадью, назначением и правовым режимом.
Кадастровый квартал
Территориальная единица, которая упорядочивает учёт и поиск земельных участков.
Населённое место
Поселение с территорией, застройкой, населением, объектами обслуживания и инженерной инфраструктурой.
Функциональная зона
Часть территории с преобладающим назначением и набором допустимых видов использования.
Красные линии
Границы территорий общего пользования и улично-дорожной сети в документации по планировке.
Сервитут
Ограниченное право пользования чужим земельным участком для прохода, проезда или размещения коммуникаций.

## Slide 5
Земельный фонд и уровни территориального планирования
05
1
Территория страны и региона
Политика землепользования, расселение, крупные инфраструктурные связи.
2
Муниципальное образование
Генеральное направление развития, функциональные зоны, транспортный каркас.
3
Населённый пункт и район
Планировочная структура, размещение жилья, общественных и производственных объектов.
4
Квартал и земельный участок
Границы, площадь, доступ, ограничения, разрешённое использование.
Чем ниже уровень, тем точнее становятся границы, режимы использования и проектные решения.

## Slide 6
Принципы планировки населённых мест
06
Рациональность и связность
Зоны должны быть удобно связаны между собой, транспортом и инженерными сетями.
Безопасность
Учитываются санитарные и противопожарные разрывы, видимость, доступ экстренных служб.
Экологическая устойчивость
Планировка учитывает рельеф, воду, зелёные территории и неблагоприятные процессы.
Экономичность
Компактность и очередность освоения уменьшают стоимость дорог и коммуникаций.
Доступность
Жильё, образование, услуги и транспорт должны быть доступны различным группам населения.
Адаптивность
Территория должна развиваться без разрушения уже сложившихся связей и прав землепользователей.

## Slide 7
Функциональное зонирование
Зонирование помогает согласовать совместимые функции и развести конфликтующие виды использования.
07
Жилая
дома, дворы, повседневные услуги
Общественная
образование, медицина, управление, торговля
Производственная
предприятия, склады, коммунальные объекты
Транспортная
улицы, дороги, узлы, парковки
Рекреационная
парки, набережные, спорт, отдых
Специальная
объекты с особыми санитарными и режимными требованиями

## Slide 8
Улично-дорожная сеть как транспортный каркас
08
Магистральный уровень
Обеспечивает основные транспортные связи между районами и выход к внешней дорожной сети. Здесь важны пропускная способность и непрерывность движения.
Местная сеть
Обеспечивает доступ к кварталам и участкам. Приоритет получают безопасность, комфорт пешеходов и связь с объектами обслуживания.
Земельно-кадастровый аспект
Дорога требует полосы отвода, корректных границ, доступа к участкам и учёта ограничений. Ошибка в планировке становится земельным конфликтом.
Планировка дороги начинается не с покрытия, а с понимания территории и её будущего развития.

## Slide 9
Планировочная организация кварталов и участков
09
Границы и конфигурация
Форма участка должна позволять использовать его по назначению без образования неудобных остатков.
Доступ и подъезд
Каждый участок должен иметь законный и безопасный доступ к территории общего пользования.
Инженерные сети
Коридоры коммуникаций и сервитуты учитывают до закрепления окончательных границ.
Ограничения
Санитарные, водоохранные, охранные и иные зоны влияют на допустимое использование.
Нумерация и координаты
Кадастровые сведения обеспечивают однозначную идентификацию участка.
Баланс территории
Проверяется соотношение застройки, улиц, озеленения и общественных пространств.

## Slide 10
Кадастровое обеспечение и современные технологии
10
ГИС
совмещает кадастровые, градостроительные, транспортные и природные данные
Дистанционное зондирование
помогает фиксировать изменения землепользования и застройки
Спутниковые измерения
уточняют координаты границ и объектов инфраструктуры
3D-моделирование
позволяет оценить рельеф, застройку и пространственные ограничения
Цифровые карты
обеспечивают совместную работу разных специалистов и обновление данных
Технология полезна только тогда, когда данные актуальны, сопоставимы и правильно интерпретированы.

## Slide 11
Практический пример: новый жилой район
Исходная ситуация: свободная территория у существующей дороги, рядом водоток и промышленная зона.
11
1
Собрать данные
границы, рельеф, права, ограничения, транспорт
2
Выявить конфликты
санитарная зона, подтопление, пересечения сетей
3
Сформировать структуру
жилые кварталы, центр обслуживания, зелёный каркас
4
Спроектировать связи
магистраль, местные улицы, пешеходные маршруты
5
Образовать участки
границы, доступ, площади, сервитуты, кадастровый учёт
Результат: планировочное решение, которое можно обосновать пространственно, технически и юридически.

## Slide 12
Логика работы специалиста
12
Исходные данные
карты, реестры, съёмка, обследование
Анализ
потребности, связи, ограничения, риски
Варианты
несколько схем использования и развития
Оценка
безопасность, стоимость, доступность, воздействие
Проектное решение
планировочная структура и границы
Реализация и контроль
учёт, строительство, мониторинг изменений

## Slide 13
Типичные ошибки и их последствия
13
Ошибка
Практическое последствие
Проектирование без актуальных границ
наложения, споры, невозможность оформить участок
Улица без достаточной полосы отвода
сужение проезжей части, отсутствие тротуаров и сетей
Несовместимые функции рядом
шум, санитарные конфликты, снижение качества среды
Игнорирование рельефа и воды
подтопление, дорогой водоотвод, разрушение покрытий
Нет резервов для развития
дорогая реконструкция и изъятие освоенных земель

## Slide 14
Термин | Краткое объяснение
Земельный участок | часть земли с установленными границами и учётными характеристиками.
Землепользование | использование земли в соответствии с правом, назначением и установленными требованиями.
Функциональная зона | часть территории, для которой определена основная планируемая функция.
Планировочная структура | система центров, зон, улиц, общественных пространств и связей.
Генеральный план | документ долгосрочного пространственного развития населённого пункта.
Проект детальной планировки | документ, уточняющий организацию и параметры конкретной территории.
Красные линии | границы территорий общего пользования и планируемых элементов улично-дорожной сети.
Сервитут | право ограниченного пользования чужим земельным участком в установленных целях.
Зона с особыми условиями использования | территория, где действуют специальные ограничения для защиты людей, природы или объектов.
Баланс территории | распределение общей площади между видами использования.
ГИС | система хранения, анализа и отображения пространственных данных.
Мониторинг земель | наблюдение за состоянием и использованием земель для выявления изменений.
Краткий словарь терминов

## Slide 15
Итоги первой лекции
14
Населённое место — это система взаимосвязанных земельных, транспортных, инженерных и социальных элементов.
• Планировочное решение должно учитывать границы, права, функции и ограничения территории.
• Улично-дорожная сеть формирует доступность и во многом определяет структуру землепользования.
• Кадастровые данные связывают пространственное решение с юридической реальностью.
• Хороший проект начинается с анализа и сравнения вариантов, а завершается контролем реализации.
Вопрос для обсуждения: где в вашем городе планировка территории конфликтует с транспортом или землепользованием?