## Slide 1
3-ДӘРІС
Елді мекендерді аумақтық
ұйымдастыру
Аумақтың жоспарлау құрылымы

## Slide 2
02
Дәрістің мақсаты мен нәтижелері
Аумақты
түсіну
Құрылымды
талдау
Шешімді
негіздеу
• жоспарлау құрылымының элементтерін анықтайды
• ықшам, сызықтық, радиалды және торлы үлгілерді салыстырады
• табиғи қаңқа, көшелер мен функционалдық аймақтардың байланысын түсінеді
• жер телімін талдауда бас жоспар мен ЕЖЖ қолданады
2

## Slide 3
03
Аумақтық ұйымдастыру ұғымы
АУМАҚ
Халық
қоныстану және тығыздық
Функциялар
тұрғын үй, еңбек, қызметтер
Байланыстар
көлік және желілер
Шектеулер
табиғи және құқықтық
Аумақтық ұйымдастыру — функциялар, халық, байланыстар мен шектеулердің кеңістікте өзара орналасуы
3

## Slide 4
04
Жоспарлау деңгейлерінің иерархиясы
Әр деңгей алдыңғы деңгейдің шешімдерін нақтылайды
Қоныстану жүйесі
қала және оған жақын елді мекендер
Елді мекен
жалпықалалық қаңқа және даму бағыттары
Жоспарлау ауданы
орталықтары мен байланыстары бар қаланың ірі бөлігі
Шағын аудан
тұрғын үй, қызмет көрсету, көшелер және қоғамдық кеңістіктер
Жер телімі
шекара, нысаналы мақсат, қолжетімділік және шектеулер
4

## Slide 5
05
Қала жоспарын қалыптастыратын факторлар
Табиғи
жер бедері, өзендер, климат, топырақ
Тарихи
қалыптасқан орталық пен құрылыс
Әлеуметтік
халық саны, өмір салты, қолжетімділік
Экономикалық
жұмыс орындары, игеру құны
Көліктік
магистральдар, көпірлер, қоғамдық көлік
Экологиялық
ластану, қауіптер, жасыл қаңқа
5

## Slide 6
06
Жоспарлау құрылымы: қаңқа және мата
ҚАҢҚА
• қоғамдық орталықтар — түйіндер
• магистральдар — осьтер
• өзендер мен жасыл дәліздер
• инженерлік коммуникациялар
МАТА
• орамдар мен шағынаудандар
• жер телімдері
• құрылыс пен аула кеңістіктері
• жергілікті өтпелер
6

## Slide 7
07
Жоспарлау құрылымының негізгі түрлері
Ықшам
қысқа байланыстар, желілердің үнемділігі
орталықтың шамадан тыс жүктелуі
Сызықтық
өзен немесе магистраль бойымен даму
ұзақ бойлық байланыстар
Радиалды-сақиналы
орталықпен жақсы байланыс
орталық пен радиустарға жүктеме
Тікбұрышты тор
айқындық, орамдарды бөлу қолайлылығы
жер бедерін әрдайым ескермейді
Бөлшектенген
табиғи кедергілерге бейімделу
бөліктер арасындағы қымбат байланыстар
Артықшылығы
Шектеуі
7

## Slide 8
Қаланың жоспарлау құрылымының негізгі түрлері
Шартты сызбалар: сызықтар негізгі көліктік-жоспарлау байланыстарын көрсетеді
1. Сызықтық құрылым
(кейде қате түрде «тік құрылым» деп атайды)
Қала бір негізгі осьтің бойымен дамиды: өзен, жол немесе аңғар бойымен.
Артықшылығы: даму бағыты айқын.
Кемшілігі: бойлық байланыстар ұзақ.
2. Радиалды құрылым
ОРТАЛЫҚ
Негізгі көшелер орталықтан радиустар бойынша таралады.
Артықшылығы: орталықпен тікелей байланыс.
Кемшілігі: орталыққа түсетін жүктеме жоғары.
3. Радиалды-сақиналы құрылым
ОРТАЛЫҚ
Радиалды бағыттарды сақиналы магистральдар байланыстырады.
Артықшылығы: орталықты айналып өтуге болады.
Кемшілігі: көлік жүйесі күрделі және қымбат.
Notes: Сызықтық құрылым бір негізгі жоспарлау осінің бойында қалыптасады. Мұндай ось өзен, аңғар, автомобиль немесе теміржол болуы мүмкін. Радиалды құрылымда негізгі көшелер қаланың орталығынан сәуле тәрізді таралады. Радиалды-сақиналы құрылымда радиалды көшелерді сақиналы магистральдар байланыстырады, сондықтан аудандар арасында орталыққа кірмей қозғалу мүмкіндігі пайда болады. Нақты қалаларда көбінесе аралас құрылым кездеседі. Өскеменде Ертіс пен Үлбі өзендерінің бойындағы сызықтық бағыттар қоғамдық орталыққа апаратын радиалды байланыстармен ұштасады.

## Slide 9
08
Функционалдық аймақтарға бөлу қалалық үдерістерді ұйымдастырады
Тұрғын
тұрғын үй және күнделікті қызмет көрсету
Қоғамдық-іскерлік
басқару, сауда, білім беру, мәдениет
Өндірістік
кәсіпорындар және коммуналдық-қойма нысандары
Рекреациялық
саябақтар, жағалаулар, демалыс
Көліктік және инженерлік
көшелер, станциялар, желілер мен құрылыстар
Арнайы мақсаттағы
ерекше режимдегі нысандар
8

## Slide 10
09
Қоғамдық орталықтар мен қызмет көрсету жүйесі
Жалпықалалық орталық
Аудандық орталық
Аудандық орталық
Күнделікті қызметтер
Күнделікті қызметтер
Күнделікті қызметтер
Орталық деңгейі жоғарылаған сайын қызмет көрсету аумағы кеңейіп, нысандар сирек орналасады
9

## Slide 11
10
Көше-жол желісі — кеңістіктік қаңқа
Жалпықалалық маңызы бар магистраль
қаланың ірі бөліктерін байланыстырады
Аудандық маңызы бар магистраль
аудандар мен орталықтарды байланыстырады
Жергілікті маңызы бар көше
орамдар мен нысандарға қолжетімділік
Өтпе жол
жер теліміне тікелей кіру
Кадастрлық сұрақ: жер теліміне заңды және физикалық тұрғыдан қолжетімді жол бар ма?
10

## Slide 12
11
Жасыл-көк қаңқа және экологиялық тұрақтылық
Жағалаулар
Саябақтар
Жасыл дәліздер
Қорғаныш екпелері
Байланысқан жүйе оқшау жасыл аумақтарға қарағанда тиімді
11

## Slide 13
12
Жоспарлау шектеулері — құрылымның бөлігі
Қызыл сызықтар
жалпы пайдаланылатын аумақтардың шекарасы
Су қорғау аймақтары
су нысандары бойындағы ерекше режим
Санитариялық-қорғау аймақтары
әсер ету көзі мен тұрғын аймақ арасындағы аралық
Желілердің қорғау аймақтары
коммуникациялар маңындағы пайдалану шарттары
Табиғи және техногендік қауіп аймақтары
қауіпсіздік талаптарына байланысты шектеулер
12

## Slide 14
13
Құжаттар: қала моделінен жер телімі шекарасына дейін
БАС ЖОСПАР
ЕГЖЕЙ-ТЕГЖЕЙЛІ
ЖОСПАРЛАУ ЖОБАСЫ
ЖЕР ТЕЛІМІ
даму бағыттары
функционалдық аймақтар
магистральдық қаңқа
қызыл сызықтар
орамдар мен нысандар
инженерлік дәліздер
шекара мен аудан
нысаналы мақсат
құқықтар мен шектеулер
Төменгі деңгейдегі шешім бекітілген қала құрылысы құжаттамасына сәйкес болуы тиіс
13

## Slide 15
14
Өскемен: жоспарлау құрылымының факторлары
Ертіс пен Үлбі
су осьтері, жайылмалар және көпірлер
Жер бедері мен таулы орта
даму бағыттарын шектеу
Өндірістік аумақтар
жұмыс орындары және санитариялық аралықтар
Көлік жолдары
қала бөліктерінің байланыстылығы
Қалыптасқан құрылыс
орамдар мен желілердің тұрақтылығы
14

## Slide 16
15
Тапсырма: жаңа тұрғын ауданды қайда орналастыру керек?
А
өзен маңында, бірақ су қорғау аймағында
Б
өндіріс пен қолданыстағы желілерге жақын
В
қала шегінен тыс, көліксіз аумақта
Г
даму аймағында, магистраль мен қызмет көрсету орталығына жақын
4 минуттық тапсырма: нұсқаны таңдап, кемінде 5 тексеруді атаңыз
15

## Slide 17
16
Дәріс қорытындысы
Табиғи
негіз
Жоспарлау
қаңқасы
Функционалдық
аймақтар
Аудандар мен
телімдер
Тұрақты
пайдалану
Жоспарлау құрылымы аумақты, функцияларды, көлікті, экологияны және жер телімдерін біртұтас жүйеге біріктіреді
Бақылау сұрағы: құрылымның қай элементтері тұрақты, ал қайсысы тезірек өзгереді?
16