## Slide 1
САОСП
Лекция №13
Проектирование складских помещений

## Slide 2
Вопросы:
1.Организация приобъектных складов.

## Slide 3
1.Организация приобъектных складов.
1.1 Назначение и последовательность проектирования.
Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Объем складского хозяйства зависит от вида, масштаба и методов строительства, в том числе от способов снабжения.
Размещение приобъектных складов должно производиться с учетом расположения подъездных дорог и подъездов от основных транспортных магистралей к местам приемки и выгрузки материалов.
Приобъектные склады сборных элементов, укрупненных конструкцией, материалов, полуфабрикатов и др. должны находиться в зоне действия крана.
Ширина механизированного приобъектного склада устанавливается в зависимости от параметров погрузо-разгрузочных машин и обычно не превышает 10 м.
Ширина склада укрупнительной сборки конструкций, обслуживаемого башенным краном, не должна превышать полезного вылета стрелы крана по одну и другую сторону (при размещении склада с двух сторон относительно башенного крана).Основные требования к проектированию складского хозяйства

## Slide 4
Классификация складов.
Склады различают в зависимости от назначения, принадлежности и места расположения.
Базисные склады (центральные базы материально-технического снабжения), обслуживающие несколько строительно-монтажных организаций, предназначены для приемки и хранения материалов и изделий, которые в последующем направляются на участковые и приобъектные склады, а также в цехи для переработки и комплектации.
Участковые склады предназначены для нужд определенного общестроительного или специализированного участка.
Приобъектные склады устраивают на строительной площадке; они состоят из открытых складских площадок в зоне действия монтажного механизма и небольших кладовых для закрытого хранения.
Приобъектные склады сборных элементов, укрупненных конструкцией, материалов, полуфабрикатов и др. должны находиться в зоне действия крана. Ширина механизированного приобъектного склада устанавливается в зависимости от параметров погрузо-разгрузочных машин и обычно не превышает 10 м. Ширина склада укрупнительной сборки конструкций, обслуживаемого башенным краном, не должна превышать полезного вылета стрелы крана по одну и другую сторону (при размещении склада с двух сторон относительно башенного крана).
Склады производственных предприятий организуют для хранения необходимого им сырья, вспомогательных материалов и выпускаемой готовой продукции.

## Slide 5
Перевалочные склады создаются на железнодорожных станциях или пристанях в тех случаях, когда к строительным объектам не подведены железнодорожные пути и с этих складов грузы доставляют к месту назначения автомобильным транспортом.
По условиям хранения различают склады открытые, полузакрытые, закрытые и специальные.
Открытые склады предназначаются для хранения материалов, не требующих защиты от атмосферных воздействий (бетонных железобетонных конструкций, кирпича, керамических труб и т. Д.).
Полузакрытые склады (навесы) сооружают для материалов, не изменяющих своих свойств от перемены температур и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков (деревянных конструкций и деталей, толя, рубероида, шифера и др.).
Закрытые склады служат для хранения материалов дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей, спецодежды и др.). Их сооружают надземными и подземными, одноэтажными и многоэтажными, отапливаемыми и неотапливаемыми.
Специальные склады служат для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), взрывчатых веществ (ВВ), химических материалов и т. п.
Универсальные склады предназначены для хранения различных видов материалов, а специализированные – для определенных видов материалов; это, в частности, резервуары, бункера, силосы. В зависимости от степени мобильности и конструктивных решений различают временные складские помещения сборно-разборные, контейнерные и передвижные.

## Slide 6
Определение производственных запасов.
Для определения размеров складов необходимо вначале выявить объем материалов, деталей и конструкций, который должен храниться на складе. Запас должен обеспечить бесперебойное снабжение строительных работ, и чем он больше, тем надежнее гарантирован ритмичный ход работ.
Запас должен быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения работ.
Следует различать виды производственных запасов: подготовительный, текущий, страховой и сезонный.
Подготовительный запас создает возможность своевременного начала работ. Время, отведенное для его осуществления, предназначается для выполнения необходимых операций по выгрузке материалов, количественной и качественной приемке, подготовке к использованию и доставке к месту непосредственного потребления.
В нормах подготовительного запаса учитывают также время на комплектацию материалов, конструкций и деталей на строительных площадках.
Текущий запас равен потребности в том или ином ресурсе в период между двумя смежными поставками. В идеальном случае текущий запас вполне достаточен для обеспечения производства работ. Однако учитывая возможные срывы в работе поставщика и транспортной организации, в расчет вводят страховой запас.

## Slide 7
Страховой (гарантийный) запас – это часть производственного запаса, предназначенная для обеспечения бесперебойного процесса производства в случае полного использования других частей запаса. Страховой запас призван сгладить, компенсировать неравномерность пополнения текущего запаса. Страховой запас создается также в небольшом объеме при сборке зданий «с колес», что предотвращает срыв графика в целом при кратковременном нарушении работы транспорта.
Величина страхового запаса зависит от вида транспорта, грузоподьемности транспортной единицы, расстояния перевозки, сезонных условий работы транспорта и ряда других условий.
Сезонный запас создают для материалов, завозимых на объекты в навигационные периоды, при поставке леса сплавом, в сезонно доступных местах (болотах и т.п.) и других необходимых случаях. Величину сезонного запаса Тсез определяют путем умножения среднесуточной потребности в данном виде материала на число дней перерыва. Максимальной величины сезонный запас достигает к моменту окончания периода завоза, и он должен быть достаточен до начала нового завоза.
В открытых складах при складировании изделий, конструкций и полуфабрикатов необходимо предусматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м, при этом поперечные проходы устраивать через каждые 25 – 30 м.
Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям (в зависимости от направления господствующих ветров) и не ближе чем в 20 м от них.
Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м. Расположение изделий и конструкций (в случае невозможности ведения монтажа с транспортных средств) должно соответствовать технологической последовательности монтажа.

## Slide 8
Проектирование складов следует вести в такой последовательности:
определить необходимые запасы хранимых ресурсов;
выбрать метод хранения (открытое, закрытое и др.);
рассчитать площади по видам хранения;
выбрать тип склада;
разместить и привязать склады на площадке;
произвести размещение сборных конструкций на открытых складах.
На стадии ПОС норматив производственных запасов материалов, подлежащих хранению на складах Рскл рассчитывают умножением среднесуточной потребности в нормируемом виде материалов (Робщ /Т) на установленную для этого вида материалов норму запаса в днях и определяют по формуме:
Рскл = (Робщ /Т).Тн .К1 .К2 ,
где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, необходимых для выполнения плана строительства на расчетный период; Т – продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн; Тн – норма запаса материалов, дн; К 1 – коэффициент неравномерности потребления материалов на склады, рассчитываемый по конкретным условиям снабжения (для водного транспорта - 1,2, железнодорожного и автомобильного – 1,1; К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления материала в течение расчетного периода.

## Slide 9
На стадии ППР запас хранения для конкретного объекта определяют исходя из принятого темпа работ в размере потребности на определенную конструктивно-технологическую часть зданий (захватку, участок).
В жилищном строительстве это этаж или этаж-секция; в промышленном – пролет, ярус, этаж и т.д.
При монтаже с транспортных средств складируют лишь мелкоразмерные изделия, ограждающие металлоконструкции и вспомогательные материалы.
Из технологических соображений их запас принимают равным или кратным потребности на захватку с учетом грузоподьемности транспорта.
При рабочем проектировании для более детальных расчетов по отдельным материалам можно пользоваться дифференцированными и интегральными графиками поступления, расхода и запаса материалов.
Расчет складов.
Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его количества.
Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосредственно под хранящимися материалами; вспомогательной площади приемочных и отпускных площадок; проездов, проходов и служебных помещений (в больших складах).
Метод расчета временных складов зависит от стадии проектирования.

## Slide 10
На стадии ПОС площадки складов определяют по «Расчетным показателям для составления проектов организации строительства»(ч. 1).
Для основных материалов и изделий расчет полезной площади склада Sтр производят по удельным нагрузкам:
Sтр =Рскл .q
где Рскл – расчетный запас материала в натуральных измерителях;
q – норма складирования на 1 м2 пола склада с учетом проездов и проходов, принятая по расчетным нормативам.
Для прочих материалов расчет ведут на 1 млн. руб. годового объема СМР по формуле:
Sтр = Sн .С.К
где Sн – нормативная площадь, м2 /млн. руб. стоимости СМР;
С – годовой объем СМР, млн. руб.(по графику строительства);
К – коэффициент для приведения сметной стоимости строительно-монтажных работ к сметной стоимости строительства в районе с территориальным коэффициентом 1, принимают по расчетным нормативам в пределах 1…1,65.

## Slide 11
Таблица
Расчетная площадь склада на единицу измерения с учетом проходов и проездов.
1.Закрытые склады.
Отапливаемые:
Химикаты, краски, олифа, паркет, москательные материалы, спецодежда, постель
ные принадлежности, обувь, канцелярские принадлежности, м2 /млн.руб. 24
неотапливаемые:
цемент, м2 /млн. руб. 9,1
цемент в мешках, м2 /т 1
гипс, м2 /млн.руб. 7,6
известь, м2 /млн.руб. 4,5
войлок, пакля, минеральная вата, термоизоляционные материалы, гипсовые изделия, сухая штукатурка, клей, асбестовые листы, фанера, электроустановочные провода,
тросы, сталь кровельная, инструмент, гвозди, метизы, скобяные изделия, м2 /млн.
руб 29
2. Навесы
Сталь арматурная, м2 /млн.руб. 2,3
Рубероид, толь, гидроизоляционные материалы, плитки облицовочные и метлахские, асбестоцементные плиты, гипсовые перегородки, м2 /млн.руб. 48
Столярные и плотничные изделия, м2 /млн.руб. 13
Битумная мастика, м2 /млн.руб. 13

## Slide 12
3.Склады огнеопасные материалов
Центральный склад горючих материалов (при 30-дневном запасе хранения), м2 /млн.руб.:
бензин 9,1
дизельное топливо 7,6
керосин 1,5
Центральный склад масел и других огнеопасных материалов, м2 /млн.руб. 1,5
Открытые складские площадки
Сталь-прокат и сталь сортовая, м2 /т 1,8-1,2
Лес, м2 /м3 :
круглый 1,5-1,3
пиленый 1,7-1,2
Кирпич строительный, м2 /тыс.шт. 2,5
Камень бутовый и булыжный в механизированных складах**, м2 /м3 0,7-0,5
Щебень, гравий и песок в механизированных складах*, м2 /м3 0,5-0,3
* На 1 млн. руб. СМР в ценах 1984 г.
** При хранении в немеханизированных складах площадь удваивается.

## Slide 13
Шлак, м2 /м3 1,1-0,8
Трубы:
стальные, м2 /т 2,1-1,7
чугунные, м2 /т 2,5-1,4
железобетонные, м2 /м 5,5-4,1
Кабель, м2 /т 5,5-4,1
Опалубка, м2 /м 0,2-0,07
Арматура, м2 /т 1,4-1,2
Сборный железобетон, м2 /м3 :
фундаменты 1,7-1
колонны 2
плиты перекрытия 2
плиты покрытия 4,1-3,3
фермы 4,1-2,8
балки покрытия 5
Фундаментные и подкрановые балки, лестничные площадки, марши, плиты балконные, перемычки, санитарно-технические блоки, м2 /м3 3,2-2,5
Блоки бетонные стеновые, м2 /м 1
Шлакобетонные камни, м2 /тыс.шт. 2,8
Утеплитель плитный, м2 /тыс.шт . 4,1-2,1
Металлоконструкции, м2 /т 3

## Slide 14
Навесы
Подьемно-транспортное и производственно-технологическое оборудование, м2 /млн.руб. 15
Для более точного подсчета - оборудование, м2 /т:
тяжелое 0,7-0,8
среднее 1,3-1,5
легкое 2,5-2,8
6. Закрытые неотапливаемые склады
Противопожарное оборудование, строительный инвентарь, тара металлическая, м2 /млн.руб. 6
Станки в запасе, запасные части к стройоборудованию, приборы и прочее, м2 /млн.руб. 10
Пример расчета площадей для приобъектного склада открытого типа на стадии разработки ПОС приведен в таблице выше. Продолжительность Т потребления принимают по данным календарного плана или составленного на его основе графика потребности в материалах. Общую потребность Робщ в том или ином ресурсе устанавливают проектными данными.
Суточную потребность определяют делением общей потребности на продолжительность выполнения работы, на которую расходуется данный ресурс.
Коэффициенты неравномерности поступления и потребления приняты в соответствии с приведенными выше рекомендациями исходя из того, что материалы завозят автотранспортом на расстояние до 50 км.

## Slide 15
Расчетный запас определяют произведением нормы запаса Тн на коэффициенты К1 и К 2 неравномерности поступления и потребления материалов. Площадь склада вычисляют исходя из норматива q складирования на 1 м2 склада и потребности Рскл в одновременном складировании ресурса.
Последняя графа таблицы показывает, какую фактическую площадь можно отвести для данного материала, исходя из наличия складских площадей, определяемого по СГП. При разработке объектного СГП эти данные уточняют а выполняют детальную раскладку конструкций.
Наимено- вание товаров и изделий | Продол-житель- ность потреб-ления, дн | потребность |  | Коэффициенты |  | Запас материа- лов |  | Рас- Чет- ный за- пас мате- риалов* | Площадь склада |  | Факти- ческая складс- кая пло- щадь
 |  | Общая на расчет- ный период | Су- точ- ная | Поступ- ления матери- алов | Потреб- ления матери- алов | Нор- ма | Рас- чет- ный |  | Нор- ма | Рас- чет- ная | 
 | Т | Робщ | Робщ/Т | К1 | К2 | Тн | ТнК1К2 | Рскл | q | Sp | 
 |  |  | Гр3/гр2 |  |  |  | Гр7* гр5*гр6 | Гр4* гр8 |  | Гр9 *гр10 | 
Сборные железо-бетонные конст- рукции Стальные конструк- ции Кирпич Щебень, гравий Трубы чугунные | 116 116 20 123 100 | 6970 м3 243 т 120т.шт. 3700м3 130 т | 60м3 2т 6т.шт. 30м3 1,3 т | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 | 5 8 5 5 12 | 7,2 11,4 7,2 7,2 17,2 | 432 м2 22,8 т 43,2т.шт 216м3 22,3т | 1 3,3 2,5 0,7 2,0 | 432 75 108 151 45 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | 1570 | 1700

## Slide 16
На стадии ППР площади приобъектных открытых складов рассчитывают исходя из фактических размеров складируемых ресурсов и количества нормативной удельной нагрузки на основании склада с соблюдением правил безопасности и противопожарных требований.
Для проверочных расчетов ниже приведены коэффициенты использования площади склада, характеризующие отношение полезной площади склада к общей (таблица ниже).
Таблица
Коэффициенты использования площади складов, Кп
Закрытый: универсальный, оборудованный стеллажами с проходами между рядами (при главном проходе шириной 2,5-3 м) 0,25-0,4
отапливаемый 0,6-0,7
неотапливаемый 0,5-0,7
при штабельном хранении материалов 0,4-0,6
Открытый для хранения:
лесоматериалов 0,4-0,5
металла 0,5-0,6
нерудных строительных материалов 0,6-0,7
Навесной 0,5-0,6
Общую площадь склада Sтр (м2 ) определяют по формуле
Sтр =∑Кn .S
Где Kп - коэффициент, учитывающий проезды, проходы и вспомогательные помещения (при открытом хранении материалов навалом Кп =1,15-1,25, в штабелях – 1,2-1,3, в закромах и бункерах – 1,3-1,4, для универсальных складов – 1,5-1,7); S – фактическая площадь складируемого ресурса.

## Slide 17
Устройство открытых приобъектных складов.
Открытые склады на строительной площадке располагают в зоне действия монтажного крана, обслуживающего объект. Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим уклоном (в пределах 2-5о ) для водоотвода. На недренирующих грунтах помимо планировки следует сделать небольшую подсыпку из щебня или песка (5-10 см).
При необходимости производят поверхностное уплотнение.
Участки складской площадки, куда материалы разгружают непосредственно с транспорта (раствор, песок и т.п.), должны выполняться в той же конструкции, что временные дороги.
Привязку складов производят, как правило, без устройства дополнительных дорог – вдоль запроектированных, предусмотрев их местное уширение.
Навесы для хранения массовых и тяжелых материалов и оборудования следует размещать в зоне действия монтажного механизма или в непосредственной близости, что обеспечивает бесперегрузочную доставку в рабочую зону.
К отдельно стоящим складам подводят временные дороги.
При проектировании объектного СГП недостаточно определить габариты складской площадки в зоне действия механизма, следует показать на ней раскладку сборных конструкций по типам и маркам, обозначить места, отведенные под те или иные материалы, тару, оснастку и инвентарь.

## Slide 18
При размещении сборных элементов и материалов на открытом складе в зоне монтажного механизма необходимо обеспечить наибольшую производительность работы крана за счет сокращения перемещений вдоль фронта работ и уменьшений углов поворота стрелы при подаче груза со склада (транспорта) к месту установки.
Для этого одноименные конструкции, детали и материалы следует складировать по захваткам, равномерно или в нескольких местах по длине здания.
Штабеля с тяжелыми массовыми элементами (материалами) следует размещать ближе к конструкциям с наиболее легкими и немассовыми элементами – в глубине склада. Не допустимо складировать в одном штабеле разнотипные элементы.
На СГП обозначают места хранения оснастки, приема раствора, площадки для разгрузки транспорта.
При монтаже с транспортных средств с помощью стреловых кранов элементы подвозят непосредственно к месту установки.
В плане надо показать путь движения транспорта и места разгрузок с расчетом , чтобы разгрузка и подача деталей на монтаж происходила по возможности без изменения вылета стрелы.

## Slide 19
Склады временного хранения материала расположенные за опасной зоной строительства
Расположение приобъектных площадок складирования

## Slide 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!