## Slide 1
ЛЕКЦИЯ 2
Земельные ресурсы
населённых мест
Рациональное использование. Нормативно-правовая и градостроительная документация
Notes: Откройте лекцию вопросом: почему участок нельзя оценивать только по площади и зарегистрированному праву? Объясните, что участок одновременно включён в правовую, градостроительную, экологическую и инфраструктурную системы. Иллюстрация условно показывает характер Усть-Каменогорска: город, реки и горное окружение.

## Slide 2
От участка к системе города
Земельный участок
Квартал и район
Населённый пункт
• различать категорию земли, целевое назначение и функциональную зону
• читать логику генерального плана
• проверять ограничения и конфликты использования
• обосновывать предварительное кадастровое решение
Notes: Схема показывает смену масштаба: сведения об участке нельзя анализировать отдельно от квартала и всего населённого пункта. Свяжите этот слайд с первой вводной лекцией.

## Slide 3
Земля населённого пункта выполняет несколько ролей
ЗЕМЛЯ
Природный
ресурс
Пространство
для жизни
Недвижимость
и право
Объект учёта
и управления
Рациональное решение учитывает все роли одновременно

## Slide 4
Что должен знать специалист о земельном участке
Право
собственность, землепользование, сервитуты
Геометрия
координаты, площадь, границы, смежества
Назначение
целевое и фактическое использование
Планирование
функциональная зона, красные линии
Инфраструктура
дорога, сети, мощности
Ограничения
охранные, санитарные и водоохранные зоны

## Slide 5
Три понятия, которые нельзя смешивать
Категория земель
Целевое назначение участка
Функциональная зона
Правовой режим большой группы земель
Юридически закреплённая цель использования конкретного участка
Планировочное назначение территории в градостроительном проекте
Решение допустимо, когда характеристики согласованы
Пример: участок может иметь назначение «производственная база», а проект развития территории предусматривает общественно-деловую функцию. Требуется правовая и градостроительная процедура согласования.

## Slide 6
Рациональное использование: шесть проверок
1
Право
соответствует ли использование правам и назначению?
2
Градостроительство
согласуется ли участок с генпланом?
3
Экология
учтены ли загрязнение и природные риски?
4
Общество
сохраняются ли доступность и общественные интересы?
5
Инфраструктура
есть ли дорога и инженерные мощности?
6
Экономика
соизмеримы ли эффект и затраты?

## Slide 7
Нормативная основа Республики Казахстан
Конституция РК
основы собственности и публичного управления
Земельный кодекс РК
права, категории, предоставление, кадастр и охрана земель
Строительный кодекс РК, 2026
пространственное планирование и градостроительные проекты
Специальные кодексы и требования
экология, вода, лес, санитарные и иные ограничения
Правила и местные решения
процедуры и конкретизация решений для территории

## Slide 8
Правовой акт и градостроительный документ отвечают на разные вопросы
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
Что разрешено?
Кто принимает решение?
Какова процедура?
Какие требования обязательны?
Где размещается объект?
Какая функция территории?
Где проходят дороги и сети?
Как развивается территория?
Законное решение появляется после совместной проверки

## Slide 9
Иерархия градостроительной документации
Территориальное развитие страны и региона
Генеральный план населённого пункта
Проект детальной планировки
Участок и объект строительства
масштаб уменьшается, детализация растёт

## Slide 10
Генеральный план задаёт модель развития города
Жилая
Общественная
Производственная
Рекреационная
Генплан показывает:
• границу города и направления роста
• функциональные зоны
• магистральные дороги
• инженерную и социальную инфраструктуру
• природно-экологический каркас
• территории резерва и этапность освоения

## Slide 11
ПДП переводит стратегию на уровень квартала
ПДП уточняет:
• красные линии и проезды
• границы планировочных элементов
• размещение объектов обслуживания
• инженерные коридоры
• плотность и другие показатели
• возможность образования участков

## Slide 12
Два кадастра дополняют друг друга
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КАДАСТР
ЕДИНАЯ
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ОСНОВА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КАДАСТР
границы • площадь • права
назначение • стоимость
координаты • карта • ГИС
зоны • красные линии
сети • градостроительные проекты
Совместный анализ выявляет конфликт до принятия решения

## Slide 13
Алгоритм проверки участка
Рабочая последовательность кадастрового специалиста
1
Идентификация
2
Права и обременения
3
Назначение и факт
4
Генплан и ПДП
5
Специальные зоны
6
Доступ и сети
7
Конфликты
8
Варианты решения
Вывод содержит основание, выявленные ограничения и необходимые согласования

## Slide 14
Рациональное использование участка возникает на пересечении четырёх условий
ЗАКОННО
ПЛАНИРОВОЧНО
СОГЛАСОВАНО
БЕЗОПАСНО
ОБЕСПЕЧЕНО
ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Проверяйте участок вместе с территорией и актуальными документами
Контрольный вопрос: почему зарегистрированное право не гарантирует допустимость любого строительства?