## Slide 1
ЛЕКЦИЯ 3
Территориальная организация
населённых мест
Планировочная структура территории

## Slide 2
02
Цель и результаты лекции
Понять
территорию
Прочитать
структуру
Обосновать
решение
• определять элементы планировочной структуры
• сравнивать компактную, линейную, радиальную и сетчатую модели
• видеть связь природного каркаса, улиц и функциональных зон
• использовать генплан и ПДП при анализе участка
2

## Slide 3
03
Что такое территориальная организация
ТЕРРИТОРИЯ
Население
расселение и плотность
Функции
жильё, труд, услуги
Связи
транспорт и сети
Ограничения
природные и правовые
Территориальная организация — взаимное размещение функций, населения, связей и ограничений в пространстве
3

## Slide 4
04
Иерархия планировочных уровней
Каждый уровень уточняет решения предыдущего
Система расселения
город и окружающие населённые пункты
Населённый пункт
общегородской каркас и направления развития
Планировочный район
крупная часть города с центрами и связями
Микрорайон / квартал
жильё, обслуживание, улицы и общественные пространства
Земельный участок
границы, назначение, доступ и ограничения
4

## Slide 5
05
Факторы, формирующие план города
Природные
рельеф, реки, климат, грунты
Исторические
сложившийся центр и застройка
Социальные
численность, образ жизни, доступность
Экономические
рабочие места, стоимость освоения
Транспортные
магистрали, мосты, общественный транспорт
Экологические
загрязнение, риски, зелёный каркас
5

## Slide 6
06
Планировочная структура: каркас и ткань
КАРКАС
• общественные центры — узлы
• магистрали — оси
• реки и зелёные коридоры
• инженерные коммуникации
ТКАНЬ
• кварталы и микрорайоны
• земельные участки
• застройка и дворовые пространства
• локальные проезды
6

## Slide 7
07
Основные типы планировочной структуры
Компактная
короткие связи, экономичность сетей
риск перегрузки центра
Линейная
развитие вдоль реки или магистрали
длинные продольные связи
Радиально-кольцевая
хорошая связь с центром
нагрузка на центр и радиусы
Прямоугольная сетка
понятность, делимость кварталов
не всегда учитывает рельеф
Расчленённая
адаптация к природным барьерам
дорогие связи между частями
Преимущество
Ограничение
7

## Slide 8
08
Функциональное зонирование организует городские процессы
Жилая
размещение жилья и повседневного обслуживания
Общественно-деловая
управление, торговля, образование, культура
Производственная
предприятия и коммунально-складские объекты
Рекреационная
парки, набережные, отдых
Транспортная и инженерная
улицы, станции, сети и сооружения
Специального назначения
объекты с особым режимом
8

## Slide 9
09
Система общественных центров и обслуживания
Общегородской центр
Районный центр
Районный центр
Повседневные услуги
Повседневные услуги
Повседневные услуги
Чем выше уровень центра, тем шире зона обслуживания и реже размещаются объекты
9

## Slide 10
10
Улично-дорожная сеть — пространственный скелет
Магистраль общегородского значения
связь крупных частей города
Магистраль районного значения
связь районов и центров
Улица местного значения
доступ к кварталам и объектам
Проезд
непосредственный подъезд к участку
Кадастровый вопрос: имеет ли участок законный и физически возможный доступ?
10

## Slide 11
11
Зелёно-голубой каркас и экологическая устойчивость
Набережные
Парки
Зелёные коридоры
Защитные насаждения
Связанная система эффективнее изолированных зелёных пятен
11

## Slide 12
12
Планировочные ограничения — часть структуры
Красные линии
границы территорий общего пользования
Водоохранные зоны
особый режим вдоль водных объектов
Санитарно-защитные зоны
разрыв между источником воздействия и жильём
Охранные зоны сетей
условия использования вблизи коммуникаций
Зоны природного и техногенного риска
ограничения по безопасности
12

## Slide 13
13
Документы: от модели города к границам участка
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
направления развития
функциональные зоны
магистральный каркас
красные линии
кварталы и объекты
инженерные коридоры
границы и площадь
целевое назначение
права и ограничения
Нижестоящее решение должно соответствовать утверждённой градостроительной документации
13

## Slide 14
14
Усть-Каменогорск: факторы планировочной структуры
Иртыш и Ульба
водные оси, поймы и мосты
Рельеф и горное окружение
ограничение направлений роста
Промышленные территории
рабочие места и санитарные разрывы
Транспортные переходы
связность частей города
Сложившаяся застройка
инерция кварталов и сетей
14

## Slide 15
15
Мини-кейс: где разместить новый жилой квартал?
А
у реки, но в водоохранной зоне
Б
рядом с производством и существующими сетями
В
за городской чертой, без транспорта
Г
в зоне развития, рядом с магистралью и центром обслуживания
Задание на 4 минуты: выберите вариант и назовите минимум 5 проверок
15

## Slide 16
16
Итоги лекции
Природная
основа
Планировочный
каркас
Функциональные
зоны
Кварталы и
участки
Устойчивое
использование
Планировочная структура связывает территорию, функции, транспорт, экологию и земельные участки в единую систему
Контрольный вопрос: какие элементы структуры наиболее устойчивы, а какие могут изменяться быстрее?
16