## Slide 1
ЛЕКЦИЯ №4
Планировочная организация
жилых территорий
От структуры района до земельного участка

## Slide 2
Что важнее для жилого района?
A
Больше жилья
Б
Больше зелени
В
Хороший транспорт
Г
Баланс всех элементов
Поднимите руку за выбранный вариант. Затем назовите один возможный конфликт.
Ключевая мысль: увеличение одного элемента всегда влияет на остальные
Notes: .

## Slide 3
Понятие жилой территории
ЖИЛАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Жильё
дома и участки
Обслуживание
школы, магазины, медицина
Общественные пространства
дворы, площади, прогулочные связи
Инфраструктура
улицы, сети, транспорт
Жилая территория должна обеспечивать безопасную и доступную повседневную жизнь населения

## Slide 4
Иерархия жилых территорий
Жилой район
крупная часть города с районными центрами
Микрорайон
территория повседневного обслуживания
Квартал
часть территории между улицами и проездами
Земельный участок
правовая и пространственная единица
Жилой район формирует крупные связи,
микрорайон организует повседневное обслуживание,
квартал задаёт уличный контур,
а участок закрепляет конкретные права и параметры использования

## Slide 5
Квартальная и микрорайонная модели
КВАРТАЛЬНАЯ
ЖИЛЬЁ
ЖИЛЬЁ
ШКОЛА / САД
МИКРОРАЙОННАЯ
Мелкая сеть улиц, активные фасады
Крупная территория, внутренние пешеходные связи

## Slide 6
Принципы планировочной организации
Доступность
жильё связано с остановками и услугами
Безопасность
разделение конфликтующих потоков
Связность
несколько удобных маршрутов
Экологичность
зелёные связи и снижение воздействий
Рациональность
экономичное использование земли и сетей
Адаптивность
возможность развития и преобразования

## Slide 7
Типы жилой застройки
Индивидуальная
собственный участок, низкая плотность
Малоэтажная
2–4 этажа, камерная среда
Среднеэтажная
баланс плотности и масштаба
Многоэтажная
высокая концентрация населения
Смешанная
разные типы жилья и функций

## Slide 8
Функциональная структура жилой территории
ЖИЛЬЁ
Образование
Торговля и услуги
Отдых и спорт
Транспорт
Функции должны дополнять жильё, не создавая опасных или чрезмерных воздействий

## Slide 9
Соберите жилой квартал
Работа в парах, 8 минут
Условия:
• территория 12 га
• 1800 жителей
• одна магистраль с северной стороны
• река с восточной стороны
• нужно разместить школу, зелёную зону и остановку
Нарисуйте схему и объясните 3 решения
Проверка: доступность, безопасность, связи, ограничения

## Slide 10
Баланс территории
Каждый гектар выполняет определённую функцию
Жилая застройка
дома и придомовые участки
Улицы и проезды
движение и доступ
Озеленение
отдых и экологические функции
Обслуживание
школы, сады, услуги
Резерв
будущее развитие

## Slide 11
Улично-дорожная сеть жилой территории
Магистраль
связь района с городом
Жилая улица
распределение потоков внутри района
Проезд
подъезд к зданиям и участкам
Пешеходная связь
короткий безопасный маршрут
Участок должен иметь юридически и физически обеспеченный доступ

## Slide 12
Двор, парковка и общественное пространство
ДВОР-ПАРКОВКА
ДВОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ
АВТО
АВТО
АВТО
АВТО
АВТО
АВТО
АВТО
АВТО
ИГРА
Конфликт потоков и дефицит места
Разделение движения, отдыха и озеленения
Вопрос группе: какие границы участков и сервитуты понадобятся?

## Slide 13
Зелёно-голубой каркас жилой территории
Парк
Сквер
Зелёная улица
Набережная
Связная система поддерживает отдых, водоотведение и экологическую устойчивость

## Slide 14
Социальная инфраструктура
Дошкольные объекты
ежедневная доступность
Школы
безопасный маршрут
Медицина
доступ для разных групп
Торговля и услуги
активность первых этажей
Спорт и культура
районные точки притяжения

## Slide 15
Инженерная инфраструктура
Источник / городская сеть
Распределительная сеть района
Подключение объекта
• водоснабжение и канализация
• тепло и электроэнергия
• связь и ливневый водоотвод
Формирование участка должно сохранять доступ к сетям и охранным зонам

## Slide 16
Ограничения и зоны особого режима
Красные линии
территории общего пользования
Водоохранные зоны
режим использования у рек
Санитарно-защитные зоны
разрыв от источников воздействия
Охранные зоны сетей
доступ и условия работ
Природные и техногенные риски
безопасность размещения

## Slide 17
Градостроительные документы и кадастр
БАС-ПЛАН / ГЕНПЛАН
ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОЙ
ПЛАНИРОВКИ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
функциональные зоны
направления развития
красные линии
кварталы, объекты, сети
границы, права
назначение, ограничения
Кадастровое решение проверяется в контексте утверждённой планировочной документации

## Slide 18
Новая жилая территория у реки и промышленной зоны
ПРОМЗОНА
НОВОЕ ЖИЛЬЁ
река
магистраль
Что проверить?
• функциональную зону и ПДП
• водоохранные ограничения
• санитарно-защитную зону
• мосты и транспортную связность
• инженерные мощности
• социальную инфраструктуру

## Slide 19
Алгоритм кадастрового анализа жилой территории
1
Исходные данные
2
Документы
3
Функции
4
Ограничения
5
Доступ
6
Сети
7
Участки
8
Вывод
Вывод должен содержать основание, ограничения, риски и необходимые действия

## Slide 20
Жильё
Услуги
Улицы
Зелень
Участки
Качественная жилая территория возникает при согласовании всех элементов