## Slide 1
СОВРЕМЕННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАМАНАУИ ЖОЛ
МАТЕРИАЛДАРЫ
Notes: Ориентировочное время: 3 мин.
Представьтесь, обозначьте связь курса с проектированием, строительством и эксплуатацией автомобильных дорог. Попросите студентов назвать материал, от которого, по их мнению, сильнее всего зависит долговечность дороги.

## Slide 2
Введение / Кіріспе
02
Тақырыптар:
1
Свойства материалов
Материал қасиеттері
2
Каменные материалы
Тас материалдар
3
Добыча и переработка
Өндіру және өңдеу
4
Минеральные вяжущие
Минералдық тұтқырғыштар
Notes: Ориентировочное время: 4 мин.
Покажите логику: свойства определяют выбор, происхождение определяет структуру, переработка формирует зерновой состав, вяжущее объединяет минеральную систему.

## Slide 3
1 тақырып
Основные свойства дорожно-строительных материалов
Жол-құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері
03

## Slide 4
04
Жол конструкциясындағы материал
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Материал работает в составе слоя, а не изолированно
Нагрузка передаётся сверху вниз и распределяется по площади
Вода и температура изменяют состояние материала
Материал жеке емес, қабат құрамында жұмыс істейді
Жүктеме жоғарыдан төмен беріліп, аудан бойынша таралады
Су мен температура материал күйін өзгертеді
Покрытие / Жамылғы
Основание / Негіз
Доп. слой / Қосымша қабат
Земляное полотно / Жер төсемі
Нагрузка / Жүктеме
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Разберите функции покрытия, основания и земляного полотна. Подчеркните, что одинаковый материал ведёт себя по-разному при разной влажности, плотности и температуре.

## Slide 5
05
Материал қасиеттерінің жүйесі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Состав и структура формируют свойства
Свойства определяют технологию производства работ
Эксплуатация проверяет правильность выбора
Құрам мен құрылым қасиеттерді қалыптастырады
Қасиеттер жұмыс технологиясын анықтайды
Пайдалану материал таңдауының дұрыстығын көрсетеді
СВОЙСТВА
ҚАСИЕТТЕР
Механические
Механикалық
Физические
Физикалық
Химические
Химиялық
Технологические
Технологиялық
Эксплуатационные
Пайдалану
Notes: Ориентировочное время: 5 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 6
06
Механикалық қасиеттер
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Прочность показывает сопротивление разрушению
Деформативность характеризует изменение формы и размеров
Истираемость важна для поверхностных слоёв
Усталость связана с многократными нагрузками
Беріктік қирауға қарсыласуды көрсетеді
Деформацияланғыштық пішін мен өлшем өзгерісін сипаттайды
Қажалғыштық үстіңгі қабаттар үшін маңызды
Шаршау қайталанатын жүктемелермен байланысты
σ = P / A
ε = Δl / l₀
напряжение / кернеу
относительная деформация / салыстырмалы деформация
Notes: Ориентировочное время: 8 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 7
07
Физикалық қасиеттер
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Истинная и средняя плотность различаются из-за пор
Пористость влияет на водопоглощение и прочность
Влажность меняет массу и механическое поведение
Теплопроводность связана с составом и пустотами
Нақты және орташа тығыздық кеуектерге байланысты өзгеше
Кеуектілік су сіңіру мен беріктікке әсер етеді
Ылғалдылық масса мен механикалық мінезді өзгертеді
Жылу өткізгіштік құрам мен қуыстарға байланысты
поры / кеуектер
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 8
08
Химиялық қасиеттер
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Химическая стойкость зависит от среды и состава
Растворение и выщелачивание меняют структуру
Окисление органических компонентов вызывает старение
Реакции между компонентами могут быть полезными или разрушительными
Химиялық төзімділік орта мен құрамға тәуелді
Еру және шайылу құрылымды өзгертеді
Органикалық компоненттердің тотығуы қартаю туғызады
Компоненттер арасындағы реакциялар пайдалы да, бұзушы да болуы мүмкін
СРЕДА
ОРТА
РЕАКЦИЯ
РЕАКЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ӨЗГЕРУІ
Notes: Ориентировочное время: 5 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 9
09
Технологиялық қасиеттер
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Удобоукладываемость определяет качество формования
Уплотняемость влияет на плотность и пустотность
Дробимость и шлифуемость важны при переработке камня
Сроки схватывания задают рабочее время смеси
Төсемділік қалыптау сапасын анықтайды
Тығыздалғыштық тығыздық пен қуыстылыққа әсер етеді
Ұсақталғыштық пен ажарланғыштық тасты өңдеуде маңызды
Ұстасу мерзімі қоспаның жұмыс уақытын белгілейді
СМЕШЕНИЕ
АРАЛАСТЫРУ
УКЛАДКА
ТӨСЕУ
УПЛОТНЕНИЕ
ТЫҒЫЗДАУ
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 10
10
Пайдалану қасиеттері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Морозостойкость оценивают после циклов замораживания и оттаивания
Водостойкость показывает сохранение свойств при увлажнении
Износостойкость определяет сопротивление потере материала
Долговечность отражает совместное действие факторов
Аязға төзімділік мұздату және еріту циклдерінен кейін бағаланады
Суға төзімділік ылғалданғанда қасиеттердің сақталуын көрсетеді
Тозуға төзімділік материал жоғалуына қарсыласуды анықтайды
Ұзақ мерзімділік факторлардың бірлескен әсерін көрсетеді
ВОДА
СУ
МОРОЗ
АЯЗ
ТРАНСПОРТ
КӨЛІК
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 11
11
Тапсырма
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Участок: интенсивное движение, холодная зима, увлажнение
Выберите три определяющих свойства
Объясните, какое лабораторное испытание подтвердит выбор
Учаске: қозғалыс қарқынды, қыс суық, ылғалдану бар
Үш анықтаушы қасиетті таңдаңыз
Таңдауды қандай зертханалық сынақ растайтынын түсіндіріңіз
?
3 свойства / 3 қасиет
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Дайте 3 минуты на обсуждение в парах. Ожидаемые ответы: морозостойкость, водостойкость, износостойкость или усталостная прочность. Попросите обосновать приоритет.

## Slide 12
2 тақырып
Природные каменные материалы и горные породы
Табиғи тас материалдар және тау жыныстары
Шығу тегі, құрамы және қасиеттермен байланысы
12

## Slide 13
13
Тау жынысы және минерал
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Минерал имеет определённый состав и кристаллическую структуру
Горная порода состоит из одного или нескольких минералов
Текстура описывает взаимное расположение компонентов
Минералдың құрамы мен кристалдық құрылымы белгілі
Тау жынысы бір немесе бірнеше минералдан тұрады
Текстура компоненттердің өзара орналасуын сипаттайды
минеральные зёрна
минерал түйірлері
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 14
14
Шығу тегі бойынша жіктеу
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Магматические: кристаллизация магмы
Осадочные: накопление, уплотнение и цементация осадков
Метаморфические: преобразование пород под давлением и температурой
Магмалық: магманың кристалдануы
Шөгінді: шөгіндінің жиналуы, тығыздалуы және цементтелуі
Метаморфтық: қысым мен температура әсерінен жыныстың өзгеруі
МАГМАТИЧЕСКИЕ
МАГМАЛЫҚ
ОСАДОЧНЫЕ
ШӨГІНДІ
МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ
МЕТАМОРФТЫҚ
Notes: Ориентировочное время: 8 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 15
15
Магмалық тау жыныстары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Глубинные породы медленно охлаждаются и имеют крупные кристаллы
Излившиеся породы быстро охлаждаются и имеют мелкозернистую структуру
Примеры: гранит, габбро, базальт
Тереңдік жыныстар баяу суып, ірі кристалдар түзеді
Төгілме жыныстар тез суып, ұсақ түйірлі құрылымға ие
Мысалдар: гранит, габбро, базальт
Признак / Белгі
Глубинные / Тереңдік
Излившиеся / Төгілме
Охлаждение / Суыу
медленное / баяу
быстрое / жылдам
Структура / Құрылым
крупнозернистая / ірі
мелкозернистая / ұсақ
Пример / Мысал
гранит
базальт
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 16
16
Шөгінді тау жыныстары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Обломочные формируются из частиц разрушенных пород
Химические образуются при выпадении веществ из раствора
Органогенные связаны с накоплением остатков организмов
Примеры: песчаник, известняк, доломит
Сынықты жыныстар бұзылған жыныс бөлшектерінен түзіледі
Химиялық жыныстар ерітіндіден заттардың бөлінуінен пайда болады
Органогендік жыныстар организм қалдықтарының жиналуымен байланысты
Мысалдар: құмтас, әктас, доломит
слоистость / қабаттылық
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 17
17
Метаморфтық тау жыныстары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Исходная порода изменяется без полного плавления
Давление ориентирует минералы и формирует сланцеватость
Температура вызывает перекристаллизацию
Примеры: гнейс, кварцит, мрамор
Бастапқы жыныс толық балқымай өзгереді
Қысым минералдарды бағыттап, тақтатастылық түзеді
Температура қайта кристалдануды туғызады
Мысалдар: гнейс, кварцит, мәрмәр
ИСХОДНАЯ ПОРОДА
БАСТАПҚЫ ЖЫНЫС
P + T
НОВАЯ СТРУКТУРА
ЖАҢА ҚҰРЫЛЫМ
Notes: Ориентировочное время: 5 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 18
18
Жартасты емес тау жыныстары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Состоят из отдельных частиц или слабосвязанных агрегатов
Крупнообломочные грунты включают гальку, гравий и щебень
Песчаные и пылевато-глинистые грунты различаются размером частиц и связностью
Вода существенно меняет свойства глинистых грунтов
Жеке бөлшектерден немесе әлсіз байланысқан агрегаттардан тұрады
Ірі сынықты топырақтарға малтатас, қиыршықтас және шағылтас жатады
Құмды және шаңды-сазды топырақтар түйір өлшемі мен байланыстылығы бойынша ерекшеленеді
Су сазды топырақ қасиеттерін едәуір өзгертеді
крупные частицы → мелкие
ірі бөлшектер → ұсақ
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 19
19
Жол құрылысындағы тас материалдар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Щебень образуют дроблением горной породы
Гравий имеет преимущественно окатанную форму
Песок формирует мелкую часть минерального скелета
Минеральный порошок заполняет пустоты и взаимодействует с вяжущим
Шағылтас тау жынысын ұсақтау арқылы алынады
Қиыршықтастың пішіні көбіне жұмырланған
Құм минералдық қаңқаның ұсақ бөлігін құрайды
Минералдық ұнтақ қуыстарды толтырып, тұтқырғышпен әрекеттеседі
Материал
Форма / Пішін
Роль / Қызмет
Щебень / Шағылтас
угловатая / қырлы
скелет / қаңқа
Гравий / Қиыршықтас
окатанная / жұмыр
основание / негіз
Песок / Құм
мелкая / ұсақ
заполнение / толтыру
Порошок / Ұнтақ
очень мелкая / өте ұсақ
плотность / тығыздық
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 20
20
Құрылым мен қолдану байланысы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Прочная плотная порода подходит для нагруженных слоёв
Пористая порода требует проверки водо- и морозостойкости
Слабые включения снижают однородность партии
Форма и шероховатость зерна влияют на сцепление
Берік тығыз жыныс жүктемелі қабаттарға жарайды
Кеуекті жыныс суға және аязға төзімділік сынағын қажет етеді
Әлсіз қосындылар партия біртектілігін төмендетеді
Түйір пішіні мен кедір-бұдырлығы ілінісуге әсер етеді
СОСТАВ + СТРУКТУРА
ҚҰРАМ + ҚҰРЫЛЫМ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 21
3-тақырып
Добыча и переработка горных пород
Тау жыныстарын өндіру және өңдеу
Массивтен фракцияланған толтырғышқа дейін
21

## Slide 22
22
Кен орнын игеру
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Геологическая разведка оценивает запасы и качество
Вскрышные работы открывают полезную толщу
Система разработки задаёт порядок движения фронта работ
Контроль качества начинается в забое
Геологиялық барлау қор мен сапаны бағалайды
Аршу жұмыстары пайдалы қабатты ашады
Игеру жүйесі жұмыс фронтының қозғалыс тәртібін анықтайды
Сапаны бақылау кенжарда басталады
РАЗВЕДКА
БАРЛАУ
ВСКРЫША
АРШУ
ДОБЫЧА
ӨНДІРУ
КОНТРОЛЬ
БАҚЫЛАУ
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 23
23
Жынысты массивтен ажырату
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Рыхлые породы разрабатывают землеройными машинами
Крепкие породы предварительно разрушают
Размер куска влияет на погрузку и первичное дробление
Избыточное разрушение увеличивает выход мелочи
Борпылдақ жыныстар жер қазу машиналарымен өндіріледі
Қатты жыныстар алдын ала бұзылады
Кесек өлшемі тиеу мен бастапқы ұсақтауға әсер етеді
Шамадан тыс бұзу ұсақ фракция шығымын арттырады
размер куска / кесек өлшемі
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 24
24
Өңдеудің технологиялық сұлбасы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Приёмный бункер обеспечивает равномерную подачу
Дробление выполняют в несколько стадий
Грохочение разделяет материал по крупности
Возврат крупного продукта создаёт замкнутый цикл
Қабылдау бункері материалды біркелкі береді
Ұсақтау бірнеше сатыда орындалады
Елеу материалды ірілігі бойынша бөледі
Ірі өнімді қайтару тұйық цикл жасайды
БУНКЕР
БУНКЕР
ДРОБИЛКА
ҰСАҚТАҒЫШ
ГРОХОТ
ЕЛЕК
ФРАКЦИИ
ФРАКЦИЯЛАР
Notes: Ориентировочное время: 8 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 25
25
Ұсақтау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Щековые дробилки применяют на первичной стадии
Конусные дробилки формируют продукт средней и мелкой крупности
Ударное дробление улучшает форму, но повышает износ оборудования
Степень дробления связывает размеры питания и продукта
Жақты ұсақтағыштар бастапқы сатыда қолданылады
Конусты ұсақтағыштар орта және ұсақ өнім қалыптастырады
Соққылы ұсақтау пішінді жақсартады, бірақ жабдық тозуын арттырады
Ұсақтау дәрежесі бастапқы және өнім өлшемдерін байланыстырады
i = Dmax / dmax
степень дробления / ұсақтау дәрежесі
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 26
26
Елеу және фракциялау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сита разделяют поток по заданным размерам отверстий
Эффективность зависит от влажности и формы зерна
Фракционный состав влияет на плотность минеральной смеси
Промывка удаляет пыль и глинистые частицы
Електер ағынды берілген саңылау өлшемдері бойынша бөледі
Тиімділік ылғалдылық пен түйір пішініне тәуелді
Фракциялық құрам минералдық қоспа тығыздығына әсер етеді
Жуу шаң мен сазды бөлшектерді кетіреді
>20 мм
10–20 мм
5–10 мм
0–5 мм
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 27
27
Түйір пішіні мен түйірлік құрам
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Кубовидные зёрна формируют устойчивый скелет
Лещадные и игловатые зёрна легче разрушаются
Непрерывный состав уменьшает объём пустот
Избыток мелочи повышает потребность во вяжущем
Текше тәрізді түйірлер тұрақты қаңқа құрады
Жалпақ және ине тәрізді түйірлер оңай бұзылады
Үздіксіз құрам қуыстар көлемін азайтады
Ұсақ бөлшек артық болса, тұтқырғыш қажеттілігі өседі
кубовидное / текше
лещадное, игловатое
жалпақ, ине тәрізді
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 28
28
Өндірістік бақылау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Входной контроль подтверждает свойства горной массы
Операционный контроль отслеживает режим оборудования
Приёмочный контроль оценивает готовые фракции
Отбор проб должен представлять всю партию
Кіріс бақылауы тау массасының қасиеттерін растайды
Операциялық бақылау жабдық режимін қадағалайды
Қабылдау бақылауы дайын фракцияларды бағалайды
Сынама алу бүкіл партияны көрсетуі тиіс
Этап / Кезең
Что контролируют / Бақылау
Входной / Кіріс
порода, примеси / жыныс, қоспалар
Операционный / Операциялық
режим, крупность / режим, ірілік
Приёмочный / Қабылдау
фракции, качество / фракциялар, сапа
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 29
29
Практикалық тапсырма:
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Составьте линию для выпуска фракций 0–5, 5–10 и 10–20 мм
Укажите место возврата надрешётного продукта
Назовите две точки контроля качества
0–5, 5–10 және 10–20 мм фракцияларын шығаратын желі құрыңыз
Елек үстіндегі өнімнің қайтарылатын орнын көрсетіңіз
Сапаны бақылаудың екі нүктесін атаңыз
БУНКЕР ? ? ФРАКЦИИ
БУНКЕР ? ? ФРАКЦИЯЛАР
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Дайте 4 минуты на схему. Затем соберите один вариант на доске: бункер, питатель, первичная дробилка, вторичная дробилка, грохот, склады фракций, возврат крупного продукта.

## Slide 30
4-тақырып
Неорганические минеральные вяжущие
Бейорганикалық минералдық тұтқырғыштар
30

## Slide 31
31
Анықтамасы және жіктелуі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Минеральное вяжущее после смешения с водой образует пластичное тесто
Тесто схватывается и твердеет, связывая частицы
Воздушные вяжущие твердеют преимущественно на воздухе
Гидравлические сохраняют прочность во влажной среде
Минералдық тұтқырғыш су араласқанда иілімді қамыр түзеді
Қамыр ұстасып, қатаяды және бөлшектерді біріктіреді
Ауалық тұтқырғыштар негізінен ауада қатаяды
Гидравликалық тұтқырғыштар ылғалды ортада беріктігін сақтайды
ПОРОШОК + ВОДА
ҰНТАҚ + СУ
ТЕСТО
ҚАМЫР
КАМЕНЬ
ТАС
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 32
32
Тұтқырғыштарға қойылатын жалпы талаптар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Стабильный химический и минералогический состав
Нормируемая тонкость помола и водопотребность
Предсказуемые сроки схватывания
Равномерность изменения объёма и требуемая прочность
Химиялық және минералогиялық құрамның тұрақтылығы
Ұнтақтау майдалығы мен су қажеттілігінің нормалануы
Ұстасу мерзімінің болжамдылығы
Көлем өзгерісінің біркелкілігі және қажетті беріктік
СВОЙСТВА
ҚАСИЕТТЕР
Механические
Механикалық
Физические
Физикалық
Химические
Химиялық
Технологические
Технологиялық
Эксплуатационные
Пайдалану
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 33
33
Портландцемент: шикізат және өндіру
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сырьевая смесь содержит карбонатный и глинистый компоненты
Обжиг формирует цементный клинкер
Клинкер охлаждают и измельчают с гипсом
Добавки регулируют свойства и расход клинкера
Шикізат қоспасында карбонатты және сазды компоненттер болады
Күйдіру цемент клинкерін түзеді
Клинкер салқындатылып, гипспен бірге ұнтақталады
Қоспалар қасиеттер мен клинкер шығынын реттейді
СЫРЬЁ
ШИКІЗАТ
ПЕЧЬ
ПЕШ
КЛИНКЕР
КЛИНКЕР
ПОМОЛ
ҰНТАҚТАУ
Notes: Ориентировочное время: 8 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 34
34
Клинкер минералдары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
C₃S обеспечивает быстрый набор ранней прочности
C₂S медленнее реагирует и поддерживает позднюю прочность
C₃A активно реагирует и влияет на схватывание
C₄AF участвует в формировании клинкера
C₃S ерте беріктіктің тез өсуін қамтамасыз етеді
C₂S баяу әрекеттесіп, кейінгі беріктікті қолдайды
C₃A белсенді әрекеттесіп, ұстасуға әсер етеді
C₄AF клинкердің түзілуіне қатысады
Фаза
Основная роль / Негізгі рөл
C₃S
ранняя прочность / ерте беріктік
C₂S
поздняя прочность / кейінгі беріктік
C₃A
схватывание / ұстасу
C₄AF
образование клинкера / клинкер түзілуі
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 35
35
Портландцементтің гидратациясы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Вода растворяет наиболее активные компоненты
Продукты гидратации заполняют пространство между зёрнами
C–S–H формирует основную связующую структуру
Пористость цементного камня зависит от водоцементного отношения
Су ең белсенді компоненттерді ерітеді
Гидратация өнімдері түйірлер арасындағы кеңістікті толтырады
C–S–H негізгі байланыстырушы құрылымды қалыптастырады
Цемент тасының кеуектілігі су-цемент қатынасына тәуелді
ВОДА + ЦЕМЕНТ
СУ + ЦЕМЕНТ
ГИДРАТАЦИЯ
ГИДРАТАЦИЯ
C–S–H + ПОРЫ
C–S–H + КЕУЕКТЕР
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 36
36
Показатели портландцемента
Портландцемент көрсеткіштері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Тонкость помола влияет на скорость реакций
Нормальная густота определяет требуемое количество воды
Сроки схватывания задают технологическое окно
Прочность оценивают на стандартных образцах
Ұнтақтау майдалығы реакция жылдамдығына әсер етеді
Қалыпты қоюлық қажетті су мөлшерін анықтайды
Ұстасу мерзімі технологиялық уақытты белгілейді
Беріктік стандартты үлгілерде бағаланады
w/c = mᵥ / m꜀
водоцементное отношение
су-цемент қатынасы
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 37
37
Ауалық құрылыс әгі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Известняк обжигают и получают негашёную известь
При гашении CaO взаимодействует с водой
Твердение связано с высыханием и карбонизацией
Известь применяют в растворах, укреплении грунтов и смешанных вяжущих
Әктас күйдіріліп, сөндірілмеген әк алынады
Сөндіру кезінде CaO сумен әрекеттеседі
Қатаю кебу және карбонизациямен байланысты
Әк ерітінділерде, топырақты нығайтуда және аралас тұтқырғыштарда қолданылады
CaCO₃
CaO
Ca(OH)₂
CaCO₃
Notes: Ориентировочное время: 7 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 38
38
Цемент пен әк: салыстыру
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Цемент относится к гидравлическим вяжущим
Воздушная известь медленнее набирает прочность
Цемент применяют в конструкционных материалах
Известь улучшает пластичность и применяется для модификации грунтов
Цемент гидравликалық тұтқырғыштарға жатады
Ауалық әк беріктікті баяу жинайды
Цемент конструкциялық материалдарда қолданылады
Әк иілімділікті жақсартып, топырақты модификациялауда қолданылады
Критерий / Өлшем
Портландцемент
Воздушная известь / Ауалық әк
Среда / Орта
вода и воздух / су және ауа
преимущественно воздух / негізінен ауа
Прочность / Беріктік
выше / жоғары
ниже / төмен
Роль / Рөл
несущая / көтергіш
пластичность, стабилизация / иілімділік, тұрақтандыру
Notes: Ориентировочное время: 6 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 39
39
Тақырыптардың қорытынды байланысы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Происхождение формирует состав и структуру
Переработка регулирует размер и форму зерна
Вяжущее объединяет минеральные частицы
Эксплуатационные условия определяют окончательный выбор
Шығу тегі құрам мен құрылымды қалыптастырады
Өңдеу түйір өлшемі мен пішінін реттейді
Тұтқырғыш минералдық бөлшектерді біріктіреді
Пайдалану жағдайлары соңғы таңдауды анықтайды
ПОРОДА
ЖЫНЫС
ЗЕРНО
ТҮЙІР
СМЕСЬ
ҚОСПА
ДОРОЖНЫЙ СЛОЙ
ЖОЛ ҚАБАТЫ
Notes: Ориентировочное время: 5 мин.
Раскройте определения, свяжите их с реальными слоями дорожной одежды и задайте студентам один уточняющий вопрос.

## Slide 40
40
Бақылау сұрақтары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Какие свойства определяют работу материала во влажном холодном климате?
Чем щебень отличается от гравия?
Зачем дробление сочетают с грохочением?
Чем воздушное вяжущее отличается от гидравлического?
Ылғалды суық климатта материал жұмысын қандай қасиеттер анықтайды?
Шағылтас пен қиыршықтастың айырмасы неде?
Ұсақтау не үшін елеумен бірге жүргізіледі?
Ауалық тұтқырғыштың гидравликалық тұтқырғыштан айырмасы қандай?
?
Notes: Ориентировочное время: 8 мин.
Используйте вопросы как устный опрос или выходной билет. Попросите отвечать сначала термином, затем коротким обоснованием.