## Slide 1
ҚҰРАМА ТЕМІРБЕТОН
ҚҰРАМА БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫ

## Slide 2
Введение / Кіріспе
02
1
Темірбетон және қолданылуы
Железобетон и применение
2
Өндіріс және қатаю
Производство и твердение
3
Бақылау және технологиялық сұлбалар
Контроль и технологические схемы

## Slide 3
Темірбетон және бетон материалдары
Құрамы, бірлескен жұмысы және бұйымдар түрлері
03

## Slide 4
04
Бетон және темірбетон бұйымдары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Бетонное изделие воспринимает нагрузки бетонным сечением
Железобетонное изделие содержит рабочую или конструктивную арматуру
Завод выпускает изделия заданной формы и готовности
Монтаж объединяет элементы в сооружение
Бетон бұйымы жүктемені бетон қимасымен қабылдайды
Темірбетон бұйымында жұмыс немесе конструкциялық арматура болады
Зауыт белгіленген пішін мен дайындықтағы бұйым шығарады
Монтаж элементтерді бір құрылысқа біріктіреді
БЕТОН
БЕТОН
ЖЕЛЕЗОБЕТОН
ТЕМІРБЕТОН
ИЗДЕЛИЕ
БҰЙЫМ
СООРУЖЕНИЕ
ҚҰРЫЛЫС

## Slide 5
05
Бетон мен арматураның бірлескен жұмысы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Бетон эффективно воспринимает сжатие
Стальная арматура воспринимает растяжение
Сцепление передаёт усилия между материалами
Близкие температурные деформации поддерживают совместную работу
Бетон сығылуды тиімді қабылдайды
Болат арматура созылуды қабылдайды
Ілінісу материалдар арасында күш береді
Температуралық деформациялардың жақындығы бірлескен жұмысты сақтайды
бетон: сжатие / бетон: сығылу
арматура: растяжение / арматура: созылу

## Slide 6
06
Кәдімгі және алдын ала кернелген темірбетон
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
В обычном железобетоне арматура включается в работу при нагружении
Предварительное напряжение создаёт начальное обжатие бетона
Обжатие ограничивает раскрытие трещин при эксплуатации
Технология эффективна для пролётных и длинномерных элементов
Кәдімгі темірбетонда арматура жүктеу кезінде жұмысқа қосылады
Алдын ала кернеу бетонда бастапқы қысу жасайды
Қысу пайдалану кезінде жарықтардың ашылуын шектейді
Технология аралық және ұзын өлшемді элементтер үшін тиімді
Тип / Түр
Особенность / Ерекшелік
Обычный / Кәдімгі
арматура без натяжения / арматура керілмейді
Преднапряжённый / Алдын ала кернелген
бетон предварительно обжат / бетон алдын ала қысылады

## Slide 7
07
Құрама бұйымдарды жіктеу
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
По назначению: конструкционные, дорожные, мостовые и специальные
По армированию: неармированные, обычные и предварительно напряжённые
По форме: линейные, плоские, объёмные и кольцевые
По массе и габаритам учитывают условия перевозки и монтажа
Мақсаты бойынша: конструкциялық, жол, көпір және арнайы
Арматуралау бойынша: арматурасыз, кәдімгі және алдын ала кернелген
Пішіні бойынша: сызықтық, жазық, көлемдік және сақиналы
Массасы мен өлшемі тасымалдау және монтаж жағдайларына сай ескеріледі
НАЗНАЧЕНИЕ
МАҚСАТ
АРМИРОВАНИЕ
АРМАТУРАЛАУ
ФОРМА
ПІШІН
ГАБАРИТ
ӨЛШЕМ

## Slide 8
08
Құрама темірбетонның артықшылықтары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Заводские условия повышают повторяемость качества
Монтаж сокращает продолжительность работ на объекте
Формы и оснастку используют многократно
Производство меньше зависит от погодных условий
Зауыт жағдайы сапаның қайталануын арттырады
Монтаж нысандағы жұмыс ұзақтығын қысқартады
Қалыптар мен жабдықтар бірнеше рет қолданылады
Өндіріс ауа райына аз тәуелді болады
ЗАВОД
ЗАУЫТ
ДОСТАВКА
ЖЕТКІЗУ
МОНТАЖ
МОНТАЖ

## Slide 9
09
Құрама құрылыстың шектеулері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Перевозка ограничивает массу и габариты элементов
Подъёмные механизмы определяют монтажную массу
Стыки требуют точности и надёжной герметизации
Малая серийность повышает стоимость оснастки на одно изделие
Тасымалдау элементтердің массасы мен өлшемін шектейді
Көтергіш механизмдер монтаждық массаны анықтайды
Түйіспелер дәлдік пен сенімді герметизацияны қажет етеді
Аз сериялы өндіріс бір бұйымға шаққандағы қалып құнын арттырады
ТРАНСПОРТ
ТАСЫМАЛ
КРАН
КРАН
СТЫКИ
ТҮЙІСПЕЛЕР
СЕРИЙНОСТЬ
СЕРИЯЛЫЛЫҚ

## Slide 10
10
Автомобиль жолдарына арналған бұйымдар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Плиты применяют для покрытий, площадок и временных дорог
Бортовые камни формируют кромку проезжей части и тротуаров
Лотки и звенья труб обеспечивают водоотвод
Барьерные элементы повышают безопасность движения
Плиталар жабындарда, алаңдарда және уақытша жолдарда қолданылады
Борт тастары жүріс бөлігі мен тротуар жиегін қалыптастырады
Науалар мен құбыр буындары су бұруды қамтамасыз етеді
Қоршау элементтері қозғалыс қауіпсіздігін арттырады
ПЛИТЫ
ПЛИТАЛАР
БОРТЫ
БОРТТАР
ЛОТКИ И ТРУБЫ
НАУА МЕН ҚҰБЫР
ОГРАЖДЕНИЯ
ҚОРШАУЛАР

## Slide 11
11
Көпірлер мен тоннельдерге арналған бұйымдар
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Балки и плиты образуют пролётное строение
Сваи и элементы опор передают нагрузку основанию
Высокая ответственность требует усиленного контроля производства
Арқалықтар мен плиталар аралық құрылымды құрайды
Қадалар мен тірек элементтері жүктемені негізге береді
Жоғары жауапкершілік өндірістік бақылауды күшейтуді талап етеді
мостовые элементы / көпір элементтері

## Slide 12
12
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Изделие воспринимает статические и повторные нагрузки
Мороз, вода и соли воздействуют на бетон и арматуру
Геометрическая точность влияет на монтаж и работу стыков
Срок службы зависит от материалов, технологии и защиты
Бұйым тұрақты және қайталанатын жүктемелерді қабылдайды
Аяз, су және тұздар бетон мен арматураға әсер етеді
Геометриялық дәлдік монтаж бен түйіспе жұмысына әсер етеді
Қызмет мерзімі материалдарға, технологияға және қорғауға тәуелді
НАГРУЗКА
ЖҮКТЕМЕ
МОРОЗ И ВОДА
АЯЗ ЖӘНЕ СУ
ТОЧНОСТЬ
ДӘЛДІК
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ҰЗАҚ МЕРЗІМ

## Slide 13
Өндіріс және қатаюды жеделдету
13

## Slide 14
14
Өндірістік цикл
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Производство начинается с приёмки и хранения материалов
Арматурный цех изготавливает каркасы и закладные детали
Формование включает укладку смеси и уплотнение
После твердения изделие распалубливают и передают на склад
Өндіріс материалдарды қабылдау және сақтаудан басталады
Арматура цехы қаңқалар мен салынбалы бөлшектерді дайындайды
Қалыптау қоспаны төсеу мен тығыздауды қамтиды
Қатқаннан кейін бұйым қалыптан шығарылып, қоймаға беріледі
МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛДАР
АРМАТУРА
АРМАТУРА
ФОРМОВАНИЕ
ҚАЛЫПТАУ
ТВЕРДЕНИЕ
ҚАТАЮ

## Slide 15
15
Бетон қоспасын дайындау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Материалы дозируют по рабочему составу
Влажность заполнителей учитывают при назначении воды
Смешивание обеспечивает однородность состава
Транспортирование не должно вызывать расслоение и потерю подвижности
Материалдар жұмыс құрамы бойынша мөлшерленеді
Толтырғыш ылғалдылығы су мөлшерін белгілеуде ескеріледі
Араластыру құрамның біртектілігін қамтамасыз етеді
Тасымалдау қабаттану мен жылжымалылық жоғалуын туғызбауы тиіс
ДОЗИРОВКА
МӨЛШЕРЛЕУ
СМЕШИВАНИЕ
АРАЛАСТЫРУ
ПОДАЧА
БЕРУ

## Slide 16
16
Арматуралық элементтер
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Сетки и каркасы фиксируют проектное положение арматуры
Закладные детали обеспечивают соединение и монтаж
Защитный слой отделяет арматуру от внешней среды
Фиксаторы сохраняют положение каркаса при бетонировании
Торлар мен қаңқалар арматураның жобалық орнын бекітеді
Салынбалы бөлшектер қосу мен монтажды қамтамасыз етеді
Қорғаныш қабаты арматураны сыртқы ортадан бөледі
Бекіткіштер бетондау кезінде қаңқа орнын сақтайды
каркас и защитный слой
қаңқа және қорғаныш қабаты

## Slide 17
17
Қалыптарды дайындау/Подготовка форм
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Форму очищают от остатков бетона
Разделительный состав облегчает распалубку
Оснастку проверяют по размерам и герметичности
Арматуру и закладные детали закрепляют до укладки смеси
Қалып бетон қалдықтарынан тазартылады
Бөлу құрамы қалыптан шығаруды жеңілдетеді
Жабдық өлшемі мен герметикалығы бойынша тексеріледі
Арматура мен салынбалы бөлшектер қоспа төселгенге дейін бекітіледі
ОЧИСТКА
ТАЗАЛАУ
СМАЗКА
МАЙЛАУ
КАРКАС
ҚАҢҚА
ПРОВЕРКА
ТЕКСЕРУ

## Slide 18
18
Формование и уплотнение
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Смесь распределяют равномерно по форме
Вибрация удаляет захваченный воздух
Недоуплотнение создаёт раковины и снижает прочность
Избыточная вибрация может вызвать расслоение
Қоспа қалып бойынша біркелкі таратылады
Діріл ұсталған ауаны шығарады
Жеткіліксіз тығыздау қуыстар жасап, беріктікті төмендетеді
Шамадан тыс діріл қабаттануды туғызуы мүмкін
виброуплотнение / дірілмен тығыздау

## Slide 19
19
Қалыптау тәсілдері
/Способы формования
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Вибрационное формование применяют для большинства изделий
Центрифугирование используют для труб и стоек
Вибропрессование подходит для мелкоштучных дорожных изделий
Выбор способа зависит от формы, смеси и производительности
Дірілмен қалыптау көптеген бұйымдар үшін қолданылады
Центрифугалау құбырлар мен тіректерге қолданылады
Дірілмен престеу ұсақ жол бұйымдарына қолайлы
Тәсіл таңдау пішінге, қоспаға және өнімділікке тәуелді
Способ / Тәсіл
Изделия / Бұйымдар
Вибрация / Діріл
плиты, балки / плита, арқалық
Центрифугирование / Центрифугалау
трубы, стойки / құбыр, тірек
Вибропрессование / Дірілмен престеу
борты, блоки / борт, блок

## Slide 20
20
Бетонның қатаюы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Гидратация цемента формирует структуру цементного камня
Температура влияет на скорость реакций
Влажная среда ограничивает раннее высыхание
Распалубочная прочность должна обеспечивать безопасное извлечение
Цемент гидратациясы цемент тасының құрылымын қалыптастырады
Температура реакциялар жылдамдығына әсер етеді
Ылғалды орта ерте кебуді шектейді
Қалыптан шығару беріктігі бұйымды қауіпсіз алуды қамтамасыз етуі тиіс
ВЛАГА
ЫЛҒАЛ
ТЕМПЕРАТУРА
ТЕМПЕРАТУРА
ВРЕМЯ
УАҚЫТ
ПРОЧНОСТЬ
БЕРІКТІК

## Slide 21
21
Қатаюды жеделдету
/Интенсификация твердения
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Ускорение твердения сокращает оборот форм
Тепловлажностная обработка поддерживает температуру и влажность
Химические добавки регулируют сроки схватывания и набор прочности
Режим выбирают с учётом состава и массивности изделия
Қатаюды жеделдету қалып айналымын қысқартады
Жылумен ылғалдық өңдеу температура мен ылғалды сақтайды
Химиялық қоспалар ұстасу мерзімі мен беріктік өсуін реттейді
Режим құрам мен бұйым массивтілігін ескеріп таңдалады
ПОДЪЁМ T
T КӨТЕРУ
ВЫДЕРЖКА
ҰСТАУ
ОХЛАЖДЕНИЕ
САЛҚЫНДАТУ

## Slide 22
22
Тепловлажностная обработка
Жылумен ылғалдық өңдеу
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Предварительная выдержка снижает риск нарушения структуры
Температуру повышают постепенно
Изотермическая выдержка обеспечивает основной набор прочности
Охлаждение перед распалубкой ограничивает температурный перепад
Алдын ала ұстау құрылым бұзылу қаупін азайтады
Температура біртіндеп көтеріледі
Изотермиялық ұстау негізгі беріктік жинауды қамтамасыз етеді
Қалыптан шығару алдындағы салқындату температура айырмасын шектейді
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА
АЛДЫН АЛА ҰСТАУ
НАГРЕВ И ВЫДЕРЖКА
ҚЫЗДЫРУ ЖӘНЕ ҰСТАУ
ОХЛАЖДЕНИЕ
САЛҚЫНДАТУ

## Slide 23
23
Жедел қатаю тәуекелдері/Риски ускоренного твердения
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Слишком быстрый нагрев повышает внутреннее давление
Температурные перепады вызывают деформации и трещины
Пересушивание ухудшает гидратацию поверхности
Режим требует контроля температуры бетона и среды
Өте жылдам қыздыру ішкі қысымды арттырады
Температура айырмасы деформация мен жарық туғызады
Кеуіп кету беткі қабат гидратациясын нашарлатады
Режим бетон мен орта температурасын бақылауды қажет етеді
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
ЖЫЛДАМ ҚЫЗУ
ПЕРЕПАД T
T АЙЫРМАСЫ
ПЕРЕСУШИВАНИЕ
КЕБУ
ТРЕЩИНЫ
ЖАРЫҚТАР

## Slide 24
Сапаны бақылау және технологиялық сұлбалар
24

## Slide 25
25
Сапаны бақылау жүйесі
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Входной контроль подтверждает качество материалов
Операционный контроль сопровождает каждую технологическую стадию
Приёмочный контроль оценивает готовое изделие
Документация связывает результат с партией и режимом производства
Кіріс бақылау материалдар сапасын растайды
Операциялық бақылау әр технологиялық кезеңді сүйемелдейді
Қабылдау бақылауы дайын бұйымды бағалайды
Құжаттама нәтижені партия және өндіріс режимімен байланыстырады
ВХОДНОЙ
КІРІС
ОПЕРАЦИОННЫЙ
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ
ПРИЁМОЧНЫЙ
ҚАБЫЛДАУ

## Slide 26
26
Материалдардың кіріс бақылауы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Цемент проверяют по документам и установленным показателям
Заполнители контролируют по зерновому составу, влажности и загрязнениям
Арматуру проверяют по классу, диаметру и состоянию поверхности
Вода и добавки должны соответствовать технологическим требованиям
Цемент құжаттары және белгіленген көрсеткіштер бойынша тексеріледі
Толтырғыштар түйірлік құрам, ылғал және ластану бойынша бақыланады
Арматура класы, диаметрі және бет күйі бойынша тексеріледі
Су мен қоспалар технологиялық талаптарға сәйкес болуы тиіс
ЦЕМЕНТ
ЦЕМЕНТ
ЗАПОЛНИТЕЛИ
ТОЛТЫРҒЫШ
АРМАТУРА
АРМАТУРА
ВОДА И ДОБАВКИ
СУ ЖӘНЕ ҚОСПА

## Slide 27
27
Бетон қоспасын бақылау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Проверяют удобоукладываемость и температуру
Плотность помогает оценить выход и стабильность состава
Воздухосодержание контролируют при установленных требованиях
Пробу связывают со временем, смесителем и формой
Төсемділік пен температура тексеріледі
Тығыздық шығым мен құрам тұрақтылығын бағалауға көмектеседі
Белгіленген талаптарда ауа мөлшері бақыланады
Сынама уақыты, араластырғышы және қалпымен байланыстырылады
Показатель / Көрсеткіш
Назначение / Мақсат
Подвижность / Жылжымалылық
формование / қалыптау
Температура
режим / режим
Плотность / Тығыздық
стабильность / тұрақтылық
Воздух / Ауа
долговечность / ұзақ мерзім

## Slide 28
28
Арматуралауды бақылау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Проверяют диаметр, количество и шаг стержней
Контролируют сварные соединения и анкеровку
Фиксируют положение закладных деталей
Защитный слой проверяют до и после формования
Өзектердің диаметрі, саны және қадамы тексеріледі
Дәнекер қосылыстар мен анкерлеу бақыланады
Салынбалы бөлшектердің орны бекітіледі
Қорғаныш қабаты қалыптауға дейін және кейін тексеріледі
шаг, положение, защитный слой
қадам, орналасу, қорғаныш қабаты

## Slide 29
29
Дайын бұйымды бақылау
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Внешний осмотр выявляет трещины, сколы и раковины
Размеры и положение деталей сверяют с документацией
Прочность бетона подтверждают установленными методами
Маркировка обеспечивает идентификацию изделия и партии
Сыртқы қарау жарық, сыну және қуыстарды анықтайды
Өлшемдер мен бөлшектер орны құжаттамамен салыстырылады
Бетон беріктігі белгіленген әдістермен расталады
Таңбалау бұйым мен партияны сәйкестендіреді
ВНЕШНИЙ ВИД
СЫРТҚЫ ТҮР
РАЗМЕРЫ
ӨЛШЕМДЕР
ПРОЧНОСТЬ
БЕРІКТІК
МАРКИРОВКА
ТАҢБАЛАУ

## Slide 30
30
Ақаулар және олардың себептері
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Раковины возникают при недостаточном уплотнении или негерметичной форме
Сколы связаны с ранней распалубкой или неосторожным перемещением
Трещины могут появиться из-за температурных и усадочных деформаций
Смещение арматуры нарушает защитный слой и расчётную работу
Қуыстар жеткіліксіз тығыздау немесе қалып герметикалығының нашарлығынан пайда болады
Сынулар ерте қалыптан шығару немесе дұрыс емес тасымалдаумен байланысты
Жарықтар температуралық және шөгу деформацияларынан пайда болуы мүмкін
Арматура ығысуы қорғаныш қабаты мен есептік жұмысты бұзады
Дефект / Ақау
Вероятная причина / Ықтимал себеп
Раковины / Қуыстар
уплотнение / тығыздау
Сколы / Сынулар
распалубка / қалыптан шығару
Трещины / Жарықтар
режим твердения / қатаю режимі
Слой / Қабат
смещение каркаса / қаңқа ығысуы

## Slide 31
31
Стендтік технология
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Изделие остаётся на одном месте до завершения основных операций
Рабочие и оборудование перемещаются между постами
Схема подходит для крупногабаритных и длинномерных изделий
Преимущество состоит в минимальном перемещении тяжёлого изделия
Бұйым негізгі операциялар аяқталғанша бір орында қалады
Жұмысшылар мен жабдықтар посттар арасында қозғалады
Сұлба ірі және ұзын өлшемді бұйымдарға қолайлы
Артықшылығы ауыр бұйымның аз жылжытылуында
ФОРМА
ҚАЛЫП
АРМАТУРА
АРМАТУРА
БЕТОН
БЕТОН
ТВЕРДЕНИЕ
ҚАТАЮ

## Slide 32
32
Ағынды агрегаттық технология/Поточно-агрегатная технология
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Форма с изделием перемещается по специализированным постам
Каждый пост выполняет отдельную операцию
Гибкость позволяет выпускать изделия нескольких типов
Ритм линии согласуют с длительностью операций
Бұйымы бар қалып маманданған посттар бойынша қозғалады
Әр пост жеке операция орындайды
Икемділік бірнеше бұйым түрін шығаруға мүмкіндік береді
Желі ырғағы операциялар ұзақтығымен үйлестіріледі
ПОСТ 1
1-ПОСТ
ПОСТ 2
2-ПОСТ
ПОСТ 3
3-ПОСТ
СКЛАД
ҚОЙМА
Notes: .

## Slide 33
33
Конвейерлік технология/Конвейерная технология
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Формы движутся по линии с заданным ритмом
Операции закреплены за рабочими позициями
Схема эффективна при массовом выпуске однотипных изделий
Сбой одного поста влияет на работу всей линии
Қалыптар белгіленген ырғақпен желі бойымен қозғалады
Операциялар жұмыс орындарына бекітіледі
Сұлба бір типті бұйымдарды жаппай шығаруда тиімді
Бір посттың тоқтауы бүкіл желі жұмысына әсер етеді
ПОДГОТОВКА
ДАЙЫНДАУ
ФОРМОВАНИЕ
ҚАЛЫПТАУ
КАМЕРА
КАМЕРА
РАСПАЛУБКА
ҚАЛЫПТАН ШЫҒАРУ

## Slide 34
34
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Изделия формуют вертикально в пакетах форм
Кассета обеспечивает компактное размещение
Вертикальные поверхности получают высокую точность
Технологию применяют преимущественно для плоских элементов
Бұйымдар қалып пакеттерінде тік күйде қалыпталады
Кассета ықшам орналастыруды қамтамасыз етеді
Тік беттер жоғары дәлдікпен алынады
Технология көбіне жазық элементтерге қолданылады
вертикальное формование
тік қалыптау

## Slide 35
35
Технологиялық сұлбаны таңдау/Выбор технологической схемы
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Номенклатура и объём выпуска определяют требуемую специализацию
Размер и масса изделия ограничивают способы перемещения
Продолжительность твердения влияет на число форм и постов
Выбор подтверждают расчётом производительности и качества
Бұйым түрлері мен шығару көлемі мамандану деңгейін анықтайды
Бұйым өлшемі мен массасы қозғалыс тәсілдерін шектейді
Қатаю ұзақтығы қалыптар мен посттар санына әсер етеді
Таңдау өнімділік пен сапа есебімен расталады
Условие / Шарт
Подходящая схема / Қолайлы сұлба
Крупные изделия / Ірі бұйым
стендовая / стендтік
Несколько типов / Бірнеше түр
агрегатная / агрегаттық
Массовый выпуск / Жаппай шығару
конвейерная / конвейерлік
Плоские элементы / Жазық элемент
кассетная / кассеталық

## Slide 36
36
Шағын тапсырма
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Выберите изделие: дорожная плита, звено трубы или мостовая балка
Определите подходящий способ формования
Составьте цепочку из шести производственных операций
Назовите три контрольные точки и возможный дефект
Бұйымды таңдаңыз: жол плитасы, құбыр буыны немесе көпір арқалығы
Қолайлы қалыптау тәсілін анықтаңыз
Алты өндірістік операциядан тұратын тізбек құрыңыз
Үш бақылау нүктесін және ықтимал ақауды атаңыз
?
работа в группах 3–4 человека
3–4 адамнан топтық жұмыс

## Slide 37
Итоги / Қорытынды
37
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Назначение изделия задаёт конструкцию и требования к материалам
Технологическая схема организует движение формы, изделия и оборудования
Режим твердения определяет темп производства и раннюю прочность
Контроль качества подтверждает безопасность и готовность к применению
Бұйым мақсаты конструкция мен материал талаптарын белгілейді
Технологиялық сұлба қалып, бұйым және жабдық қозғалысын ұйымдастырады
Қатаю режимі өндіріс қарқыны мен ерте беріктікті анықтайды
Сапаны бақылау қауіпсіздік пен қолдануға дайындықты растайды
НАЗНАЧЕНИЕ
МАҚСАТ
ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ТВЕРДЕНИЕ
ҚАТАЮ
КАЧЕСТВО
САПА

## Slide 38
Итоги / Қорытынды
38
Бақылау сұрақтары
РУССКИЙ
ҚАЗАҚША
Почему бетон и арматура работают совместно?
Где применяют сборный железобетон в транспортном строительстве?
Какие стадии включает производство изделия?
Как ускоряют твердение бетона?
Чем отличаются основные технологические схемы?
Бетон мен арматура неге бірлесіп жұмыс істейді?
Құрама темірбетон көлік құрылысында қайда қолданылады?
Бұйым өндірісі қандай кезеңдерді қамтиды?
Бетон қатаюы қалай жеделдетіледі?
Негізгі технологиялық сұлбалар несімен ерекшеленеді?
?