## Slide 1
01
ОРГАНИКАЛЫҚ
БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ
МАТЕРИАЛДАР
Анықтамасы, жіктелуі, құрамы және негізгі қасиеттері
Асфальт жолды неге жазда жұмсарады, ал қыста морт сынады?

## Slide 2
02
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Бір материал, екі қарама-қарсы мінез
+40 °C
−30 °C
БИТУМ
Ыстықта
Тұтқырлығы төмендейді. Қабат ығысуға және із түсуге бейім болады.
Қалыпты жағдайда
Қиыршық тасты біріктіреді, су өткізбейді және жүктемені таратуға қатысады.
Суықта
Қатаңдығы өседі. Созылу қабілеті азайып, жарықшақ пайда болуы мүмкін.
Проблемалық сұрақ: бір битум әр температурада неге әртүрлі жұмыс істейді?

## Slide 3
03
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Лекцияның оқу нәтижелері
1. ТАНУ
Органикалық байланыстырғышқа анықтама береді және қолданылу саласын атайды.
2. ЖІКТЕУ
Битум, деготь, эмульсия және модификацияланған материалдарды ажыратады.
3. ТҮСІНДІРУ
Құрам мен құрылымның қасиеттерге қалай әсер ететінін түсіндіреді.
4. БАҒАЛАУ
Температура мен жүктемеге қарай материалдың мінез-құлқын болжайды.

## Slide 4
04
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Органикалық байланыстырғыш дегеніміз не?
Минералдық түйірлерді біртұтас материалға біріктіретін, көмірсутектер негізіндегі тұтқыр зат.
Минералдық материал
Байланыстырғыш
Асфальтбетон
Негізгі қызметтері: жабысу · су өтпеу · деформацияны қабылдау

## Slide 5
05
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Жол құрылысындағы орны
Асфальтбетон
Қиыршық тас, құм және минералдық ұнтақты біріктіреді.
Беттік өңдеу
Жол бетіндегі ұсақ кеуектерді жауып, ұстасуды жақсартады.
Жөндеу және герметизация
Жарықшақты, жікті және жергілікті ақауды су кірмейтіндей жабады.
Байланыстырғыш жол жамылғысының беріктігін жалғыз өзі анықтамайды. Нәтиже оның маркасына, минералдық қоспаға, температураға және технологияға тәуелді.

## Slide 6
06
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Жалпы жіктелуі
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Битумдар
Мұнайлық
Табиғи
Деготьтер
Көмірден алынатын
шайыр өнімдері
Эмульсиялар
Суда таралған
битум тамшылары
Модификациялы битум
Полимер, резеңке
немесе қоспалармен
Жол құрылысында ең кең таралғаны: мұнай жол битумы және битум эмульсиясы

## Slide 7
07
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Битумдардың шығу тегі бойынша бөлінуі
Мұнай битумы
Мұнайды өңдеу нәтижесінде алынады. Жол битумының негізгі өндірістік көзі.
Табиғи битум
Кеуекті тау жыныстарында кездеседі немесе табиғи асфальт құрамында болады.
МҰНАЙ
айдау және қалдықты өңдеу
ЖОЛ БИТУМЫ
маркасын таңдау
Есте сақтаңыз: битум мен асфальтбетон бір ұғым емес. Битум — байланыстырғыш, асфальтбетон — қоспа.

## Slide 8
08
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Битумның топтық құрамы
Майлар
Ағындылық береді
Тұтқырлықты азайтады
Шайырлар
Жабысуды және
пластикалылықты арттырады
Асфальтендер
Қатаңдық пен
жылуға төзімділікті өсіреді
Құрамдағы үлес өзгерсе, битумның тұтқырлығы, жұмсару температурасы және морттығы да өзгереді.

## Slide 9
09
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Коллоидтық құрылым: көзге көрінбейтін жүйе
Мальтен ортасы
Асфальтен бөлшектері
Қарапайым модель
Асфальтендер дисперстік бөлшек ретінде, ал майлар мен шайырлар оларды қоршаған орта ретінде қарастырылады.
Неліктен маңызды?
Құрылым өзгерсе, битумның ағуы, серпімділігі және температураға сезімталдығы өзгереді.

## Slide 10
10
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Негізгі физика-механикалық қасиеттер
Пенетрация
Иненің ену тереңдігі
Жұмсару температурасы
Қызғанда жұмсару шегі
Созылғыштық
Үзілгенге дейін созылуы
Морттық температурасы
Суықта морт күйге өтуі
Тұтқырлық
Ағуға қарсылық
Адгезия
Тас бетіне жабысуы

## Slide 11
11
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Пенетрация битумның қаттылығын сипаттайды
Стандартты ине
Битум үлгісі
Өлшеу мағынасы
Белгілі температурада, жүктемеде және уақытта иненің битумға ену тереңдігі анықталады.
Нәтижені оқу
Пенетрация үлкен болса, битум жұмсағырақ. Пенетрация аз болса, битум қаттырақ.
Өлшем бірлігі: 0,1 мм

## Slide 12
12
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Жұмсару температурасы және созылғыштық
Сақина және шар әдісі
Битум қыздырылғанда шардың әсерінен белгіленген деңгейге дейін деформацияланатын температура анықталады.
Дуктилометр әдісі
Битум үлгісі тұрақты температурада созылады. Үзілу кезіндегі ұзындық созылғыштықты сипаттайды.
Жоғары жұмсару температурасы ыстық климатқа төзімділікті арттырады
Жоғары созылғыштық жарықшаққа қарсы жұмыс істеуге көмектеседі

## Slide 13
13
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Адгезия: битум мен тас арасындағы байланыс
ҚИЫРШЫҚ ТАС
битум қабықшасы
Жақсы адгезия
Битум тас бетін біркелкі жабады және су әсерінен ажырамайды.
Нашар адгезия
Су битум мен минерал бетінің арасына кіріп, қабықшаны ажыратады.
Салдары: қиыршық тастың үгітілуі, шұңқыр және жамылғының мерзімінен бұрын бұзылуы

## Slide 14
14
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Құрылымдық-механикалық қасиеттер
Битумға күш әсер еткенде ол бір мезетте серпімді дене де, тұтқыр сұйық та сияқты әрекет етеді.
Серпімді бөлік
Жүктеме алынғанда деформацияның бір бөлігі қайта қалпына келеді.
Тұтқыр бөлік
Жүктеме ұзақ әсер етсе, материал ағып, қайтымсыз деформация жинайды.
Тұтқыр-серпімді мінез
Нақты битумның жауабы температура мен жүктеме уақытына байланысты.
Бұл қасиеттерді реология зерттейді

## Slide 15
15
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Температура мен уақыттың әсері
Температура / әсер ету уақыты
Қатаңдық
Суық немесе жылдам жүктеме
Ыстық немесе ұзақ жүктеме
СЕРПІМДІРЕК
ТҰТҚЫРЫРАҚ
Автокөлік жылдам өткенде және баяу тұрған кезде бір жамылғы әртүрлі жауап береді.

## Slide 16
16
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Тұтқырлық температура өскен сайын төмендейді
ТҰТҚЫРЛЫҚ
ТЕМПЕРАТУРА
ҚАТТЫ
ЖҰМСАҚ
Технологиялық мағынасы
Араластыру мен төсеу үшін битумды қыздырады, бірақ артық қыздыру қартаюды жеделдетеді.

## Slide 17
17
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Битумның қартаюы
Жаңа битум
Майлар мен шайырлар жеткілікті
Иілгіштігі жоғары
Қысқа мерзімді
Араластыру және төсеу кезінде
булану мен тотығу жүреді
Ұзақ мерзімді
Жолда жылдар бойы
оттек, жылу және күн әсер етеді
Қартаю нәтижесі: тұтқырлық пен қатаңдық өседі, созылғыштық төмендейді, жарықшақ қаупі артады.

## Slide 18
18
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Қасиет дұрыс таңдалмаса, қандай ақау пайда болады?
СЕБЕП
ҚАСИЕТТЕГІ ӨЗГЕРІС
ЖОЛДАҒЫ НӘТИЖЕ
Битум тым жұмсақ
Ыстықта тұрақтылығы төмен
Дөңгелек ізі, ығысу
Битум тым қатты
Суықта созылуы аз
Температуралық жарықшақ
Адгезия нашар
Су қабықшаны ажыратады
Үгітілу, шұңқыр
Қыздыру шамадан тыс
Битум тез қартаяды
Ерте морттану

## Slide 19
19
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Инженерлік жағдай: Өскемендегі жолға битум таңдау
Шарт: жазда жамылғы қызады, қыста қатты суиды, ауыр көлік қозғалысы бар.
1. Ыстықта қандай қасиет маңызды?
Жұмсару температурасы және жоғары температурадағы тұтқырлық
2. Суықта қандай қасиет маңызды?
Морттық температурасы, созылғыштық және серпімділік
3. Су әсеріне қарсы нені тексереміз?
Минералдық материалмен адгезия және суға төзімділік
Таңдау қағидасы: бір ғана көрсеткішке емес, қасиеттер кешеніне сүйену керек.

## Slide 20
20
НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫ
Органикалық байланыстырғыштың
қасиеті оның құрамы мен құрылымынан басталады
1
Битум минералдық түйірлерді байланыстырады және судан қорғайды.
2
Майлар, шайырлар және асфальтендер материалдың мінезін қалыптастырады.
3
Температура өскенде битум жұмсарады, суықта қатаяды.
4
Тұтқыр-серпімді қасиет жүктеменің уақыты мен жылдамдығына тәуелді.
5
Дұрыс таңдалмаған немесе қартайған битум жол ақауын жеделдетеді.

## Slide 21
21
ОРГАНИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАР
Өзін-өзі тексеру
1
Пенетрация мәні артса, битум қатая ма, жұмсара ма?
2
Асфальтен мөлшері артқанда қандай қасиет күшейеді?
3
Неге ыстықта дөңгелек ізі пайда болуы мүмкін?
4
Адгезия нашар болса, судың әсерінен не болады?
5
Қартаю битумның созылғыштығына қалай әсер етеді?