## Slide 1
Аппарат теории функций случайных аргументов
Пусть задана произвольная функция n аргументов
Y=ϕ (X1, X2, …, Xn).
Если аргументы Х представляют собой случайные величины, то при конечном n функция Y также является случайной величиной. Тогда ее называют функцией случайных аргументов (ФСА).
Рассмотрим систему, состоящую из n элементов. Случайное время работы до отказа i-го элемента обозначим Ti. Время безотказной работы системы T∑ также является случайной величиной и зависит от Ti. Исходя из этого
T∑=ϕ(T1, T2, …, Tn).
Вид функции ϕ определяется структурой системы, а также принятыми определениями ее состояний работоспособности и отказа.

## Slide 2
ФСА, типичные для задач исследования безотказности ИС, ВТ, АСУ: «минимум», «максимум», «композиция», мажоритарная, «минимум d ранга», «опережение», «отставание».
Методика применения ФСА в исследовании надежности:
1) построение (на основе имеющегося описания системы и взаимодействия ее элементов) ФСА-модели исследуемой системы;
2) записать на основе ФСА выражения для закона распределения T∑ и его числовых характеристик.

## Slide 3
Метод ФСА
Числовая характеристика ФСА n одинаковых и независимых аргументов может быть представлена в виде произведения
A=h(k, n)a,
где а - числовая характеристика аргумента; h(k, n) – функция пересчета, вид которой определяется типом ФСА и видом числовой характеристики; k – параметр формы распределения Вейбулла, представляющий собой функцию коэффициента вариации υ, k=k(υ).
Функции пересчета определяются для математического ожидания, дисперсии и коэффициента вариации.
Далее определяется числовая характеристика ФСА A=h(χ, n)a, где h(χ, n) – функция пересчета (находится из таблицы на пересечении строки, соответствующей виду ФСА, и столбца искомой числовой характеристики); χ – находится по таблице по заданному значению υ аргумента; n – число аргументов.