## Slide 1: НАКЛОННОЕ ЗАЛЕГАНИЕ СЛОЕВ
Лекция №4

## Slide 2: Элементы залегания пласта
Линия простирания – любая горизонтальная линия на поверхности пласта, т.е. линия пересечения поверхности пласта с любой горизонтальной плоскостью)
Направление падения –вектор, проекция линии падения на горизонтальную плоскость
Линия падения (восстания) – вектор на поверхности пласта, нормальный к линии простирания и направленный вниз (вверх)
Угол падения – угол между поверхностью пласта и горизонтальной плоскостью, т.е. между линией падения и направлением падения)
Для определения положения наклонно залегающего пласта в пространстве необходимо знать в какую сторону он погружается и под каким углом. Основные элементы геометрии пласта:

## Slide 3
Азимут простирания (правый векториальный угол между северным направлением истинного меридиана и линией простирания)
NB! Поскольку линия простирания скаляр, для нее могут быть замерены два азимута простирания, которые отличаются на 180º. Тем не менее, принято записывать азимуты простирания в северных румбах, т.е. предпочтительнее писать
СЗ-325, а не ЮВ-145,
СВ-30, а не ЮЗ-210
1
2
Азимут падения (правый векториальный угол между северным направлением истинного меридиана и направлением падения)
NB! Поскольку направление падения – вектор, азимут падения может быть только один. Именно поэтому при определении элементов залегания наклонных слоев ВСЕГДА измеряют азимут падения!

## Slide 4: Устройство горного компаса
1 – пластина;
2 – лимб (0 –360);
3 – магнитная стрелка;
4 – кнопка арретира магнитной стрелки;
5 – отвес (кнопка арретира на обратной стороне компаса);
6 – шкала отвеса (90 – 0 – 90);
7 – пузырьковый уровень;
8 – зеркало,
9 – линейки;
10 – визиры;
11 – указатель магнитного склонения
Notes: Заменить картинку!

## Slide 5
0
Вращение горного компаса по часовой стрелки, т.е. на восток. Стрелка относительно лимба смещается против часовой стрелки.

## Slide 6
10
10
Вращение горного компаса по часовой стрелки, т.е. на восток. Стрелка относительно лимба смещается против часовой стрелки.

## Slide 7
30
30
Вращение горного компаса по часовой стрелки, т.е. на восток. Стрелка относительно лимба смещается против часовой стрелки.

## Slide 8
50
50
Вращение горного компаса по часовой стрелки, т.е. на восток. Стрелка относительно лимба смещается против часовой стрелки.

## Slide 9
С
Ю
З
В
0
Вращение горного компаса против часовой стрелки, т.е. на запад. Стрелка относительно лимба смещается по часовой стрелки.

## Slide 10
Вращение горного компаса против часовой стрелки, т.е. на запад. Стрелка относительно лимба смещается по часовой стрелки.
С
Ю
З
В
340

## Slide 11
Вращение горного компаса против часовой стрелки, т.е. на запад. Стрелка относительно лимба смещается по часовой стрелки.
С
Ю
З
В
320

## Slide 12: Замеры элементов залегания горным компасом
1. Чтобы замерить азимут падения слоя, надо, держа компас горизонтально (контроль по уровню), приложить его короткой стороной к линии простирания, направив северным концом по направлению падения пласта и взять отсчет по северному концу стрелки.
С
Направление
Азимут падения
2. Чтобы замерить угол падения слоя, надо, держа компас вертикально, приложить его длинной стороной к линии падения и взять отсчет по отвесу.

## Slide 13: Определение истинной мощности слоев.
Истинной или действительной мощностью (т) пласта называется расстояние между подошвой и кровлей по перпендикуляру. Расстояние между подошвой и кровлей по горизонтали называется горизонтальной мощностью( m4), по вертикали — вертикальной мощностью( m3),. Мощность которая наблюдается вкрест простирания в выходе слоя на дневную поверхность – видимая мощность( m1),. При чтении геологических карт видимая мощность представлена проекцией видимой мощности( m2), на горизонтальную плоскость.

## Slide 14
Определение мощности пласта по ширине выхода и наклону рельефа
H – истинная мощность слоя;  – угол падения слоя;  – угол падения склона;  – угол между поверхностью пласта и склона
h –
№ 1, 2 –"горизонтальная мощность"
№ 3 –
"вертикальная мощность"
№ 4, 5, 6 –
"ширина выхода"

## Slide 15: Построение выхода наклонно залегающего слоя на дневную поверхность по карте с горизонталями.
Выходы на поверхность наклонно залегающих слоев на геологической карте имеют различные очертания, зависящие от элементов залегания слоев и характера рельефа земной поверхности. При выходе на поверхность хотя бы в одной точки наклонного слоя, где можно замерить элементы залегания, на карте с горизонталями можно построить всю линию выхода этого слоя.
Для этого пользуются заложением, которое представляет собой проекцию на горизонтальную плоскость отрезка линии падения слоя, заключенного между двумя горизонталями топоосновы.

## Slide 16
Например, при сечении горизонталей 100 м и масштабе карты 1:20 000, h будет равно 5 мм. Далее, строят угол, равный истинному углу падения слоя, например, <=15о. Из точек пересечения наклонной линии с горизонталями проводят перпендикуляры, которые отсекут горизонтальные отрезки (т1, т2,, т3,,…mn), В данном случае заложение mср=19 мм. ( m можно определить по формулам
m/h= ctgα; m=h ctgα; или
h/m=tg α; m=h/tg α;
где h — сечение горизонталей на карте, α — угол падения слоя).

## Slide 17
Величина заложения зависит от угла наклона слоя, расстояния между горизонталями и масштаба карты, но она не зависит от формы рельефа.
С помощью заложения можно определять глубины скважин до кровли или подошвы пласта в определенных точках, оконтуривать площади с заданной глубиной залегания пласта, вычислять мощности слоев, а также легко определить элементы залегания пласта на карте с горизонталями по его выходу на поверхность.
Чтобы построить выход поверхности наклонного слоя по выходу его в одной точке на карте с горизонталяи необходимо:
1) провести стратоизогипсу слоя, которые представляют собой линию простирания в точке замера элемента залегания;
2) провести ряд стратоизогипс на расстоянии m, равном заложению, значения стратоизогипс в направлении падения слоя будут уменьшаться, а в сторону восстания — возрастать на величину сечения горизонталей рельефа;
3) отметить точки пересечения одноименных стратоизогипс и горизонталей рельефа — точки выхода слоя на дневную поверхность;
4) соединить эти точки плавной кривой, полученная линия будет являться линией выхода поверхности слоя.

## Slide 18
На рисунке в точке А выходит подошвы слоя, азимут падения которой СВ 25о; а угол падения 15о. Через точку А по линии простирания проводим стратоизогипсу с отметкой 40 м (точка А на горизонтали 40 м). Строим график заложения и определяем m =9,3 мм. На расстоянии m(m, ) проводим ряд стратоизогипс, параллельных первой с отметками 50, 60, 70, 80, 90, 100 и 110 м (максимальная отметка горизонтали) в направлении восстания слоя и с отметкой 30 м (минимальная отметки горизонтали) в сторону его падения, т. е. отметки стратоизогипс и число их должны соответствовать отметкам и числу горизонталей рельефа.
Соединив плавной чертой точки пересечения одноименных стратоизогипс и горизонталей рельефа, получим линию выхода кровли слоя.
Таким же способом можно построить линию выхода кровли слоя (точка Б), где замерены те же элементы залегания.

## Slide 19: Наклонный пласт на геологической карте
Конфигурация границ наклонно залегающих пластов на геологической карте зависит и от угла наклона самих пластов, и от морфологии рельефа, т.е. от соотношения угла наклона пласта и угла наклона склона
Выход пласта, наклоненного под склон, на карте занимает положение между выходами горизонтального и вертикального пластов, т.е. его выход "изогнут" в
ту же сторону, что и горизонтали, но с меньшей кривизной

## Slide 20
В долинах и на склонах выходы наклонно залегающих пластов создают своеобразные фигуры рельефа, которые условно называют "пластовыми треугольниками", хотя их форма и не всегда близка к треугольнику.
Правило пластовых треугольников: «Пластовый треугольник в долине указывает направление падения пласта, а на водоразделе – направление восстания»
Пластовый
треугольник