## Slide 1: Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д Серикбаева
Поиски и разведка МПИ

## Slide 2
1 ПОНЯТИЕ О ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИЯХ
1.1 Определение и назначение кондиций
Кондиции являются исходными данными для оценки месторождения и устанавливаются на основе результатов разведки. Они рассматриваются и утверждаются Государственной Комиссией по запасам полезных ископаемых при Совете Министров РК.
Кондиции - это совокупность экономически обоснованных предельных требований промышленности к качеству и количеству минерального сырья и горно-геологическим параметрам месторождения, при которых обеспечивается оптимальный вариант оконтуривания, подсчета запасов и разработки месторождений.
Любое месторождение характеризуется большой изменчивостью условий и глубины залегания, мощности рудного тела и вскрышных пород, размеров нерудных прослоев и их пространственного положения, содержание полезных ископаемых и вредных компонентов, устойчивости руд и вмещающих пород, водопритоков и т.д.
Обоснование кондиций представляет собой исследовательскую работу, которая заключается в выявлении закономерных связей различных геолого-промышленных и технико-экономических параметров, выборе наиболее оптимального варианта оконтуривания и эксплуатации месторождения, обеспечивающего полноту, комплексность использования и охрану недр и наиболее высокой экономический эффект при эксплуатации.
На одно и то же месторождение кондиции разрабатываются неоднократно.
1.После предварительной разведки и называются временными.
2.Следующие кондиции готовятся по материалам детальной разведки и являются постоянными.
Постоянные кондиции используются для оконтуривания, подсчета и утверждения запасов минерального сырья, геолого-экономической оценки подсчитанных запасов, ведения дальнейших геологоразведочных работ на месторождении, составление горнодобывающих предприятий, планирование и проведения добычи и контроля выполнения правил по охране недр.
В процессе проектирования горнодобывающих предприятий могут быть уточнены или выявлены новые факторы. Это послужит обоснованием для пересмотра кондиций (это изменение цен на продукцию, совершенствование технологии, существенное изменение представлений об условиях залегания, морфологии рудных тел и т.д.).

## Slide 3: Кондиции имеют следующие обоснования: 1)Геологическое обоснование - это полная характеристика масштаба, условий залегания, внутреннего строения, изменчивости и изученности месторождения, его горнотехнических и гидрогеологических условий разработки, пространственного положения, качества руд, их типов и т.д. Геологическое обоснование должно обязательно включать анализ зависимости морфологии и масштаба рудных тел, а также качества руд от изменения основных геолого-промышленных параметров. 2)Технико-экономическое обоснование - это проектирование рудника и установление в процессе его оптимального варианта геолого-промышленных параметров, обеспечивающих максимальное производство минерального сырья, минимальные потери, и ущерб для окружающей среды и т.д. При технико-экономическом обосновании кондиций требуется определение следующих показателей: способа и системы разработки месторождения; годовой мощности предприятия; капитальных затрат; себестоимости продукции горнорудных предприятий ценности 1т руды и месторождения; эффективности капитальных вложений.
Обоснование кондиций

## Slide 4
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
Запасы минерального сырья имеют большое значение для народного хозяйства страны. Запасы сырья в недрах должны быть охарактеризованы качественно, т.е. по следующим показателям:
1)соответствию запасов промышленным кондициям;
2)условиям залегания, форме, мощности и строению рудных тел;
3)природным и промышленным типам, маркам и сортам сырья;
4)условиям вскрытия и разработки месторождения;
5)степени изученности, разведанности, подготовленности месторождения к использованию в промышленности.
Для получения такой характеристики залежи полезного ископаемого разбивают на отдельные подсчетные блоки и запасы по ним относят в соответствии с действующей классификацией запасов к определенным группам и категориям.

## Slide 5: Категория запасов
Категория А - запасы подсчитывают в контуре, ограниченном со всех сторон разведочными выработками. Разведанность блока должна обеспечивать: 1)-полное выяснение условий залегания, формы и строения тел полезного ископаемого; 2)-полное изучение качества и технологических свойств сырья; 3)-выделение, оконтуривание природных типов и промышленных сортов сырья, некондиционных и безрудных участков внутри тела полезного ископаемого; 4)-полное выяснение горнотехнических условий разработки месторождения.

## Slide 6
Категория В - запасы подсчитывают в контуре разведочных выработок с включением ограниченной зоны экстраполяции при простых условиях залегания, малой изменчивости залежи и качества сырья или надежно установленной их закономерной изменчивости. Степень разведанности обеспечивает: 1)-выяснение особенностей условия залегания, формы и строения залежей; 2)-выделение безрудных и некондиционных участков внутри рудной залежи, природных типов и промышленных сортов сырья, а также определение закономерностей распределения и пространственного соотношение, без точного оконтуривания; 3)выяснение качества сырья; 4)-выяснение основных горнотехнических условий разработки месторождения.

## Slide 7: Категория С1-запасы подсчитывают в контурах блоков, границы которых проводят на основе широкого использования интерполяции и экстраполяции данных разведочных выработок. К категории С1 могут быть отнесены запасы неразведанных блоков, прилегающим к блокам с запасами А и В. Степень разведанности блоков, запасы которых относятся к категории С1 должна обеспечивать: 1)-выяснение в общих чертах условий залегания, формы и строения рудных тел; 2)-выделение основных природных типов и промышленных сортов сырья; 3)-получение общих данных о его качестве и технологических свойствах; 4)-получение общего представления об условиях разработки месторождения. Категория С2 – запасы подсчитывают в пределах контуров благоприятных структур и комплексов горных пород. Условия залегания, форма и распространение рудных тел, качество сырья и его свойства, условия разработки месторождения определяют на основании геологических и геофизических данных, подтверждаемых единичными пересечениями рудных тел или по аналогии с примыкающими участками, где запасы подсчитаны по более высоким категориям.

## Slide 8
При оценке прогнозных запасов необходимо учитывать следующие принципы.
1)Прогнозные запасы – это неразведанные запасы полезных ископаемых, предполагаемые на основании закономерностей образования и размещения месторождений и исследований, раскрывающих геологическое строение и историю геологического развития оцениваемой территории.
2)Прогнозные запасы отличаются от запасов категории С2 тем, что параметры оценки по прогнозируемым объектам, являются предположительными. Запасы определяются косвенно и могут быть подсчитаны вне геометрических контуров.
3)Прогнозные запасы подсчитываются на основе данных геологических, геофизических и геохимических исследований, а также анализа структурно-тектонических, минералого-петрографических, литолого-стратиграфических, палеогеографических и других факторов определяющих условия локализации полезного ископаемого.
4)Прогнозные запасы позволяют судить о возможности расширения минерально-сырьевой базы и должны служить основой для планирования и выбора направления всех видов геологических исследований и геологоразведочных работ.
По степени достоверности выделяют три группы прогнозных запасов: 1-запасы известных главнейших месторождений сверх учтенных по категории С2; 2-запасы новых месторождений, которые могут быть открыты в районах с уже известными промышленными месторождениями; 3-запасы в районах, где промышленные месторождения еще не открыты, но имеются благоприятные геологические предпосылки.