## Slide 1: Состав рудничного воздуха
Углекислый газ (СО2 ) - бесцветный со слабо кислым вкусом и запахом, относительная плотность - 1,52, не горит, не поддерживает дыхание. Образуется при пожарах, взрывных работах, окислении древесины, пород и дыхании людей. Максимально допустимая концентрация углекислого газа - 0,5%, в выработках с исходящей струёй - 0,75%,
Кислород (О2 ) - газ без цвета, вкуса и запаха, относительная плотность - 1,11 (к воздуху), ПДК ≥ 20%.
Азот (N2 ) - газ без цвета, вкуса, относительная плотность 0,97%, химически инертен, не поддерживает дыхания и горения, не ядовит. Большое содержание сказывается в уменьшении кислорода в воздухе. Его содержание в воздухе не нормируется.
Окись (оксид) углерода (угарный газ) (СО) - газ без цвета, вкуса, запаха, плотность 0,97, предельно допустимая концентрация - 0,0017%.
Окислы (оксиды) азота (NO, NO2, N2О4 , N2O5), имеют красно-бурый цвет, характерный запах. Удельный вес 1,16-1,59. Предельно допустимая концентрация - 0,00026%, образуется от взрывных работ.
Сернистый газ (SO2 ) бесцветный имеет кислый вкус и сильно раздражающий запах. Относительная плотность - 2,22. Предельно допустимая концентрация - 0,00038%.

## Slide 2: Ядовитые газы образующие при взрыве
При взрывных работах образуется некоторое сравнительно небольшое количество ядовитых газов, свойства и характеристику которых необходимо учитывать при взрывании в подземных горных выработках. К такого вида газам относятся: окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, сероводород и пары ртути. Первые четыре газа образуются при взрывании ВВ, детонирующего шнура и при горении огнепроводного шнура, пары ртути находятся в воздухе забоя после взрыва капсюлей-детонаторов и электродетонаторов, снаряженных гремучей ртутью.
Окись углерода (угарный газ) - газ без цвета, вкуса и запаха. В смеси с кислородом воздуха горит голубовато-синим пламенем, при содержании в воздухе от 13 до 75% смесь взрывается; температура воспламенения смеси 630-8100. При небольших концентрациях окись углерода вызывает сильные головные боли, при больших наступает период острого отравления: потеря сознания, судороги, одышка и головокружение. Первая помощь немедленный вынос пострадавшего на свежий воздух, вдыхание кислорода, полный покой; при остановке дыхания - применение искусственного дыхания.
Окислы азота - бурые пары, окраска которых тем интенсивнее, чем выше температура и концентрация; имеют резкий характерный запах. Не горючи и не взрывчаты. Первоначально окислы азота образуются в виде Окиси азота, которая, соединяясь с кислородом воздуха, переходит в двуокись азота или в четырехокись азота. При длительном пребывании в контакте с влагой воздуха переходят в азотную или азотистую кислоты. Токсичны: раздражающе действуют на легкие человека, в тяжелых случаях вызывают отеки легких. Отравление проявляется не сразу, а по истечении 4-6 часов и более. Первая помощь: абсолютный покой, тепло, вдыхание кислорода; необходим вызов врача.

## Slide 3: Ядовитые газы образующие при взрыве
Сернистый ангидрид - бесцветный газ с сильным своеобразным раздражающим запахом и кислым вкусом (вкус и запах ощущается уже при содержании 0,0005%). При отравлении наблюдаются чихание, кашель и спазмы голосовой щели, в тяжелых случаях - воспаление бронхов и отек легких. Первая помощь при острых отравлениях: свежий воздух, вдыхание кислорода, прием веществ, возбуждающих сердечную деятельность.
Сероводород - бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц и сладковатым вкусом. Смесь сероводорода с воздухом при температуре около 6000 воспламеняется; при содержании от 4,3 до 46% образует с воздухом взрывчатую смесь. Токсичен: угнетающе действует на тканевое дыхание и нервную систему, при значительных концентрациях возможна остановка дыхания. Местное действие сероводорода: раздражение слизистой оболочки глаз, носоглотки, дыхательных путей, что вызывает жжение, слезотечение, кашель, общее действие: судороги, потеря сознания. Первая помощь: свежий воздух, искусственное дыхание, вдыхание кислорода, прием веществ, возбуждающих сердечную деятельность; полезно вдыхание хлора (платок, смоченный раствором хлорной извести).
Пары ртути - без цвета, запаха и вкуса. Не горючи и не взрывчаты. Вызывают хроническое отравление центральной нервной системы, а также почек. Первая помощь - немедленный вызов врача.
Вследствие неоднородной токсичности ядовитых газов взрыва подсчет их производится путем приведения к так называемой условной окиси углерода, для чего количества полученных отдельных газов пересчитываются со следующими коэффициентами: окись углерода 1,0; двуокись азота 6,5; сернистый ангидрид 25; сероводород 2,5. Полученные значения суммируются. Состав и количество ядовитых газов значительно изменяются под влиянием различных факторов: кислородного баланса ВВ; среды (горная порода), окружающей заряд ВВ; влажности ВВ; влажности забоя; степени обработки ВВ; количества бумажной оболочки и влагоизолирующего покрытия.

## Slide 4: При работе самоходной техники с двигателями внутреннего сгорания выделяются следующие газы.
Акролеин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом пригорелых жиров, предельно допустимая концентрация - 0,0008%, растворим в воде, плотность - 1,9. Образуется от разложения дизтоплива при высокой температуре. Сильно ядовит, при 0,014% даже десятиминутное пребывание опасно для жизни.
Формальдегид - бесцветный газ, предельно допустимая концентрация - 0,0004%, плотность 1,035. Имеет резкий, удушливый запах, очень токсичен.
Углеводороды - образуются при взрывчатом сгорании топлива, предельно допустимая концентрация - 300 мг/м3.
Сажа - выделяется из выхлопов дизельных двигателей в виде образований от 0,3 до 10 мкм и содержанием 0,01-1,1 г/м3.
Компрессорные газы ядовиты вследствие присутствия в них оксида углерода.