## Slide 1: КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ШАХТАХ

## Slide 2
Климатическими условиями называют определённое сочетание физических параметров рудничной атмосферы: температуры, относительной влажности, теплоотдачи пород, давления и подвижности воздуха. Эти параметры оказывают существенное влияние на самочувствие и работоспособность людей.
Температура рудничного воздуха – зависит от теплоотдачи горных пород, их окисления, сжатия воздуха при опускании по стволу (на каждые 100 м глубины температура повышается на 0,70С во влажных и на 10С – в сухих стволах).Кроме того, тепло выделяется при работе механизмов, дыхании людей, из шахтных вод… Возрастание температуры горных пород происходит с увеличением глубины работ. Снижение температуры рудничного воздуха происходит лишь в процессе проветривания, за счёт скорости движения струи. Для определения температуры используют термометры и термографы, манометрическийтдистанционный термометр.

## Slide 3
Общее тепловыделение составляет:
Тобщ = Тпород + Т люди + Тмаш + Тсж + Ток , кДж/ч
где Тпород – тепловыделение горных пород;
Тлюди – тепловыделение людей (тепловыделение одного человека составляет q=700-1000 кДж/ч);
Тмаш – тепловыделение от машин
Тмаш = 1000 N k э k заг 3,6 ⋅ 10 3 , кДж/ч
где N – суммарная мощность электроустановок, кВт;
kэ – коэффициент перехода электроэнергии в тепловую, 02-0,4;
kзаг – коэффициент загрузки, 03-0,9;
Тсж – тепловыделение от сжатия вентиляционной среды (при нагнетании);
Ток – тепловыделение от окисления пород.

## Slide 4
Давление рудничного воздуха - с увеличением глубины горных работ в шахтах возрастает, на каждые 100 м – примерно на 9 мм ртутного столба. Для измерения его используются барометры (ртутные, анероиды и пружинные), барографы и другие автоматические приборы.
Влажность воздуха – различают абсолютную и относительную влажность воздуха. Для замера применяются психрометры парных термометров, психрометры с вентилятором, гигрометры и гигрографы. В среднем в угольных шахтах влажность составляет 80-90%, в калийных шахтах – от 15 до 60%.
Подвижность рудничного воздуха – чем больше скорость воздушнойструи, тем больше она уносит тепла со стен выработок (табл. 1). Но нельзяпроизвольно повышать скорость струи, т.к. это приводит к сдуванию осевшей в выработках пыли. Верхний предел скорости движения воздуха строго регламентирован.

## Slide 5
Таблица 1
Скорость воздушной струи, в зависимости от температуры
Температура воздуха, 0С Скорость воздушной струи, м/с
до 15 0,3 - 0,5
15-20 не выше 1,0
20-22 не менее 1,0
22-24 не менее 1,5
24-25 не менее 2,0
Скорость движения воздуха замеряют анемометрами: крыльчатыми и чашечными. В подземных горных выработках замеры осуществляют методом обвода поперечного сечения .

## Slide 6
Влияние климатических условий на людей
При повышенном атмосферном давлении человек чувствует прилив сил ижелание работать, а при пониженном давлении – наоборот, чувствует желаниеприлечь и выспаться (поэтому нагнетательный способ проветривания заведомолучше всасывающего). В состоянии покоя человек выделяет 70-85 ккал в час, а при физической работе – до 400-500 ккал/ч. С глубиной растёт температура пород и соответственно воздуха, температурный градиент находится в диапазоне от 33 до 100 м/0С. Для облегчения деятельности человека производят кондиционирование воздуха (до диапазона комфортной температуры 16-220С):
а) засчёт сокращения длины вентиляционных путей;
б) путём применения холо-дильных машин. Для контроля климатических условий применяются шкалы:
- эффективных температур;
- эквивалентно-эффективных температур;
- объективных физиологических показателей;
- комфортных условий;
- кататермометру (определяет теплоощущения человека при комбинации температуры, влажности и скорости движения воздуха).