## Slide 1: Жол төсемесін және жол жамылғысын жөндеу технологиясы

## Slide 2: ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР
Терең жолтабан - пайда болу себебі жол жамылғысының қабаттарынан төмен немесе топырақ төсемінде орналасқан жол жамылғысының тұрақсыз қабаттарында қалдық деформациялардың жиналуы болып табылады.
Тұрақсыз қабат – физикалық-механикалық қасиеттері жолды пайдаланудың қалыптасқан жағдайларындағы қозғалысқа ығысуға қарсылығы, беріктігі немесе басқа да көрсеткіштері бойынша талаптарға сәйкес келмейтін жол жамылғысының немесе жер төсемінің қабаты.
Асфальтобетонды регенерациялау – жаңа тас материалдарын, битум мен регенерация құралдарын қоса отырып, ескі асфальтбетонның жоғалған қасиеттерін қалпына келтіру.
Ремиксинг – қолданыстағы асфальтбетонды төсеме материалдарын ыстық тәсілмен орнында қайта өңдеу жолымен қайта пайдалану технологиясы, ол ескі төсемені қыздыру, фрезерлеу, ескі және жаңа қоспа материалдарын немесе ескі қоспаға битум және ескі битумды регенерациялауға арналған қоспалармен өңделген ұсақ тастармен араластыру.

## Slide 3
Ремиксинг плюс – «Ремиксер» машинасының көмегімен ескі төсемені ыстық тәсілмен алуға және ескі төсеме материалдарын жаюға, артынан жедел түрде жаңа қоспадан жұқа тозу қабатын бір стадияда салуға арналған жабдықты қолдана отырып орындалатын технология.
Битумды регенерациялау құралдары – битумның қасиеттерін қалпына келтіру үшін жаңарту қоспасына қажетті пропорцияда қосылатын мұнай өңдеу өнімі (пластификатор).
Жаңартылған қоспа – ыстық фрезерлеу нәтижесінде ескі төсемеден алынған битумоминералды қоспа
Қайта өңделген қоспа – ескі және жаңа қоспадан және қосымшалардан (қажет болған жағдайда), регенерация құралынан (пластификатордан) тұратын төсеме қабаттарын орнатуға арналған битумоминералды қоспа.
Гранулят – жол жамылғысының қабаттарын суық тәсілмен фрезерлеу нәтижесінде немесе ескі жабынды бөлшектеуден ірі кесектерді ұсақтау нәтижесінде алынған ұнтақталған материал.
Суық ресайклинг – жол жамылғысы төсемесі мен негізін салқын тәсілмен терең фрезерлеуді (30 см дейін) және тікелей жол үстінде ескі алынған материалды қиыршықтас, құм, цемент және су қосу арқылы араластыру нәтижесінде жаңа жол жамылғысын салуды көздейтін жөндеу әдісі. Тұтқырғыш ретінде цементпен қатар катионды битум эмульсиялары пайдаланылуы мүмкін.

## Slide 4: Асфальт бетонды жамылғы төсемелерін жөндеу
Асфальт бетонды жамылғы төсемелерін күрделі жөндеу жұмыстарына жататындар:
бойлық және көлденең тегіссіздіктерді түзей отыра, жол жамылғысын күшейту, қосымша негіз бен төсеме қабаттарын жасау;
жөнделетін жолдың сәйкес санаты нормасына байланысты жол жамылғысын кеңейту;
фрезалау және регенерациялау әдістерімен тұрақсыз қабаттарды ауыстыру арқылы тереңдігі 45 мм-ден терең ойықтарды жою;
жөнделген телімдерде және қайта салынған топырақ үйінділері үстіне жаңа жол жамылғысын салу.

## Slide 5
Барлық жұмыстар бірнеше этаптан тұрады:
дайындық жұмыстары;
материалдарды дайындау және жеткізу;
материалдарды тарату және жаю;
материалдарды нығыздау;
ақырғы жұмыстар: жөнделген телімді күту және қозғалысты ұйымдастыру.

## Slide 6: Дайындық жұмыстарының құрамы:
жөндеу жұмыстарын жүргізу шартын бағалау, жобалық-сметалық құжаттарды оқу және сараптау; жұмыстар түрлері мен көлемдерін анықтау, материалдар жеткізу шарттарын анықтау;
ықтималды машиналар және қондырғылар құрамдарын таңдау;
олардың жұмысқа дайындығын тексеру;
технологиялық карта және жұмыстарды ұйымдастыру графигін жасау;
материалдар және жұмыстар сапаларын бақылауды ұйымдастыру;
жөндеу жұмыстары өтетін телімде қозғалысты ұйымдастыру (қоршаулар, уақытша жол белгілерін қою, айналма жол салу және т.б.);
ескі төсеме бетін тазалау, жуу, майлау, жарықшақтарды бітеу;
тегістегіш қабат салу.

## Slide 8: Регенация жүргізу тәсілдері:
ыстықтай регенерациялау тәсілі – ескі төсемедегі асфальтобетонды қыздыру, босату және қасиетін жақсартып төсемеге жаю, нығыздау. Операциялар жол үстінде жасалады;
суықтай регенерациялау тәсілі – ескі төсемедегі материалды (асфальтобетон немесе цементті бетон) суықтай фрезалау, битумды эмульсиямен немесе цементпен өндеу, жаңа төсеменің астыңғы қабатына жаю, нығыздау. Операциялар жол үстінде жасалады;
суықтай және ыстықтай регенерациялау тәсілі (біріктірілген әдістер) – ескі төсемедегі материал суықтай фрезамен алынады, араластырғыш қондырғыларда жаңа қиыршықтас пен битум қосу арқылы ыстықтай араластырылады және пайда болған қоспа төсемеге жайылады. Операциялар жол үстінде жылжымалы араластырғыш қондырғыларда немесе тұрақты АБЗ-да жасалуы мүмкін.

## Slide 9
Жұмыстарды жол үстінде жүргізу
(жол телімінде)
Жұмыстарды орталықтандырылған базаларды қолдану арқылы жүргізу

## Slide 11: Жұмыс жүргізу схемасы
1-қыздыру; 2-босату; 3-жаю; 4-алдын-ала нығыздау; 5-ақырғы нығыздау
Моделі 4260.
Жамылғы қыздыру:
асфаль бетон үшін – 2000С-ге дейін;
д/б үшін – 1200С-ге дейін.

## Slide 12
сурет 3. Цемент қолдану арқылы суықтай ресайклингтау машиналар жиынтығы мен жұмыс үдірісінің сұлбасы

## Slide 13: Технологиясы төмендегідей:
кірден және шаңнан тазаланған төсеме бетіне тегіс бүкіл ені бойынша шағыл тас жайылады. Жаңа шағыл тас көлемі жуық шамамен фрезаланған гранулятттың 50 – 70% құрайды;
суық фрезамен төсеменің беткң қабаты 30 – 50 мм-ге дейін кесіледі, бір уақытта жаңа шағыл таспен араластырылады, жреза жолғына валмен жиналады;
тиегіш-қоректендіргішпен гранулят қоспасы шағыл таспен бірге асфальт араластырғыштың кептіргіш барабанына жібіріледі, мұнда қоспа кептіріледі және жұмыс температурасына дейін қыздырылады;
ыстық қоспа асфальт араластырғыштың араластырғыш бөліміне түседі, онда жаңа шағыл тасқа массасынан 5 – 7 % мөлшерінде битум қосылады, араластырылады;
араластырғыштардан дайын қоспа асфаль таратқыштардың қабылдағы бункері арқылы жайылады және алдын-ала нығыздалынады;
ақырғы нығыздау катоктар бірлестігімен жүргізіледі.