## Slide 1: Жарық күші мен жарықтандыру арақатынасы
Лекция 3

## Slide 2
Қоршаған кеңістіктегі жарық көзінің сәулеленуінің таралуы біркелкі болмайды. Сондықтан, егер қоршаған кеңістіктің әртүрлі бағыттары бойынша сәулеленудің таралуы бір уақытта анықталмаса, жарық ағыны жарық көзінің толық сипаттамасы болмайды.
Жарық күші — белгілі бір бағытта көрінетін сәуле көзінің жарқырауын сипаттайтын жарық шамаларының бірі. Ол — жарық көзінен элементар денелік бұрыштың ішімен тарайтын жарық ағынының сол денелік бұрышқа қатынасына тең.
мұндағы: dФ — жарық ағыны ; dω — денелік бұрыш.
Жарық күшінің өлшем бірлігі . 1 кд.

## Slide 3
Жарықтандыру дегеніміз - бетінің бірлігіне түсетін жарық немесе жарық ағынының мөлшері. Ол E әрпімен белгіленеді және люкспен өлшенеді (LK). Жарық бірлігі люкс, лк бір шаршы метрдегі (лм/м2) люмен өлшеміне ие. Жарықтандыруды жарықтандырылған бетіндегі жарық ағынының тығыздығы ретінде анықтауға болады. Жарықтандыру жарық ағынының бетіне таралу бағытына байланыстыболмайды.

## Slide 4
Төменде бірнеше жалпы қабылданған жарықтандыру көрсеткіштері берілген:
Жаз, бұлтсыз аспан астындағы күн-100 000 люкс
Көше жарығы - 5-30 люкс
Ашық түнде толық ай - 0,25 люкс

## Slide 5
Кері квадраттар Заңы
Жарықтың таралу бағытына перпендикуляр беттегі белгілі бір нүктедегі жарықтандыру жарық күшінің осы нүктеден жарық көзіне дейінгі қашықтықтың квадратына қатынасы ретінде анықталады. Егер біз берілген қашықтықты D деп алсақ, онда бұл қатынасты келесі формуламен білдіруге болады:

## Slide 6
Мысалы: егер жарық көзі 1200 кд күшімен жарық шығарса, бетке перпендикуляр бағытта, осы бетінен 3 метр қашықтықта болса, онда жарықтандыру (EP) Жарық бетіне жететін жерде 1200/32 = 133 лк болады. Егер бет жарық көзінен 6 м қашықтықта болса, жарық 1200/62= 33 лк болады. Бұл қатынас "кері квадраттар заңы"деп аталады.

## Slide 7
Жарықтың таралу бағытына перпендикуляр емес бетіндегі белгілі бір нүктедегі жарық, жарық көзі мен γ бұрышының косинусына көбейтілген жазықтықтағы нүкте арасындағы қашықтықтың квадратына бөлінген өлшеу нүктесінің бағытындағы Жарық күшіне тең болады. (γ - жарықтың түсу бағытымен және осы жазықтыққа перпендикулярмен түзілген бұрыш). Бұл косинус Заңы (1-сурет.)

## Slide 9: Бақылау сұрақтары
Жарық күші дегеніміз не?
Жарықтандыру дегеніміз не?
Кері квадраттар заңы
Косинус заңы