## Slide 1: Систематизация сведений о земле. Требования к системе земельного кадастра.

## Slide 2: Земельный кадастр представляет собой систематизированный свод сведений о земле, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений за состоянием или изменением земельно-кадастрового объекта. Это характеризует земельный кадастр как комплекс организационно-хозяйственных, экономических, социальных, технических и юридических мероприятий, направленных на обработку и получение достоверных сведений о земле и землепользованиях.

## Slide 3: Сбор и систематизация сведений о земле осуществляется по единой методике и определенной системе, в полной мере и на достаточном уровне обеспечивая характеристику земельного фонда по следующим направлениям.

## Slide 4: 1 Учет природного положения. Каждое земельное угодье, земельный участок, массив, территория, землепользование характеризуется климатическими условиями, почвами, рельефом, растительным покровом, биоклиматическим потенциалом местности. Каждый из этих факторов существенно оказывает влияние на состояние окружающей среды, рост и развитие растений, на величину и качество сельскохозяйственной продукции, на размещение объектов строительства, на режим использования и охраны земель. От того, насколько полно, правильно и обоснованно произведен сбор сведений о природном положении земельных территорий, зависит, насколько достоверны и объективны данные земельного кадастра, насколько пригодны они для оценки сельскохозяйственных земель, градостроительной ценности городских территорий.

## Slide 5: 2 Хозяйственное состояние земель. Установление организационно-территориального положения земель, которое включает местоположение земельных угодий, участков, массивов и землепользований в целом относительно различных сфер деятельности и экологически устойчивых ландшафтных территорий. По этим параметрам производится сбор и изучение сведений о хозяйственном положении земель.

## Slide 6: Определяются виды и формы хозяйственного использования земельного фонда в зависимости от: - распределения земель по видам и формам собственности и по субъектам права на нее; - распределения земель по целевому назначению земель, или по категориям земель; - распределения земель по видам, подвидам и классам угодий; - изученности имеющихся сведений о качественной и экономической оценке земель, об оценке стоимости земельных участков, о состоянии налогообложения, арендной платы за землю и величине нормативной цены за землю.

## Slide 7: 3 Нормативно-правовое положение земель. Обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, Земельным и Гражданским кодексами Республики Казахстан и другими законодательными актами. Правовое положение отдельных земельных участков и землепользований в целом определяется правом на тот или иной земельный участок. Нормативное состояние земель определяется условиями, порядком использования и охраны земель, а также их предоставлением для различных хозяйственных нужд, то есть осуществляется сбор и изучение сведений о правовом характере объекта.

## Slide 8: 4 Экологическое положение земельных участков характеризует состояние окружающей среды, степень ее загрязнения, источники экологически негативных процессов, то есть сбор, систематизация и обработка сведений о степени загрязнения воздуха, воды, почвы, растительности, подстилающих пород, характере такого загрязнения, мероприятиях по охране земель и окружающей среды от воздействия загрязняющих и отравляющих источников, степени экологической безопасности прилегающих агроландшафтов.

## Slide 9: 5 Энергетическое состояние земель на прилегающих агроландшафтах. Характеризует степень насыщенности почв питательными веществами, упругость и устойчивость почвогрунтов, водно-физическое и агрохимическое состояние почвенного покрова и ряд других характеристик энергоемкости поверхности земельного участка.

## Slide 10: Все полученные сведения об объекте земельного кадастра являются основой количественной, качественной и экономической оценки земель, а также общей системы земельного кадастра.

## Slide 11: Система ЗК должна соответствовать следующим требованиям: - ведение ЗК должно осуществляться по единой методике; - ведение учета количества и качества земель целевого назначения должно осуществляться одновременно с классификацией земель по угодьям, категориям пригодности по их экологическим, технологическим и градостроительным свойствам; - оценка земель различного целевого назначения должна завершаться установлением для каждой категории земель конкретной системы натуральных, стоимостных и относительных показателей с целью обеспечения наиболее эффективного использования земель и установления платы за них; - обоснование и установление системы качественных показателей, связанных с охраной земель, целесообразно осуществлять на основе комплексного подхода к угодьям как к сложным природным образованиям с учетом их зональной и региональной особенности.