## Slide 1: ЖОЛ ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ БЕРІКТІЛІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ ТӘСІЛДЕРІ
Жол жамылғысының беріктілігі – көліктер құралдарынан келетін жүктемелер және табиғи климаттық жағдайлардың өзгеруінен пайда болатын кернеулер мен деформацияларға жол жамылғысының қарсыласуы.
Жол жамылғысы беріктігінің көрсеткіші – беріктік қорының коэффициенті, яғни жол жамылғысы серпімділік модулінің нақты мәнінің Еф, бағалау кезеңіндегі қозғалыс қарқындылығы мен құрамы бойынша талап етілетін серпімділік модуліне Етр қатынасы.:
Кз.пр.= [Еф] / Етр ≥1

## Slide 2
Беріктілікті бағалау негізгі көрсеткіші болып деректі беріктілік коэффициенті саналады:
Кз.пр.= [Еф] / Етр ≥1
мұнда Еф – серпімділіктің модулінің деректі мәні, МПа;
Етр – серпімділіктің модулінің қажетті мәні, МПа.
Нақты беріктік коэффициентін формула бойынша да есептеуге болады:
мұнда д және ф – тиісінше, жол жамылғысының рұқсат етілген және нақты салыстырмалы майысуы.

## Slide 3: 8.1.1 – кесте – жол жамылғысы беріктілік коэффициенттерінің мәндері (СН РК 3.03-19-2006, таблица 6.1)
Цементті бетонды жол жамылғысы төсемелері және негіздері үшін беріктілік коэффициенті – берілген конструкция үшін шектелген жүктеменің Qд (температуралық кернеулер мен шаршау жағдайларын есепке ала) ең ауыр көлік құралынан дөңгелекке келетін жүктемеге Q қатынасы:

## Slide 4: 8.2.1 – кесте – Бөлшектеп тексеру үшін телімдер таңдау кезегі
Телім кезегі | Төсеме жүру бөлігінің жағдайы
1 | Көлденең қима қатты бұрмаланған. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 80 %-ға дейін. Төсемеде жарықшақтар торлары, шөгулер, сынулар мен ойықтардың көптеген мөлшері. Жол жамылғысы бұзылу алдынды.
2 | Жол жамылғысы төсемесінің көлденең қимасы бұрмаланған. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 60 %-ға дейін. Төсемеде жарықшақтар торлары, шөгулер, сынулар мен ойықтар тартылған. Көлденең жарықшақтар арақашықтықтары 4 м.
3 | Көлденең қима бүлінген. Төсемеде беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар (жарықшақтар торлары, жиі жарықшақтар). Көлденең жарықшақтар арақашықтықтары 4...10 м. Тапталған жолақта бойлық жарықшықтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 30 %-ға дейін. Төсемеде ойықтар, жамаулар және 30 мм-ден терең жолтабандар кездеседі.
4 | Жүру бөлігі төсемесінде 10...15 м. сайын жеке жарықшақтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 10 %-ға дейін. Әр жерде ойықтар кездеседі.
5 | Жүру бөлігі төсемесінде 20 м. сайын жеке жарықшақтар. Беріктілік сипатынан пайда болған ақаулар ауданы 5 %-ға дейін. Көлденең қима бүлінбеген.