## Slide 1: ГАЖ-дағы деректерді ұйымдастыру
ГАЖ жобасына деген алғашқы қадам – кеңістіктік деректер қорын құру. Картаны сандық түрге аудару үшін деректерді қорғау мен оларды пайдалану құрылымдарын ұйымдастыру қажет. ГАЖ-дың барлық күші графикалық және суреттелген ақпараттарды біріктіру, объектілер арасындағы байланысты сақтау және басқаруда жатыр.

## Slide 2
Ақпарат
кеңістіктік деректер қоры
атрибутивті деректер қоры
Векторлы ГАЖ-дың кеңістіктік ақпараты географиялық объектілердің орналасуы мен көрінісін бейнелейді.
Тақырыптық ақпараттар объектілердің сандық және сапалық сипаттамалары мен олардың арасындағы байланысты бейнелейді.

## Slide 3
Векторлық ақпарат әрқайсысы бірқатар векторлық объектілерден (нүкте, сызық және полигондар) құралған қабаттардың жиынтығынан тұрады. Мұндай концепция — қабаттар концепциясы көбінесе ГАЖ-ды ұстанады. Қабаттың кеңістіктік объектісі атрибутивті кесте, деректер қорына сәйкес қойылады. Картадағы көптеген объектілерді басқару, әдетте көзбен шолу тәсілі туралы ақпарат беретін легенда (түсіндірме сөздер) көмегімен жүзеге асырылады. Бейнелеу картадағы объектілер қандай қабатқа жататындығына (сызықтық – жолдар мен өзендер әртүрлі болып бейнеленеді) немесе сол объектінің өзіне байланысты сандық немесе сапалық параметрлерге байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Легендада (картаға, сызбаға берілетін түсіндірме сөздер) әртүрлі қабаттағы полигондар қандай түс және қандай толықтырумен белгіленетіні, сызықтық объектілер сызықтың қандай типімен жүргізілетіні, нүктелік объектілер қандай таңбалармен көрсетілетіні жөніндегі, т.б. ақпараттар болады. Легендада сонымен қатар, объектілердің сыртқы түрі мен оған байланысқан сандық әрі сапалық параметрлер арасындағы тәуелділік бейнеленген (ауданы, параметрі, ластануы, ұлты).

## Slide 4
Деректер қоры — компьютерде сақтауға және жұмыс уақытында еркін пайдалануға болатын ақпараттар жиынтығы.
Көбінесе деректер қоры кесте түрінде құрылады. Қордағы деректер бірыңғай сандық пішінде берілген, яғни олардың координаттары, сандық және сапалық атрибуттары көрсетілген.

## Slide 5
Картографиялық деректер қорын құрудың қабылданған сызбанұсқасына сәйкес, иерархиялы немесе хабарлама (реляция), яғни объектілердің байланыстары мен қарым-қатынастарын беруші түрінде болуы мүмкін. Одан басқа, деректер қоры орталықтандырылған болуы мүмкін, бұл жағдайда олар бір жерде бірыңғай ақпараттық массив түрінде орналастырылады.

## Slide 6
Деректер қорының мазмұны, карта тақырыптары сияқты алуан түрлі. Топографиялық деректер қоры – орны, оның жер бедері, гидрографиясы, жол желісі, тұрғын пункттері, шекаралары – топографиялық карта мазмұны құрылған барлық мәліметтер жөніндегі сандық ақпараттардан тұрады. Геологиялық, геофизикалық, экологиялық, метеорологиялық, тау-кен, геодезиялық, кадастрлы, экономикалық және басқа деректердің сандық қоры бар. Картаға түсірілетін барлық деректер сандық түрде берліп, деректер қорына енгізілуі мүмкін.

## Slide 7
  Атрибуттер – бұл алдымен деректер қорындағы сандық немесе таңбалық сипаттамалар. Осы түрдегі атрибуттерге – сақталатын деректер, әдетте толық, нақты және символдық типтер жатады. ГАЖ-дың дамуына байланысты қолданылатын атрибуттердің алуан түрлігі өсуде.
  Көптеген ГАЖ-да графикалық және аудио-атрибуттер (мысалы, объектілердің растрлық түрлері немесе олардың аудиожазылымдары), сонымен қатар “әрекет” немесе «тәртіп» атрибуттері, яғни белгілі бір жағдайларда орындалуы тиіс функциялар қолданылады (мысалы, объектіні таңдағанда, атмосфераны ластау объектісіне жұмсалатын қаражатты есепке алу).

## Slide 8: Деректер қорын ұйымдастыруда қойылатын талаптар
Мәліметтерге жоспарланбаған сұраныстарды тез өңдеу. Мәліметтерге кездейсоқ сұраныстар нақты сұраныстарды өңдеу мақсатында жазылған қолданбалы программалармен емес, жоғарғы деңгейлі сұраныстар тілі немесе есептер генерациясы тілі көмегімен өңделе алады.
- Өзгерту енгізудің қарапайымдылығы. Мәліметтер қоры мәліметтерді бар қолдану тәсілін жоймау арқылы ұлғая және өзгере алады.
- Үлкен емес шығындар. Мәліметтерді сақтау мен қолданудың құны төмен және өзгерту енгізуге кететін шығындар азаяды. - Мәліметтер артықшылығының төмендеуі. Жаңа қосымшалар талабы жаңа файлдарды құру жолымен емес, бар мәліметтер есебінен жүргізіледі.
- Бұрмалаудан және жоюдан қорғау. Мәліметтер апатты және қылмысты жағдайлардан, мәліметтерге қатысты тұлғалардың біліксіздігінен оларды қателікпен жаңартатын оқиғалардан сақталуы қажет