## Slide 1: ЖОЛ-ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТҮРГЕ БӨЛІНУІ
Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования
Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 февраля 2014 года № 9176

## Slide 2
Жолды күту – жыл бойы орындалатын жолды күтуге, профилактикалауға және ұсақ деформацияларды жоюға және жөндеуге бағытталған, жолдың көліктік эксплуатациялық сапасын сақтауға арналған қозғалысты ұйымдастыру және реттеу жұмыстарының жиынтығы. Сондықтан күту жұмыстарының құрамына көлемі аз ағымды жөндеу жұмыстары кіреді.
Ағымдық жөндеу жұмыстары – топырақ үйiндiciнде кездесетiн кiшкене ақауларды түзету, жүру бөлiгiнiң көлденең қимасын қалпына келтiру, жол жамылғысындағы ұcақ деформациялар мен бұзылуларды жөндеу, жеке участкелерде жол кедiр-бұдырлығын қалпына келтiру.
Ағымды жөндеу – бүкіл жол ұзындығын бойлай бір жылдың ішінде өткізілетін жол мен оның құрылымдарның ұсақ ақауларын ескерту және жедел жөндеу мақсатымен орындалатын жұмыстар.
Автомобиль жолдарының ағымдық жөндеу жұмыстары ақаулар тіздемесі негізінде құрастырылған және үздіксіз көзбен бақылау арқылы тексерулердің нәтижесінде негізделіп отырады.

## Slide 3
Орташа жөндеу жұмыстары – топырақ үйiндiciнде кездесетiн кiшкене ақауларды түзету, жүру бөлiгiнiң көлденең қимасын қалпына келтiру, жол жамылғысындағы ұcақ деформациялар мен бұзылуларды жөндеу, жеке телімдерде жол кедiр-бұдырлығын қалпына келтiру.
Күрделі жөндеу жұмыстары – берiлген жол санаты нормасына дейiн топырақ үйiндiciнiң геометриялық параметрлерiн жеткiзiп түзету, су өткiзгiш құрылымдарды қайта жаңарту, жаңа салынатын телімдерде жаңа жол жамылғысын тұрғызу және т.б.
Қайта жаңарту жұмыстары – топырақ үйiндiciн ұлғайту, көру қашықтығын қамтамасыз ету, бұрылу бұрыштарын өciру, жолды түзету, жол жамылғысын күшейту және ұлғайту, қайта жаңартылған телімдерде жаңа жол жамылғысын тұрғызу.

## Slide 4: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын жөндеу жұмыстары
Жолға бөлінген жолақ, топырақ үйіндісі және су әкету жүйелері бойынша:
  шайылған, бұзылған телімдерді қалпына келтіру, соның ішінде ісінген телімдерді жөндеу;
  қарға басылған, ісінген, сумен шайылған телімдерде үйіндіні көтеру;
  топырақ үйіндісінің орнықтлығын қамтамасыз ететін беріктіру және басқа да жұмыстар;
  қармен басылған қазыңдыларды ашу, аккумуляциялық сөре жасау, қазыңды құламаларын кесу арқылы көріну қашықтығын қамтамасыз ету, құламалар шайылмас үшін және келетін қардан қорғау үшін топырақтан банкеттер мен бермалар тұрғызу;
  қиылыстар мен түйісулерде, аялдамаларға арналған алаңдарда топырақ үйіндісі мен су әкету жүйелерін қалпына келтіру;
  дренаж, қорғаныс және беріктіргіш құрылымдарды түзету және қалпына келтіру;
  жол жағасын жөндеу және беріктіру;

## Slide 5: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын жөндеу жұмыстары
Жол жамылғылары бойынша:
  қажетті тегістілік пен кедір-бұдырлықты қамтамасыз ету үшін жол төсемесінің тозған беткі қабатын қалпына келтіру, ескі жамылғы материалдарын қайта қолдану қолдану тәсілдерімен төсемені қалпына келтіру;
  барлық типті жол жамылғыларында беттік өндеу тәсілімен қорғаныс және тозу қабатын тұрғызу;
  тереңдігі 45 мм-ге дейінгі дөнгелек іздері мен басқа да тегіссіздіктерді беткі фрезалау тәсілімен жою, жаңа қабат немесе беттік өндеу қабатын тұрғызу;
  шағыл немесе қиыршық тасты жол жамылғыларында қиманы қалпына келтіру және күшейту (1км жол ұзындығына 500м3 жаға материал қосу арқылы);
  жол жамылғысын күшейту; қолданыстағы төсемені негіз ретінде қолдану арқылы жетілдірілген төсеме типтерін салу.

## Slide 6: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын жөндеу жұмыстары
Жасанды құрылымдар бойынша:
берілген санатты жол нормасына құрылымдардың габариттері мен жүк көтерімділігін сәйкестендіру;
көпір үсті жабынының элементтерін (төсеме, суоқшаулағыш, қорғаныс және тегістегіш қабаттар, тротуарлар, қоршаулар, бордюр, деформациялық тігістер) қалпына келтіру, жекелей немесе толық алмастыру;
аралық құрылымдар және тірек бөліктерінің жеке элементтерін қалпына келтіру, түзету, алмастыру;
көпірге келу жолдарын түзету, дренаж жасау;
көпір үстінен су әкетуді қалпына келтіру;
құбырларды қалпына келтіру, ұзарту және алмастыру;
кішкене көпірлерді құбырларға алмастыру.

## Slide 7: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын күту жұмыстары
Жолға бөлінген жолақ, топырақ үйіндісі және су әкету жүйелері бойынша:
жолға бөлінген жолақты, жол жағасын, үйінді құламасы және бөлу жолағын таза ұстау;
шөп шабу және талдарды кесу, жол жағасын кір мен шаңнан тазалау;
су әкету жүйелерінің жұмыс жасау қабілеттілігін әрдайым қалпында ұстау, су ағатын арықтар мен кюветтерді тазалау және пішіндеу;
үйінділер мен қазыңдылар құламаларын пішіндеу және бұзылуларды түзету (қажет жағдайда топырақ қосу арқылы);
беріктірілмеген жол жағаларын пішіндеу, толықтыру, кесу және нығыздау, ұсақ бұзылулар мен бүлінулерді жою;

## Slide 8: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын күту жұмыстары
Жол жамылғылары бойынша:
  жамылғы төсемесін сыпырындыдан, кірден және шаңнан тазалау;
  ұсақ деформациялар мен бұзылуларды жою, барлық төсемелердің жиегін жөндеу, асфальт бетон және цементті бетон төсемелерінде жарықшақтарды бітеу, деформациялық тігістерді қалпына келтіру;
  асфальт бетон және цементті бетон төсемелерінің қабыршақтанған телімдерінде эмульсиялы минералды қоспалардан қорғаныс қабатын тұрғызу;
  барлық типті жол жамылғылары бетіне беттік өңдеу қабатын жасау;
  цементті бетонды төсемелерде жеке тақталарды ауыстыру, көтеру немесе тегістеу; беттік бүлінуден қорғау;
  қиыршықтасты және малтатасты төсемелер кескінін қалпына келтіру;
  топырақ жолдарын пішіндеу, бойлық кескінін қалпына келтіру және қиыршықтас, малтатас, қож немесе басқа материалдармен жүру бөлігін жақсарту;
  жолды шаңсыздандыру;
  битум терлеуінен пайда болған тайғанақты жою;
  ісінетін жол телімдерін қадағалау;
  жолды қардан тазалау;
  қысқы тайғанақпен күрес.

## Slide 9: Автомобиль жолдарын және жол құрылымдарын күту жұмыстары
Жасанды ғимараттар бойынша:
көпір элементтерін, ферма астындығы алаңшаны, тірек бөліктерін, аралық конструкциялардың элементтерін, тіректерді, құбырларды, тоннельдерді және басқа ғимараттарды кірден тазалау;
конустарды және құламаларды тазалау, реттеуші құрылымдарды нығайту; көпір асты және құбырларға келетін арналарды тазалау;
аралық құрымдардың, тіректердің, көпір өткелінің, жарықтандыру тіректерерінің, тірегіш қабырғалардың, құбырлар және тоннельдердің жеке элементтерінің бүлінулері мен ақауларын қалпына келтіру (жарықшақтар мен ойықтарды бітеу, бетонның қорғаныс қабатын қалпына келтіру, суоқшаулағыштарды түзету және т.б.);
антисептиктеу, аралық құрылымдарды, тіректерді және басқа да элементтерді бояу және қорғаныс қабаттармен жабу;
мұз және су тасқынын өткізу, қар мен мұздан тазарту;
кішкентай көпірлер мен құбырларды тесіктерін ашу және жабу;
жолдар мен жол ғимараттарын су басудан, тозудан, орман өрттерінен және қар көшкінінен қорғайтын алдын алу жұмыстары;
паромдық өткелдерге техникалық қызмет көрсету және күту; паромдарды тиеу, көшіру және түсіру, айлақ биіктігін реттеу және т.б.;
қалқымалы көпірлерге қызмет көосету;
маусымдық (уақытша) құрылыстарды жинау және бөлшектеу.