## Slide 1: Оқшаулағыштар

## Slide 2
ӘЖ : штыревой, аспалы, стерженьді және стерженьді-тіреуіш оқшаулағыштар пайдалануы мүмкін.
1000 В дейінгі ӘЖ штыревой оқшаулағыштар қолданылады.
6-20 кВ аралық тіреуіштерді әр түрлі оқшаулағыштары пайдалануы мүмкін, ал анкерлі тіреуіштерде аспалы, кейбір жағдайларда штыревой оқшаулағыштар қолданылады.
35 кВ ӘЖ — аспалы және стерженьді, кейбір жағдайларда штыревой оқшаулағыштар қолданылады.
110 кВ және одан жоғары ӘЖ – аспалы, стерженьді және стерженьді-тіреуіш оқшаулағыштар пайдаланды.

## Slide 3
Оқшаулағыштар фарфордан, шыныдан және полимерлі материалдардан орындалады.
ПУЭ-ға сәйкес 330 кВ ӘЖ шыны оқшаулағыштарды пайдалануға ұсынылады, ал 35-220 кВ ӘЖ — шыны, полимер және фарфор оқшаулағыштар пайдалануға ұсынылады

## Slide 4: Фарфор штыревой

## Slide 5: Аспалы шыны

## Slide 6: Шыны штыревой

## Slide 7: Полимерлі штыревой

## Slide 8
Штыревой оқшаулығыштар ӘЖ тек бір ғана кернеуге арналған, сондықтан әр түрлі кернеу желілеріне келісті оқшаулағыштар қолдануы қажет.
Аспалы оқшаулағыштар әр түрлі бөліктерден турады: оқшаулағыш бөліктен, қалпақтан және стержень; сондықтан оларды ӘЖ кернеуіне байланысты әр түрлі ұзындықты гирляндаға жинауға болады.

## Slide 9
Оқшаулағыш маркасы | Номиналды кернеудегі гирляндағы оқшаулағыштар саны, кВ |  |  | 
 | 6-10 | 35 | 110 | 220
ПФ6-А | 1 | 3 | 7 | 13
ПФ6-Б | 1 | 3 | 7 | 14
ПФ6-В | 1 | 3 | 7 | 12
ПФ16-А | - | - | 6 | 11
ПС6-А | 1 | 3 | 8 | 14
ПС6-Б | 1 | 3 | 8 | 14
ПС11 | - | 3 | 7 | 12
ПС12-А | - | 3 | 7 | 13
ПС16-Б | - | - | 6 | 12

## Slide 10: Оқшаулаған сымды ӘЖ
Кәзіргі кезде ЭТЖ оқшауланған өзі тасымалдайтын және қорғалған сымдар қолданылады.
1 кВ дейін ӘЖ ПУЭ-ға сәйкес оқшауланған өзі тасымалдайтын сымдар қолданылады (СИП).
Оқшауланған өзі тасымалдайтын сымдар, оқшауланбаған сымдарға қарағанда, фазалық сымдарда тігілген полиэтиленнен оқшаулағыш жабыны бар, модификациясына байланысты, бейтарап сымда оқшаулануы мүмкін.

## Slide 11: СИП сымдары келесі түрлі болуы мүмкін
СИП-1 – бейтарап тасымалдаушы сымы тақыр жүйе, 3 оқшауланған алюминий талшықтардан және 1 бейтарап тасымалдаушы алюминий қоспасынан жасалған талшығы бар жүйе. Жүйеге қосымша 2 немесе 1 оқшауланған алюминий талшықтары болуы мүмкін. 3 фазаның механикалық төзімділігі және қимасы бірдей. Бейтарап сым асып ілу үшін арналған. Желі созылғанда барлық жүктеме бейтарап сымға түседі. Бейтарап сым нольдік немесе қорғау сымы ретінде қолдануы мүмкін.
СИП-2 – отличие данной системы СИП от СИП-1 сымы ұксас, бірақ бейтарап сымы оқшауланған.

## Slide 12
СИП-3 – 10-35 кВ ӘЖ қолданылады, полиэтилен жабыны бар фазалық сым
СИП-4 және СИП-5 – 2 немесе 4 оқшауланған алюминий талшықтары бар жүйе. Барлық талшықтардың механикалық төзімділігі және қимасы бірдей. Жүйеге 2 немесе 1 оқшауланған алюминий талшықтары қосымша талшық немесе көше жарығы ретінде қосылуы мүмкін. Желі созылғанда жүктеме барлық талшықтарға бірдей түседі. СИП-4 және СИП-5 желілердің айырмашылыңы сымдар талшықтарының қимасында ғана.

## Slide 13: СИП-1

## Slide 14: СИП - 2

## Slide 15: СИП – 4, СИП - 5

## Slide 16: СИП сымдарының артықшылықтары
сымдардың полиэтилен жабыны ҚТ сақтандырады;
Ағаштардың құлауы және бұтақтардың жанасуы рұқсат етілген;
Қардың жабысуы және мұздың пайда болмауы;
Фаза аралық ара қашықтық қысқартылады с ( 10 кВ ӘЖ көлденең орналасқан сымдарда 40-50 см дейін, және ұшбұрыштап орналасқан кезде 65-70 см дейін);

## Slide 17
СИП ӘЖ ғимараттардың алдында монтаждау мүмкіншілігі тіректер санын азайтады;
Сымдар жерге құлаған жағдайда өрттің пайда болуын жоққа келтіреді;
СИП ӘЖ қызмет көрсетгенде қауіпсіздігі жоғарлайды;
Электр энергияны ұрлау мүмкіндікшілігі төмендейді;
Орман массивтерінде желілерді жүргізгенде орман жол ені азаяды.

## Slide 18: СИП сымдарының кемшіліктері
Сымдардың құнының үлкендігі;
Оқшауланған сымдарға қарағанда СИП жүктемесінің рұқсат етілген ұзақ тогы 10% төмен;
Сымдардың монтаждауы ауа температурасы -10°С төмен емес температурада жүру керек;
Сымдарды монтаждау үшін арнайы желілік арматураның қажеттігі;
Біріктіруші қысқыштар сымдардың оқшаулағышына ұқсас оқшаулағыш материалмен қондыру қажет.