## Slide 1: Альбититтік және грейзендік кенорындар

## Slide 2: Альбититтік кенорындар
Альбититтік кенорындар шамалы және орташа тереңдіктердің қышқыл және сілтілі құрамды, жасы әр түрлі интрузиялық комплекстерімен байланысты. Олар интрузив массивтерінің апикал бөліктерінде, апофизаларында, күмбез тәрізді дөңестерінде орналасып, айырылымды тектоникалық бұзылыстар белдемдерімен бақыланады.

## Slide 3
Кенорындардағы руда денелері көбінесе штокверк пішінді, олардың заттық құрамы күрделі болады. Кендену дамыған аудан бірнеше шаршы километрды қамтиды, тереңдігі – жүздеген м-ден 600м тереңдікке дейін таралады. Альбититтерде тантал, ниобий, торий, уран, сирекжер, цирконий кенорындары орналасады. Олар Россия, ҚХР, Индия, Намибия,Нигерия, Канада, Бразилия аумағында дамыған.

## Slide 4: Грейзендік кенорындар
Грейзен жалпы жағдайда көбінесе слюда ( мусковит, биотит, лепидолит) мен кварц агрегаттарынан тұрады. Олардың құрамында топаз, флюорит, турмалин мен руда минералдары жиі кездеседі. Грейзендердің негізгі массасы гранит массивтерінің апикал дөңестерінде және олардың жабынындағы алюмосиликат таужыныстарда- құмтас, тақтатас, эффузивтерде орналасады. Осыған байланысты магмалық таужыныстардың өзінде орналасқан эндогрейзендер мен сыйыстырушы таужыныстардың экзогрейзендер бөлінеді.

## Slide 5
Денелерге көбінесе желі, штокверк, минералданған белдемдер пішіні тән. Желілердің қалыңдығы бірнеше см-ден бірнеше м-ге дейін, созылымы бойынша ұзындығы 1-2 км, еңістігі бойынша 70-80 м-ден 600м тереңдікке дейін таралады.
Грейзендік кенорындар мынандай негізгі типтерге бөлінеді: вольфрамит- топаз-кварцты, касситерит-топаз-кварцты және комплексті вольфрамит-молибденит-топаз-кварцты.

## Slide 6: Вольфрамит-топаз-кварцты кенорындары
Лейкократтық және пегматоидтық гранит массивтерінің күмбез тәрізді апикал бөліктерінде және олардың сыртқы жапсар белдемдерінде орналасады.
Руда денелері шток, штокверк, желі пішінді болады. Басты руда минерал - вольфрамит, сонымен қатар касситерит, молибденит, висмутин ұшырасады.
Сыйыстырушы таужыныстар грейзенденеді, мусковитенеді, биотиттенеді және кварцталады.

## Slide 7: Касситерит-топаз- кварц кенорындары
Гипабиссал фацияның лейкократтық аляскит гранитімен байланысты.
Рудалы желілер мен штокверктер гранит ішінде де, жабынындағы таужыныстар да орналасады.
Басты руда минералдар- касситерит пен вольфрамит.
Сыйыстырушы таужыныстар грейзенденуге , калишпатталуға және албиттенуге ұшыраған. Сипатталған типті кенорындардың белгілі жерлері Қазақстанда (Ақтас), Чукотка (Экуг).

## Slide 8: Вольфрамит-молибденит-топаз-кварц кенорындары
Көбінесе аляскит граниттің күмбезінде және оларды жапқан мүйізтастарда орналасады.
Грейзендерді жарылымдар, сақиналық және сызықтық жарықшақтар, кливаж шекаралары бақылайды.
Басты руда минералдар – молибденит пен вольфрамит.
Бұл типке жататын кенорындар Орталық Қазақстанда (Шығыс Қоңырат, Жанет) , Забайкальеде ( Булуктай, Первомайск),
Грейзендермен маңызды өнеркәсіптік мәнге ие бериллий кенорындары да байланысты.