## Slide 1: Тақырып 2. Металлургиядағы шикізат көздері
Минералдық шикізат және кен жайлы түсінік;
Пайдалы қазбаларды байыту;
Екіншілік шикізат түрлері.
«Металлургия негіздері» курсы
Мырыш кендері
Қорғасын кендері
Түсті металдардың екіншілік шикізаты

## Slide 2: Минералдық шикізат және кен жайлы түсінік
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 2.
Минералдық ресурстарды қолданылу түрі және агрегаттық күйі бойынша жіктеуге болады:
қолданылу түрі бойынша: жанғыш (мұнай, газ, көмір), кендік (алюминий, мыс және т.б.), кендік емес (асбест, графит, мәрмәр);
агрегаттық күйі бойынша: сұйық (мұнай, минералдық су), қатты (тұздар, көмір), газ тәріздес (метан, жанатын газдар).
Минералдық шикізат
Табиғи
(тау жыныстары және минералдар)
Техногендік
(құрамында түсті және асыл металдары бар тау-кен металлургия, химиялық өндірістердің қалдықтары және металды өңдеу және алу кезінде түзілетін қалдықтар)
Жанатын
(мұнай, көмір, табиғи газ)
Кен – металлургиялық және байыту техникасының заманауи даму деңгейінде құрамындағы металды немесе металдарды тауарлық өнімге дейін экономикалық тұрғыдан тиімді бөліп алуға болатын пайдалы қазба.
Түсті металдардың кендері:
сульфидтік кендер (Cu-Ni, Pb-Zn);
тотыққан кендер (Al, Sn, тотыққан Ni кендер);
аралас кендер (Cu);
сомтума кендер (Au, Ag, Pt).
Сульфидтік кендер:
тұтас (толығымен минералдардан құралады);
сеппелі (бос тау жынысында ұсақ қосындылар түрінде);
Құрамындағы металдар санына байланысты кен түрлері:
монометалды
полиметалды
Кенді металлургиялық өңдеуге жіберуге мүмкін болатын кендегі негізгі металдың минималдық мөлшері рентабельді минимум деп аталады

## Slide 3: Пайдалы қазбаларды байыту
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 2.
Пайдалы қазбаларды байыту − минералдық шикізатты механикалық өңдеу үдерістерінің жиынтығы, мақсаты – берілген техникалық-экономикалық жағдайларда құнды компоненттерді бөліп алу және птәжірибелік құндылығы болмайтын бос тау жынысы мен зиянды қоспаларды алып тастау.
Концентрат − кенді байыту өнімі, оның сапасы құнды компоненттің мөлшерімен (кенмен салыстырғанда жоғары), пайдалы және зиянды қоспалар мөлшерімен, ылғалдылық және түйіршіктік құрамымен сипатталады.
Қоспалар:
Пайдалы қоспалар – жеке химиялық элементтер немесе олардың табиғи қосылыстары – төменгі мөлшерде болады және негізгі құнды компонентпен бірге бөлініп алынады;
Зиянды қоспалар – жеке химиялық элементтер немесе олардың табиғи қосылыстары – бөлініп алынатын құнды компоненттердің сапасына зиянды әсерін тигізеді.
Пайдалы қазбаларды байыту үдерістері
Дайындық үдерістері
Негізгі үдерістер
Қосымша үдерістер
Ұсату;
Ұнтақтау;
Елеу;
Жіктеу.
Гравитациялық байыту – бөлінетін минералдардың тығыздықтарының ерекшелігі;
Флотациялық байыту – бөлінетін минералдардың беттік қасиеттерінің ерекшелігі;
Магниттік байыту – бөлінетін минералдардың магниттік қасиеттерінің ерекшелігі;
Электрлік байыту – бөлінетін минералдардың электрлік қасиеттерінің ерекшелігі;
Арнайы әдістер – бөлінетін минералдардың түсі, пішіні, жылтырының ерекшелігі;
Құрамдастырылған әдістер – дәстүрлі әдістермен қатар металлургиялық әдістерді қолдану.
Сусыздандыру;
Шаң аулау;
Сынамалау;
Бақылау және автоматтандыру.

## Slide 4: Екіншілік шикізат түрлері
«Металлургия негіздері» курсы.Тақырып 2.
Кенді игеру
Кенді байыту
шикізат
концентрат
Металлургиялық өңдеу
өнім
Қолдану
Пайдаланылған өнім
Қатты қалдық
Қара металлургия қалдықтары:
қож;
Керамикалық металл сынығы;
Тат;
шламдар;
шаң.
Түсті металлургия қалдықтары:
Құрамында металы бар қалдықтар (қож, шлам, күл, шаң және т.б.)
Металдық қалдықтар (метал сынықтары, өткізгіштер, жоңқа, т.б.)
Қолданылуы:
Металл алу үшін қайта өңдеу;
Құрылыс саласы;
Отқа төзімділер өндірісі.
Түсті металдар сынықтарын және қалдықтарын физикалық қасиеттері бойыша класстарға, химиялық құрамы бойынша топтар мен маркаларға, сапа көрсеткіштері бойынша сорттарға жіктейді.
Түсті металдардың сынықтары және қалдықтарының класстары:
А класы – сынық және кесек қалдықтар;
Б класы – жоңқалар;
В класы – вольфрам, молибден, кобальт және олардың қорытпаларынан жасалған бұйымдарды даярлау және өңдеу кезінде түзілетін ұнтақ тәріздес қалдықтары;
АК класы – ақ қаңылтыр қалдықтары және қалайы қаптамасының сынықтары;
АЛ класы – қорғасын аккумуляторларының қалдықтары және сынығы;
Г класы – физикалық қасиеттері бойынша жоғарыдағы кластарға жатпайтын басқа қалдықтар;
Д класы – пайдаланылған сынап;
Е класы – құрамында сынап бар қатты қалдықтар;
Г класы – басқа қалдықтар.